ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРИОБЬЕ

хмао - ЮГРА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СОВМЕЩЕННЫЙ

С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИБЬЕ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ХМао - ЮГРА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик:				 										Управление капитального строительства

Администрации МО Октябрьский район

Договор: № 163/ 05 от  06.07.2005 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр: КП 1002 - 06

Генеральный директор 		_______________________________ 			А.Н. Береговских

Зам. Генерального директора

по производству           ________________________________ М.Н. Дузенко

Зам. Генерального директора

по правовым вопросам ________________________________ Д.В. Шинкевич

Главный архитектор    ________________________________ 	И.Г. Стуканева

Главный инженер       _________________________________ С.В. Фигуренко

Омск 2007

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение. Цель и задачи проекта.	6

1.	Положение МО городское поселение Приобье и его роль в системе расселения ханты-мансийского автономного округа.	8

2. Природные условия. Инженерно-геологичекая и гидрологическая характеристика территории МО ГП ПРИОБЬЕ.	10

2.1 Климат.	10

2.2 Гидрология.	12

2.3 Геологическое строение.	13

2.4 Гидрогеологические условия.	15

2.5 Инженерно-геологическая характеристика.	16

2.6 Строительные материалы.	19

3. Комплексная оценка территории.	20

3.1 Оценка трудовых ресурсов и прогнозирование численности населения.	20

3.2 Промышленность.	31

3.3 Оценка жилищной сферы.	32

3.4 Оценка существующего состояния объектов обслуживания населения.	35

3.5 Оценка транспортного обеспечения территории.	37

3.6 Оценка коммунального обслуживания.	38

3.6.1 Теплоснабжение.	38

3.6.2 Газоснабжение.	42

3.6.4 Энергоснабжение.	43

3.6.5 Канализование.	43

3.6.6 Водоснабжение.	44

3.7 Оценка экологического состояния территории.	44

3.8 Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.	45

3.8.1 Месторасположение объекта градостроительной деятельности,	45

сведения о природно-климатических условиях в районе расположения.	45

3.8.2 Основные характеристики объекта градостроительной деятельности.	45

3.8.3 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения.	46

3.8.4 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана.	46

4. Основные проблемы развития территории МО городское поселение Приобье	47

4.1 Жилищная сфера.	47

4.2 Социальная сфера.	47

4.3 Транспортная инфраструктура.	48

4.4 Благоустройство и озеленение.	48

4.5 Инженерное обустройство территории.	48

4.5.1 Система теплоснабжения.	48

4.5.2 Система газоснабжения.	49

4.5.3 Связь.	50

4.5.4 Энергоснабжение.	50

4.5.5 Канализация.	50

4.6 Охрана окружающей среды.	50

5. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	52

5.1  Архитектурно-пространственные решения г.п. Приобье.	52

6. Основные решения генерального плана.	56

6.1 Жилищная сфера.	56

6.2 Социальная сфера.	72

6.3 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.	81

6.4 Инженерная подготовка территории и  благоустройство.	82

6.4.1 Инженерная защита территории от подтопления.	82

6.4.2 Организация поверхностного стока. Вертикальная планировка.	83

6.5 Инженерное оборудование территории.	83

6.5.1 Водоснабжение.	83

6.5.2 Канализация.	86

Водоотведение базы отдыха.	90

6.5.3 Теплоснабжение.	90

6.5.4 Газоснабжение.	100

6.5.5 Электроснабжение.	105

6.5.6 Связь.	112

6.6 Охрана окружающей среды.	116

6.7 Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.	128

6.7.1 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.	128

7. ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.	130

8. Основные технико-экономические показатели  проекта.	136

9. Электронная версия генерального плана МО городское поселение  гп. Приобье.	147

9.1 Описание структуры электронной версии проекта.	147

9.1.1 Общее описание проекта.	147

9.1.2  Структура проекта.	147

9. 2 Описание рабочих наборов.	164

9.3   Краткое руководство пользователя.	189

9.3.1 Введение.	189

9.3.2 Основная часть.	191

9.4  Электронная версия правил землепользования и застройки.	197

9. 5   Технические рекомендации по созданию отдела ГГК.	197

9.5.1 Техническое обеспечение.	197

9.5.2 Программное обеспечение.	198

9.6   Термины и определения.	198

9.6.1 Термины и определения, используемые при описании рабочих наборов.	199

9.6.2 Термины и определения MapInfo.	200

Введение. Цель и задачи проекта.

Разработка генерального плана муниципального образования городское поселение Приобье  выполнена в соответствии с договором от 06.07.2005 г. № 163/ 05 и техническим заданием на проектирование, выданным Администрацией Октябрьского района ХМАО.

Ранее разработанная градостроительная документация: Генеральный план совмещенный с проектом детальной планировки п. Приобье Октябрьского района ХМАО, выполненный ЗАПСИБНИПИАГРОПРОМ  в 1995 г.

Настоящий проект разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной в границах застроенной территории, и с использованием топографической съемки М1:25000 для принятия градостроительных решений в границах муниципального образования.

Разработка генерального плана и проекта планировки городского поселения Приобье выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992№ 2395-1 «О недрах»;

Постановление Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

Постановление Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78 «Об утверждении СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2003 № 38 «О введении в действии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного окуга - Югры»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отнашений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

Концепция градостроительного планирования территории Ханты-Мансийского автономного округа. НИИП градостроительства. Санкт-Петербург, 2002 год.

Цель работы: Разработка генерального плана и проекта планировки МО ГП Приобье выполнена в соответствии с федеральным градостроительным законодательством для создания основы Правил землепользования и застройки, а также создания системы информационного обеспечения градостроительной деятельности.

Основные задачи проекта:

Выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров городской среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений.

Разработка разделов генплана (неразрабатываемых ранее) в соответствии с требованиями новейшего законодательства: градостроительное зонирование, выявление территорий резерва, программа мероприятий реализации генерального плана.

Создание электронного генерального плана в структуре информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

- Положение МО городское поселение Приобье и его роль в системе расселения ханты-мансийского автономного округа.

Октябрьский район расположен на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа. Площадь района – 25 342 кв. км. Районный центр – поселок городского типа Октябрьское.

Территориально Приобье расположено в центральной части Октябрьского района, на левом берегу реки Обь, в 300 км от города Ханты-Мансийск. Связь с районным и окружным центрами возможна только водным путем, зимой – по зимнику.  Железнодорожной и автомобильной магистралью Приобье связано с Няганью и далее направлением до Екатеринбурга.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» пгт. Приобье наделен статусом муниципального образования городское поселение.  Общая площадь территории муниципального образования 92,6 кв.км.

Основная роль МО ГП Приобье в системе расселения Октябрьского района – это крупный транспортный узел с развитой складской инфраструктурой, включающий в себя крупнейший в районе речной порт и железнодорожную станцию. Основной производственной направленностью является: первичная деревообработка, строительство, сельское хозяйство. Немаловажная роль поселения заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности местного населения, повышении уровня их жизни, сохранение историко-культурного наследия.

Основные  градообразующие характеристики г.п. Приобье:

Городское поселение Приобье занимает территорию, вытянутую в меридиональном направлении вдоль протоки Алешкинской. Положение судоходной реки и железнодорожной магистрали  направления Приобье – Екатеринбург с сетью подъездных путей определило структуру поселения. На территории поселения сформировано два промышленных района: южный – предприятия коммунально-складского и лесозаготовительного назначения, северный – речной порт, между ними расположены кварталы жилой застройки.

Приобье  – крупный транспортный узел и производственный центр Октябрьского района ХМАО. Основные производственные предприятия поселения – «Кода Обь лес», национальная община «Лангки», «Ютек Кода Электро», предприятия ЖКХ, СУПТР-10, Сергинский речной порт.  Спецификой Приобья является то, что все предприятия расположены на берегу судоходной протоки Алешкинской и имеют причалы, тем самым формируя речной фасад поселения,  как производственный.

Главнейшее  направление социально-экономического развития поселения – это повышение жизненного уровня населения путем создания высокооплачиваемых рабочих мест. Национальные программы, направленные на создание высокого уровня жизни населения являются стимулом развития жилищного строительства, социально-бытового обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Селитебная территория поселения имеет серьезные ограничения для своего территориального развития – протока Алешкинская с восточной стороны, железнодорожные подъездные пути с западной, а также промышленные территории  выше и ниже по течению реки. До освоения площадок под жилищное и гражданское строительство на новых территориях, на запад от железной дороги,  необходимо провести комплекс мероприятий по инженерной подготовке.

Жилая и общественная застройка Приобья имеет довольно большой процент ветхости строений. Население проживает в 1-2-этажных индивидуальных жилых домах с участками, многоквартирных 1-2-этажных жилых домах, большая часть которых имеет процент износа выше 60 %, либо неблагоприятные эколого-гигиенические характеристики.

Объекты общественного, административного, культурно-досугового назначения хаотично расположены по всей территории жилой части поселения.  Задачей генерального плана является формирование общественно-делового и культурного центра поселения посредством застройки улицы Школьной объектами социального и культурно-бытового назначения на местах  сноса ветхих строений.

На берегу реки организована территория детской спортивной школы и лодочной станции.  С ориентацией на жилую застройку организован причал паромной переправы.

2. Природные условия. Инженерно-геологичекая и гидрологическая характеристика территории МО ГП ПРИОБЬЕ.

## 2.1 Климат.

Климат района Приобья континентальный, характеризуется суровой и длительной зимой и коротким теплым летом.

В соответствии с климатическим районированием территории России для строительства по СНиП Н-А-6-72  гп. Приобье относится к 1 климатическому району, подрайону 1Д, который характеризуется суровой длительной зимой, обуславливающий максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Согласно санитарно-климатическому районированию для градостроительства район относится к зоне умеренного ультрафиолетового дефицита и является пригодным для заселения.

Краткая климатическая характеристика поселения приводится по материалам многолетних наблюдений ближайшей метеостанции Сомовый Мыс, помещенных в справочнике по климату СССР, выпуск 17. Среднегодовая температура воздуха составляет -2,3°.

Таблица 2.1.1

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Средняя | -21,0 | -18,1 | -11,5 | -1,2 | 3,2 | 13,1 | 16,8 | 13,9 | 7,4 | -4 | -11,9 | -18,8 | -2,3 |
| Максимальн. | 3 | 6 | 15 | 26 | 35 | 34 | 34 | 32 | 28 | 20 | 7 | 5 | 35 |
| Минимальн. | -49 | -51 | -47 | -35 | -14 | -5 | -2 | -7 | -13 | -28 | -44 | -54 | -54 |

Самым холодным месяцем является декабрь, месяц с абсолютным минимумом -54°.

Самым теплым - июль с абсолютным максимумом +34°. Расчетная температура (средняя, наиболее холодной пятидневки) составляет -38, зимняя вентиляционная - 27. Средняя температура  отопительного периода -8,6, продолжительность его 265 дней. Период с ультрафиолетовым "голоданием" составляет 140-150 дней, т.е. в течении почти 5-ти месяцев число нерабочих дней (при фактической или условной температуре воздуха -45° и ниже, при скоростях ветра более 15 м/сек. составляет 4-6, число дней с перерывом для обогрева при фактической или условной температуре от -30 до -45° составляет 30-40.

Продолжительность вегетационного периода 133 дня. Продолжительность безморозного периода 85 дней. Продолжительность устойчивых морозов 154 дня.

Весна короткая с резким подъемом температуры, отличается малым количеством осадков и низкой влажностью.

Для весеннего периода характерно формирование погод с переходом температуры воздуха через 0°, повторяемость которых составляет более 50%. Повторяемость безморозных погод ещё не велика.

Лето короткое, средняя температура июля 16,8°. Преобладающими являются погоды солнечные, умерено-влажные (3 класс) и днем облачная погода (4 класс). Жаркие и сухие погоды отмечаются редко.

Осень короткая с возвратами тепла в начале сезона и частыми заморозками в сентябре. Осенью преобладают морозные погоды.

Зима характеризуется большими колебаниями температуры воздуха, пасмурностью, сильными ветрами и метелями. Зимой преобладают значительно морозные, морозные и сильно морозные погоды.

Среднегодовое количество осадков (с поправками и показателями осадка мера) составит 561 мм.

Максимум осадков выпадает в июле и августе 73-64 мм. Характер летних осадков обычно ливневый.

Устойчивый снежный покров устанавливается 24 октября, сходит 9 мая. Число дней со снежным покровом составляет 192 дня.

Средняя декадная высота снежного покрова в защищенном от ветра месте составляет62 см. Плотность снежного покрова (средняя, при небольшой декадной высоте) составляет 0,19 г/см3. Средне годовая нагрузка равна 150 кг/м2.

Преобладающими направлениями ветра в течении года являются ветры северо-западного направления.

Таблица 2.1.3

| Направлен. Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовой | 13 | 8 | 7 | 12 | 14 | 12 | 12 | 22 | 13 |
| Теплый | 16 | 10 | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 23 | 11 |
| Холодный | 8 | 6 | 7 | 15 | 16 | 14 | 12 | 22 | 15 |

Среднегодовые скорости ветра составляют 3,2 м/сек. Наибольшие скорости составляют в летний период 3,9-3,8 м/сек. Среднее число дней с сильными ветрами составляет 9, наибольшие скорости ветра составляют 27-29 м/сек.

Зимой довольно часто наблюдаются метели, среднее число дней с метелью составляет 38. Метели чаще всего связаны с прохождением южных и юго-западных циклонов. Средняя продолжительность метелей составляет 210 часов в год.

Метели, как правило, образуются при скорости ветра 6-9 м/сек и при температуре воздуха 0-5°.

Снегозанос в основном происходит при южных и юго-западных метелеобразующих ветрах.

Средне годовая величина относительной влажности воздуха составляет 75%, достигая больших значений в холодный период (сентябрь-январь) 82-81%, наименьших в апреле-мае 64%.

Годовая сумма фактической суммарной радиации (прямой + рассеянной) составляет примерно 80 ккал/см2 в год.

Годовой ход поглощенной радиации соответствует годовому ходу суммарной. Годовая величина поглощенной радиации составляет для данного района около 50 ккал/см2 в год. Число часов солнечного сияния составляет 1632. Число часов без солнца составляет 114.

Глубина промерзания грунтов по СНиП принимается равной для суглинистых и глинистых грунтов 2,4 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 2,88 м.

Район Приобья отличается избыточным увлажнением. Ветрозащита и снегозащита в поселении необходима.  Район Приобья ограничено пригоден для заселения.

Территория Приобья районированием для промышленного и гражданского строительства относится к относительно благоприятному району, который характеризуется сочетанием довольно высоких температур и относительно небольших скоростей ветра.

Эффективные температуры минус 10° – минус 22°, число дней с метелью 20-50, число дней с температурой ниже -15°С 70-120, продолжительность устойчивых морозов 130-170 дней.

## 2.2 Гидрология.

Река Обь берет начало в Алтайских горах, впадает в Обскую губу.

В среднем и нижнем течении Обь типично равнинная река. Площадь водосбора у Приобья равна 2190000. В нижнем течении река изобилует озерами и старицами.

Ширина поймы 40-50 км. Глубина в межень составляет 25-39 м, скорость течения 0,2-0,5 м/сек.

Основной фазой водного режима является весеннее половодье, во время которого происходит в отдельные годы до90% годового стока.

Весенний подъем уровня воды в нижнем течении начинается в конце апреля. Продолжительность весеннего половодья составляет от 110 до 120 дней, а интенсивность нарастания уровня достигает 90 см/сутки у села Белогорье.

Максимальные уровни на Оби наблюдаются обычно в конце мая и почти ежегодно совпадают с весенним ледоходом. Превышение весеннего подъема уровней над низким летним составляет 6-8 м.

Спад половодья плавный, в нижнем течении продолжается до октября месяца.

Летняя межень на Оби практически отсутствует. В течении всего зимнего периода продолжается медленный спад уровней и минимальный уровень они достигают в марте-начале апреля.

Продолжительность ледостава колеблется от 150 до 170 дней. Толщина льда увеличивается по длине реки к устью от 80 до 115 см.

Наивысшие уровни воды внешнего половодья р. Оби у Приобья приведены в нижеследующей таблице по данным института "Гипроречтранс"

Таблица 2.2.1

| Наименование уровня | Обеспеченность в % |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Н, м | 20,95 | 20,4 | 20,0 |

Максимальные расходы воды отмечаются в период весеннего половодья, когда происходит основная доля стока. В среднем в период половодья проходит 70-75% годового стока.

Максимальные расходы воды приведены в следующей таблице.

Река Обь обладает небольшой мутностью. В течении года мутность распределяется неравномерно, наибольших значений достигает в период половодья, наименьших – в зимний период.

Величина наибольшей мутности в период половодья достигает 230 г/м3.

Наибольшие средние месячные расходы наносов наблюдаются весной. Большая часть годового стока наносов происходит в период весеннего половодья (80-90% годового стока).

## 2.3 Геологическое строение.

В тектоническом отношении район относится к периферийной западной части Западно-Сибирской плиты, имеющей общее синклинальное строение.

Она представляет собой впадину, выполненную практически горизонтально залегающими слоями осадочных пород Юрского, мелового и третичного (палеогенового) возраста, перекрытыми четвертичными образованиями.

Юрские и меловые отложения представлены чередованием песчаников, алевролитов, аргиллитов, и глин с прослоями конгломератов, песчаников, известняков, мергелей и песков. Общая мощность указанных образований в Приуралье колеблется от 900 до 1350 м. С Юрскими и меловыми отложениями, в сводах поднятий связанно большинство нефтяных и газовых месторождений области.

Залегающие в верхнемеловых отложениях без видимого перерыва, отложения палеогена представлены в районе двумя толщами: зеленовато-серыми и тонкослоистыми глинами верхнего эоцена – нижнего олигоцена и континентальными песками среднего и верхнего олигоцена.

Пески преимущественно кварцевые, мелкие и средней крупности. Мощность олигоценовых отложений составляет 200-250 м.

Вышележащие неогеновые образования выражены серыми и светло-серыми песками, мелкими и средней крупности, обычно глинистыми, а так же глинами и суглинками темно-серого, серовато-зеленого и голубовато-зеленого цвета с включениями растительных остатков. Мощность неогена в районе составляет 50-100 м.

На размытой поверхности коренных пород залегают отложения четвертичного возраста, представленные нижнечетвертичными, среднечетвертичными, ледниковыми, флювиоглянциальными, озерно-медниковыми, а также древними и современными аллювиальными образованиями.

Среднечетвертичные отложения имеют ограниченное распространение и обнажаются в основном  в обрывах правого склона р. Оби.

Нижечетвертичные образования на левом берегу реки представлены серыми мелкими и средней крупности песками, содержащими включения растительных остатков, редкой гальки и гравия.

Аллювиальные отложения, участвующие в строении 1 надпойменной террасы, в нижней части выражены гравийно-галечниками мощностью до 3,5 м, которые выше перекрываются мелкими песками, общей мощностью около 35-36 м.

Ледниковые и водноледниковые отложения представлены суглинками, супесями и песками.

Суглинки и супеси от твердой до мягкопластичной консистенции, с прослоями и гнездами песка и включениями гравия, гальки и валунов от 5 до 25%. Пески неоднородные, иногда переходят в валунно-гравийно-галечниковые отложения. Мощность их от16 до 60 метров.

Современные аллювиальные отложения поймы выражены глинистыми и песчаными грунтами, пройденной мощностью около 30 м.

Глинистые грунты – суглинки, реже супеси, слагают верхнюю часть поймы, а так же встречены в русловой части. Мощность их колеблется от 2,5 до 25 м.

Песчаные грунты – пески мелкие, пылеватые и редко средней крупности, сильно ожелезненные, обычно подстилают суглинки и супеси, местами залегают в виде линз и прослоев, мощность до 6 м.

Русло реки Оби и ее проток, а так же острова и отмели сложены пылеватыми и мелкими, реже средней крупности песками.

Современные аллювиальные отложения подстилаются темно-серыми и голубовато-серыми, часто засоленными суглинками и песками отнесенными к морским прибрежным образованиям.

## 2.4 Гидрогеологические условия.

В гидрогеологическом отношении район относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну с преимущественным развитием солоноватых и соленых азотно-метановых вод, с повышенным содержанием сероводорода и йода.

В разрезе бассейна по геолого-гидрологическим условиям выделяются два гидрологических комплекса – верхний и нижний.

В пределах рассматриваемого района, расположенного в левобережье р. Оби и охватывающего бассейн Малой Сосьвы, наибольший практический интерес по возможности использования для целей водоснабжения представляет первый (верхний) гидрогеологический комплекс, объединяющий водоносные отложения четвертично-олигоценового возраста.

Высоконапорные воды нижнего комплекса характеризуются весьма высокой минерализацией, неравномерной, но высокой газонасыщенностью и повышенной концентрацией микрокомпонентов.

В геологическом строении района принимают участие отложения континентального олигоцена (алтымско-новомихайловский горизонт) но они в значительной степени размыты и имеют небольшую мощность (до 20-35 м). Часто они замещаются водно-ледниковыми отложениями устьлянинской свиты мощностью 10-40 м, которые залегают на размытой поверхности негянских глин или песчаных алтымских отложениях, образуя единый водоносный горизонт.

Глубина залегания последнего колеблется от 10-15 м в предгорьях Урала до 80-120 м близ долины р. Оби, в низовьях р. Малой Сосьвы.

Мощность горизонта возрастает соответственно от 7-10 м на западе до40-50 по направлению к долине р. Оби.

Воды горизонта пресные, часто ультрапресные с весьма колеблющейся даже в пределах одного участка, минерализацией (от 0,02 до 0,9 г/л) и содержанием железа (от 0,3 до 6 мг/л).

Район гп. Приобье в гидрогеологическом отношении изучен недостаточно.

Источником водоснабжения служат подземные воды аллювиального водоносного горизонта.

Водовмещающими породами являются мелкозернистые, реже тонкозернистые пески мощностью от20 до50 м, с глубины 60 м горизонт подстилается голубовато-серыми и темными глинами с включениями гравия и гальки.

Буровыми скважинами глубиной до 120 м толща четвертичных образований не пройдена.

Водоносный горизонт вскрывается с глубины 9,0-35,0 м. Удельные дебиты скважин колеблются от 0,22 до 0,56 л/сек. Местами, где кровля горизонта перекрыта глинами, наблюдается напор.

Воды горизонта пресные: сухой остаток 238-80 мг/л, общая жесткость 3,7-5,4 мг-экв./л.

По рекомендации института "Союзводоканалпроект" представляется возможным использование для водоснабжения подземные воды, приуроченные к отложениям надпойменных террас и высокой поймы, совместно с водами Казымской свиты.

Однако, возможность создания крупного водозабора и его местоположение может быть определена только после проведения поисково-разведочных работ.

## 2.5 Инженерно-геологическая характеристика.

Согласно районированию территория области по степени сложности природных условий для промышленного и гражданского строительства район гп. Приобье относится к Нижнеобскому району (осложненные районы).

Как было указано выше, рассматриваемая территория приурочена к пойменной террасе р. Оби и характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими значительных затрат по её инженерной подготовке.

Территория полностью находится в зоне затопления паводковыми водами р. Оби и 1% обеспеченности.

Планируемый район сложен мощной толщей аллювиальных песчано-глинистых отложений верхнечетвертичного возраста.

Часть планируемой территории намыта способом гидронамыва до средней отметки 20,4-20,6 м.

Насыпной слой – представлен песками мелкими, пылеватыми редко среднезерныстыми, серого и светло-желтого цвета, кварцево-полевошпатовыми, в оттаявшем состоянии влажными, средней плотности, средняя мощность намыва 2,5-3,5 м.

В центральной части жилого поселения пески слежавшиеся – процесс уплотнения от собственного веса закончен (давность намыва 10 лет). Коэффициент фильтрации песков – 4,04 м/сутки, сцепление практически отсутствует, угол внутреннего трения – 28°, модуль общей деформации Е-180 кгс/см2, угловое расчетное давление – 2,0 кгс/см2.

По истечении года нормативная нагрузка  на намывные пески принимается равной 1,0 кгс/см2.

Под намывными грунтами и за пределами намыва большей частью залегают суглинки желто-серой, серой, синевато-серой и голубовато серой окраски, тугопластичной консистенции, реже мягкопластичные и тягучепластичные, с линзами и прослоями мелких водонасыщенных песков и супесей, с примесью растительных остатков, мощностью от 2,5 до 10 м.

Суглинки местами переходят в тягучую глину.

Суглинки подстилаются супесями и песками. Супеси – серые, серовато-коричневые и голубовато-серые, пластичные, глубже – тягучие, тяжелые с тонкими прослоями суглинков и песка, с примесью растительных остатков, мощностью от 0,8 до 7,1 м.

Пески – серые и голубовато-серые, мелкие, средней плотности, влажные, местами водонасыщенные, с линзами и прослоями тяжелого суглинка и супеси. Мощность песков от 1,4 до 16,4 и более метров.

Физико-технические свойства грунтов на территории жилого поселка по данным "НИИлесдрев" следующие: суглинки – (выше уровня грунтовых вод) – естественная влажность 0,29-0,41; удельный вес – 2,68-2,70, объемный вес 1,75-1,84; пористость 0,47-0,51; коэффициент пористости 0,961-1,0414 число пластичности 0,09; консистенция 0,29-1,0.

По данным компрессионных испытаний коэффициент сжимаемости для суглинков колеблется в пределах 0,044-0,052 см2/кгс, что характерно для грунтов со средней сжимаемостью.

При испытании монолита грунта на сдвиг получены следующие результаты: сцепление (С) 0,09-0,15 кгс/см2; угол внутреннего трения (φ) 17-20°, модуль общей деформации (Е) 34-35 кгс/см2, условное расчетное давление (R) 0-1,5 кгс/см2.

Супеси – естественная влажность 0,26, удельный вес – 2,70, объемный вес – 1,82, пористость – 0,47, коэффициент пористости – 0,870, число пластичности 0,03-0,07, консистенция 0,67-1,0; коэффициент сжимаемости 0,022-0,029 см2/кгс.

При испытании на сдвиг получены следующие результаты: сцепление (С)  - 0,15 кгс/см2; угол внутреннего трения - 26°; модуль деформации 60 кгс/см2; условное расчетное давление 2,0 кгс/см2.

Пески – естественная влажность 0,22; удельный вес – 2,68; объемный вес – 1,68; коэффициент фильтрации 1,8 м/сутки, сцепление – 0,02 кгс/см2; угол внутреннего трения 26°, модуль общей деформации 110 кгс/см2.

Условное расчетное давление для влажных песков – 2,0 кг/см2; для водонасыщенных песков – 1,5 кг/см2.

Физико-техническая характеристика грунтов в районе речного порта приводится по материалам Гипроречтранса.

Грунтовые воды в пределах проектируемой территории залегают на глубине от 0,6 до 6-7 м. Водовмещающими породами являются пески и песчаные прослои в глинистых грунтах. Грунтовые воды гидравлически связаны с водами Алешкинской протоки.

Во время половодья и выпадения обильных дождей уровень грунтовых вод повышается и вся толща грунтов обводняется.

Вода обладает слабой общекислотностью и средней углекислотной агрессивностью по отношению к бетону нормальной плотности.

Таким образом, аллювиальные отложения, слагающие пойму, имеют пестрый литологический состав и в большинстве случаев характеризуются высокой влажностью.

Учитывая наличие в разрезе толщи слабых грунтов, а так же неоднородность намывных песков и их неравномерную мощность, можно рекомендовать для сооружений свайный тип фундаментов.

Из отрицательных физико-геологических явлений в пределах рассматриваемых территорий. Помимо затопления 1% паводками и высокого залегания уровня грунтовых вод, следует отметить боковую эрозию и процессы заболачивания.

Левый берег Алешкинской протоки, сложенный мелкими песками, подвержен интенсивному размыву, особенно на участках, где склон пойменной террасы крутой, обрывистый и возвышается над меженным уровнем реки уступом высотой 5-6 м (район порта).

Заболоченные участки наблюдаются в основном на территориях с нарушенным естественным стоком поверхностных вод, а так же на предлагаемой к освоению территории (западнее железной дороги).

Территория области является наиболее заболоченной частью Западно-Сибирской равнины.

Рассматриваемая территория относится к Приобскому болотному региону переходных сфагновых болот в сочетании с верховыми.

Район гп. Приобье относится к району глубокого залегания древней вечной мерзлоты (водораздельно-долинному типу) с температурой от 0 до 0,5° в минеральных осадочных породах.

Эта область, где с поверхности вечная мерзлота отсутствует и встречается редкими отдельными пятнами в аномальных природных условиях, либо как перелетки. На некоторой глубине залегает нижний (реликтовый) слой вечной мерзлоты.

## 2.6 Строительные материалы.

Из месторождений ископаемых строительных материалов в районе известны лишь месторождения кирпично-черепичных глин и песчано-гравийной смеси.

А. Кирпично-гравийные глины

а) Месторождение "Няичньское", расположенное в 0,2 км южнее ст. Нягань.

Полезная толщина представлена глинами мощностью 0,5-5,3 м, вскрыша 0,1 м.

Запасы месторождения по категориям А+Б+С1 – 1558 т.м3.

б) Месторождение "Октябрьское", расположенное в районе п. Октябрьский.

Глины пригодны для изготовления кирпича.

Запасы месторождения по категориям А+Б+С1 – 531,2 т.м3.

Б. Песчано-гравийная смесь

а) Месторождение Мало-Алтымское – Комсомольское, расположенное в районе и М. Алтым.

Пески кварцевые.

Мощность полезной толщи – 5,5 м, вскрыши – 0,7 м.

Ориентировочные запасы – 5280 т.м3.

б) Месторождение "Шеркальское", расположенное в районе п. Шеркалы.

Песчано-гравийная смесь пригодна для дорожного строительства. Запасы месторождения по категории С1 – 12353 т.м3.

3. Комплексная оценка территории.

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния поселения. При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

## 3.1 Оценка трудовых ресурсов и прогнозирование численности населения.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

На основе предоставленных данных о естественном движении населения за 1996 -2004 гг. в Октябрьском районе и п.г.т. Приобье, национальном составе населения, сведений о численности МНС, сведений о распределении населения по полу и возрасту за 2002 г. (данные Всероссийской переписи населения), данных о миграции населения в 1996 – 2004 гг. были сделаны следующие выводы о текущей демографической ситуации в гп. Приобье:

В течение 1991-2004 гг. естественный прирост населения колебался. Изменение числа новорожденных из года в год также имеет волнообразную динамику. Это усложняет прогнозирование численности новорожденных формальными методами и делает необходимым применение метода экспертных оценок на основе имеющихся данных о динамике численности новорожденных и половозрастной структуры населения за 2002 год (по данным Всероссийской переписи). Тем не менее, можно сказать, что колебания числа родившихся, умерших и в целом естественного прироста имеют затухающий характер. В 2002 – 2004 гг. естественный прирост стабилизировался (см. рис.3.1.1).

Рис.3.1.1. Естественный прирост населения п.г.т. Приобье в1991-2004 гг., человек

Механический прирост населения в период 1996 – 2004 гг. также имеет волнообразную динамику, по которой спрогнозировать с достаточной степенью достоверностью отток/приток населения по средствам построения функции тренда также довольно сложно. Чистый приток населения наблюдался в 1998 – 2001 гг. и 2004 г., а чистый отток в 1996, 1997, 2002, 2003 гг. (см. рис.2) Следовательно, прогнозирование оттока/притока можно будет осуществлять на основе имеющихся данных о миграции и экспертных предположений относительно перспективной динамики механического прироста.

Рис.3.1.2. Механический прирост населения гп. Приобье, 1996-2004 гг.

Доля МНС в общей численности населения по состоянию на 1 января составляла примерно 4,6%. Нет данных, напрямую указывающих на снижение или увеличение этой доли в ближайшие года.

В целом, в течение периода 1996 – 2004 гг. чистый механический прирост населения и естественный прирост изменяются в основном в одном направлении. Исключение составляют 1997 г., 2000 г. и 2002 г. Рост уровня естественного прироста, как правило, сопровождается увеличением уровня механического прироста, и наоборот. Тенденция к увеличению численности населения наблюдается в конце рассматриваемого периода. Хотя в целом, общая численность населения в конце периода кардинально не менялась. Данное предположение подтверждается статистикой об общей численности населения по Всероссийской переписи населения за 2002 г. (7138 человек) и данных о численности населения городскогопоселения на 01.01.2004 г. (7100 человек). Вероятнее всего, что в долгосрочной перспективе (более 10 лет) численность населения начнет постепенно убывать. Миграционный приток/отток населения будет одним из существенных факторов, определяющих общую численность населения в поселении.

#### Проектное решение

Перейдем непосредственно к прогнозированию численности населения по половому и возрастному составу на период до 2025 года. Существующая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по возрастам с шагом в один год. Данные о половозрастной структуре населения за 2002 г. имеют достаточно высокую степень детальности. Аналогичные данные за более поздние периоды не доступны. Поэтому прогнозирование будет вестись на период 2003 – 2025 гг.

Прогноз будет осуществляться для возрастных групп от 0 до 99 лет, так как по данным Всероссийской переписи за 2002 г. в гп. Приобье нет лиц старше 90 лет.

Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были коэффициенты дожития, рассчитанные в таблицах смертности по России за 1999 год как наиболее приближенные к рассматриваемому периоду из всех доступных. Надо отметить, что коэффициенты дожития со временем меняются достаточно мало и их условно можно принять за константу. Коэффициенты дожития наилучшим образом используются для прогнозирования численности населения в случае, если миграция не оказывает существенного влияния. В данном случае фактор отток населения из городского поселения вводится в модель дополнительно.

Очевидно, что расчет не может вестись без определения численности новорожденных на каждый из 23 прогнозируемых лет. Для этого коэффициент рождаемости также принимается за некоторую константу. В данном случае 0,0462 – среднее значение коэффициента рождаемости на 2002 г. Умножением коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15-49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Учитывая половую структуру детей в возрасте до 1 года в 2002 г., примем соотношение новорожденных мальчиков и девочек примерно равным 1:1.

Общее число мигрантов в 2003 – 2004 гг. известно. Однако половозрастное распределение мигрантов неизвестно. Расчет будет вестись в предположении, что численность мигрантов распределена преимущественно равномерно среди мужчин и женщин в возрасте 10 – 59 лет. Ежегодное сальдо миграции по возрасту и полу за 2003 г. и 2004 г. представлено в таблицах 1 и 2 соответственно.

Таблица 3.1.1

Половозрастной состав чистого миграционного оттока населения из гп. Приобье

в 2003 г., человек

| Возрастная группа | Количество выезжающих людей одного возраста в каждой группе | Количество выезжающих мужчин одного возраста в каждой группе | Количество выезжающих женщин одного возраста в каждой группе |
| --- | --- | --- | --- |
| 50-59 лет | 2 | 1 | 1 |
| 40-49 лет | 2 | 1 | 1 |
| 30-39 лет | 4 | 2 | 2 |
| 20-29 лет | 2 | 1 | 1 |
| 10-19 лет | 2 | 1 | 1 |

Таблица 3.1.2

Половозрастной состав чистого миграционного притока населения из гп. Приобье

в 2004 г., человек

| Возрастная группа | Количество въезжающих людей одного возраста в каждой группе | Количество въезжающих мужчин одного возраста в каждой группе | Количество въезжающих женщин одного возраста в каждой группе |
| --- | --- | --- | --- |
| 55-59 лет | 2 | 1 | 1 |
| 45-49 лет | 2 | 1 | 1 |
| 35-39 лет | 2 | 1 | 1 |
| 25-29 лет | 4 | 2 | 2 |
| 15-19 лет | 2 | 1 | 1 |

При прогнозировании численности населения на период до 2025 г. необходимо учесть также и вероятные  сдвиги в экономическом развитии городского поселения. В частности, в период 2006-2008 гг. в Приобье планируется начало строительства картонно-бумажного комбината (КБК). Источники финансирования этого проекта уже определены. Сам процесс строительства КБК вызовет приток в поселение строителей и специалистов по установке и монтажу оборудования. По оценкам экспертов, КБК создаст не менее 150 - 200 рабочих мест, что при условном размере семьи в 3 человека даст итоговый приток населения в 450-600 человек, если предположить, что работник мигрирует вместе со своей семьей. Кроме того, при соответствующем экономическом развитии городского поселения и постепенном росте среднедушевого дохода в поселении следует ожидать приток мигрантов и других профессий, не связанных напрямую со строительством и не занятых на КБК, в частности связанных с неизбежно улучшающейся и развивающейся инфраструктурой населенного пункта. Как частные инвесторы, так и местные власти заинтересованы в росте численности населения поселении. Успешная реализация проекта строительства КБК повлечет развитие транспортной сети, связывающей поселение с другими населенными пунктами, что также косвенно окажет положительное влияние на сальдо миграции. С учетом всех позитивных миграционных тенденций прирост населения за 20 лет может составить около 1000 – 1200 человек, а численность населения в 2025 г. 8200 – 8300 человек соответственно. При указанном экономическом развитии возможна также положительная динамика коэффициента рождаемости в течение расчетного срока. В таком случае прирост численности населения может быть ещё больше.

Тем не менее, следует отметить, что коэффициент рождаемости достаточно плохо поддается регулированию со стороны государства, во всяком случае, в краткосрочной перспективе. Поэтому реально воздействовать на демографическую ситуацию в поселении через относительно быстрое повышение рождаемости не удастся. Увеличение количества рабочих мест, предложение достаточно заработных плат, а также дополнительные расходы на повышения уровня жизни в п.г.т. вероятней всего вызовут повышение рождаемости, однако этот эффект будет достигнут с некоторым запозданием. Напротив, миграционные потоки в гораздо большей степени поддаются регулированию, чем факторы естественного прироста.

Точные данные о плане реализации проекта строительства и ввода в эксплуатацию КБК нам не доступны, поэтому спрогнозировать половозрастную структуру движения населения на период 2005 – 2025 гг. весьма сложно. Расчет будет осуществлен в предположении, что численность мигрантов распределена преимущественно равномерно среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет. При этом для упрощения рассматривается всего 5 возрастных групп (18, 25, 35, 45 и 55 лет). При сохранении данной структуры миграции в течение всего расчетного срока при неизменном коэффициенте рождаемости, наилучшее приближение численности населения 2025 г. (8315 человек) к численности в 8300 человек дает следующая структура механического притока:

Таблица 3.1.3

Половозрастной состав чистого миграционного притока населения из г.п. Приобье

в 2005 – 2025 гг., человек

| Возрастная группа | Количество въезжающих людей одного возраста в каждой группе | Количество въезжающих мужчин одного возраста в каждой группе | Количество въезжающих женщин одного возраста в каждой группе |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 лет | 10 | 5 | 5 |
| 45 лет | 10 | 5 | 5 |
| 35 лет | 12 | 6 | 6 |
| 25 лет | 12 | 6 | 6 |
| 18 лет | 10 | 5 | 5 |

Примечание: При подборе значений численности иммигрантов по половозрастным группам за основу было взято равномерное распределение с небольшим отклонением в сторону наиболее экономически активных возрастных групп.

Исходя из вышеперечисленного, прогноз на ближайшие 10 и 20 лет будет выглядеть следующим образом:

Таблица 3.1.4

Прогноз численности населения г.п. Приобье, человек

| Возраст-ная группа | Численность населения на 2002 г. | Коэффициент дожития | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины |
| 0 | 50 | 53 | 0,98584 | 0,98153 | 47 | 47 | 50 | 50 |
| 1 | 47 | 56 | 0,9983 | 0,99806 | 47 | 47 | 50 | 50 |
| 2 | 41 | 38 | 0,99909 | 0,99891 | 47 | 47 | 50 | 50 |
| 3 | 40 | 44 | 0,99938 | 0,99918 | 47 | 47 | 49 | 49 |
| 4 | 36 | 35 | 0,99949 | 0,99922 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 5 | 47 | 47 | 0,99956 | 0,99938 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 6 | 45 | 36 | 0,99963 | 0,99942 | 49 | 49 | 48 | 48 |
| 7 | 49 | 33 | 0,99962 | 0,9994 | 49 | 49 | 48 | 48 |
| 8 | 42 | 38 | 0,99961 | 0,99937 | 50 | 50 | 47 | 47 |
| 9 | 46 | 38 | 0,99964 | 0,9994 | 50 | 50 | 47 | 47 |
| 10 | 48 | 58 | 0,99972 | 0,99947 | 50 | 50 | 47 | 47 |
| 11 | 51 | 58 | 0,99974 | 0,99949 | 50 | 50 | 46 | 46 |
| 12 | 58 | 78 | 0,9997 | 0,99942 | 51 | 51 | 47 | 47 |
| 13 | 75 | 64 | 0,99967 | 0,99935 | 50 | 52 | 47 | 47 |
| 14 | 66 | 70 | 0,99962 | 0,99922 | 47 | 56 | 48 | 47 |
| 15 | 83 | 77 | 0,99946 | 0,999 | 41 | 38 | 48 | 48 |
| 16 | 87 | 72 | 0,99928 | 0,9985 | 40 | 44 | 48 | 48 |
| 17 | 44 | 30 | 0,99915 | 0,99791 | 36 | 35 | 49 | 49 |
| 18 | 34 | 30 | 0,99905 | 0,99746 | 52 | 51 | 54 | 54 |
| 19 | 49 | 28 | 0,99898 | 0,99684 | 50 | 40 | 55 | 54 |
| 20 | 50 | 46 | 0,99885 | 0,9963 | 54 | 37 | 55 | 54 |
| 21 | 50 | 72 | 0,99889 | 0,99576 | 47 | 42 | 54 | 54 |
| 22 | 62 | 55 | 0,9989 | 0,99537 | 50 | 41 | 55 | 54 |
| 23 | 66 | 70 | 0,99888 | 0,99516 | 52 | 60 | 54 | 56 |
| 24 | 70 | 78 | 0,99886 | 0,99487 | 54 | 60 | 51 | 59 |
| 25 | 67 | 57 | 0,99878 | 0,99495 | 67 | 85 | 51 | 47 |
| 26 | 61 | 62 | 0,99882 | 0,99495 | 85 | 72 | 50 | 53 |
| 27 | 76 | 64 | 0,99872 | 0,99483 | 76 | 77 | 46 | 44 |
| 28 | 58 | 57 | 0,99871 | 0,99466 | 93 | 84 | 57 | 55 |
| 29 | 64 | 49 | 0,99859 | 0,9947 | 92 | 74 | 55 | 44 |
| 30 | 46 | 63 | 0,99845 | 0,99398 | 49 | 34 | 59 | 41 |
| 31 | 36 | 55 | 0,99843 | 0,99376 | 38 | 33 | 52 | 46 |
| 32 | 41 | 53 | 0,99835 | 0,99359 | 53 | 31 | 55 | 45 |
| 33 | 55 | 40 | 0,99829 | 0,99331 | 54 | 48 | 57 | 63 |
| 34 | 52 | 35 | 0,99828 | 0,99298 | 54 | 72 | 60 | 62 |
| 35 | 52 | 57 | 0,99807 | 0,99241 | 72 | 62 | 72 | 86 |
| 36 | 49 | 48 | 0,99795 | 0,99234 | 72 | 72 | 90 | 74 |
| 37 | 49 | 50 | 0,99783 | 0,99178 | 76 | 79 | 81 | 78 |
| 38 | 45 | 47 | 0,99765 | 0,9914 | 72 | 59 | 97 | 84 |
| 39 | 79 | 52 | 0,9975 | 0,99056 | 67 | 63 | 96 | 74 |
| 40 | 74 | 70 | 0,99719 | 0,98946 | 80 | 65 | 54 | 37 |
| 41 | 74 | 94 | 0,99706 | 0,9894 | 60 | 56 | 44 | 36 |
| 42 | 82 | 87 | 0,99687 | 0,98903 | 66 | 48 | 58 | 34 |
| 43 | 85 | 86 | 0,99674 | 0,98791 | 49 | 60 | 59 | 49 |
| 44 | 90 | 74 | 0,99625 | 0,98694 | 39 | 52 | 58 | 70 |
| 45 | 91 | 57 | 0,99595 | 0,98556 | 49 | 55 | 75 | 60 |
| 46 | 72 | 72 | 0,99569 | 0,98513 | 57 | 39 | 74 | 69 |
| 47 | 86 | 71 | 0,99514 | 0,98389 | 54 | 34 | 78 | 75 |
| 48 | 81 | 73 | 0,99483 | 0,98304 | 54 | 53 | 75 | 57 |
| 49 | 69 | 67 | 0,99436 | 0,98188 | 51 | 45 | 69 | 60 |
| 50 | 72 | 71 | 0,9933 | 0,9783 | 50 | 46 | 82 | 60 |
| 51 | 62 | 69 | 0,99379 | 0,98118 | 46 | 42 | 63 | 53 |
| 52 | 69 | 52 | 0,99217 | 0,97637 | 78 | 46 | 68 | 45 |
| 53 | 54 | 47 | 0,99281 | 0,97767 | 73 | 60 | 51 | 54 |
| 54 | 32 | 38 | 0,99148 | 0,97431 | 73 | 78 | 41 | 47 |
| 55 | 33 | 33 | 0,99067 | 0,97201 | 85 | 76 | 50 | 50 |
| 56 | 34 | 23 | 0,99132 | 0,97467 | 83 | 71 | 58 | 36 |
| 57 | 19 | 12 | 0,98909 | 0,96785 | 87 | 61 | 55 | 32 |
| 58 | 13 | 17 | 0,98931 | 0,9688 | 87 | 47 | 54 | 46 |
| 59 | 13 | 8 | 0,98826 | 0,9663 | 70 | 57 | 51 | 39 |
| 60 | 29 | 11 | 0,98681 | 0,96088 | 82 | 55 | 51 | 39 |
| 61 | 22 | 13 | 0,9865 | 0,96197 | 76 | 54 | 46 | 35 |
| 62 | 27 | 23 | 0,98465 | 0,95849 | 64 | 49 | 75 | 37 |
| 63 | 25 | 26 | 0,98278 | 0,95593 | 66 | 50 | 69 | 46 |
| 64 | 24 | 32 | 0,98143 | 0,95283 | 57 | 47 | 68 | 58 |
| 65 | 20 | 22 | 0,98038 | 0,95114 | 62 | 35 | 74 | 52 |
| 66 | 21 | 12 | 0,97796 | 0,94758 | 45 | 29 | 71 | 47 |
| 67 | 13 | 7 | 0,97523 | 0,94338 | 26 | 22 | 74 | 39 |
| 68 | 16 | 6 | 0,97321 | 0,9388 | 27 | 19 | 73 | 29 |
| 69 | 14 | 8 | 0,9702 | 0,9352 | 27 | 13 | 57 | 34 |
| 70 | 18 | 6 | 0,96693 | 0,93161 | 15 | 6 | 65 | 32 |
| 71 | 7 | 5 | 0,96334 | 0,92538 | 9 | 8 | 59 | 30 |
| 72 | 14 | 4 | 0,96071 | 0,92482 | 9 | 4 | 49 | 26 |
| 73 | 19 | 8 | 0,9562 | 0,92032 | 21 | 5 | 49 | 26 |
| 74 | 14 | 7 | 0,95147 | 0,91545 | 15 | 6 | 41 | 24 |
| 75 | 10 | 6 | 0,94387 | 0,9091 | 18 | 10 | 43 | 17 |
| 76 | 7 | 6 | 0,94104 | 0,90892 | 16 | 10 | 30 | 13 |
| 77 | 4 | 2 | 0,93378 | 0,90153 | 14 | 12 | 17 | 10 |
| 78 | 12 | 2 | 0,92702 | 0,89684 | 11 | 8 | 16 | 8 |
| 79 | 4 | 0 | 0,92184 | 0,89529 | 11 | 4 | 15 | 5 |
| 80 | 7 | 1 | 0,90283 | 0,86567 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 81 | 1 | 0 | 0,90014 | 0,86619 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 82 | 3 | 0 | 0,90077 | 0,8794 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 83 | 1 | 0 | 0,87912 | 0,85216 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 84 | 4 | 0 | 0,86722 | 0,83637 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 85 | 2 | 0 | 0,85272 | 0,82615 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 86 | 1 | 0 | 0,8412 | 0,82499 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 87 | 1 | 0 | 0,82894 | 0,80856 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 88 | 2 | 0 | 0,8079 | 0,80869 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 89 | 3 | 0 | 0,78849 | 0,82604 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 90 | 1 | 0 | 0,80037 | 0,83985 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 0 | 0 | 0,77831 | 0,82103 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 0 | 0 | 0,76244 | 0,80238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 0 | 0 | 0,7519 | 0,79121 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | 0 | 0 | 0,73438 | 0,78649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0,71734 | 0,77026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 0 | 0,7012 | 0,76263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 0 | 0 | 0,68489 | 0,7549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 0,66849 | 0,74706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 0 | 0 | 0,65209 | 0,73912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 3717 | 3421 |  |  | 4230 | 3680 | 4536 | 3779 |

Обобщив полученные данные в более крупные возрастные группы, получим:

Таблица 3.1.5

Сведения о распределении  населения гп. Приобье по полу и возрасту, человек

| год | Общая численность населения, человек | Распределение населения по полу и возрасту: |
| --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 | 7911 | 777 | 2445 | 459 | 3680 | 769 | 2331 | 1131 | 4230 |
| 2025 | 8315 | 766 | 2386 | 627 | 3779 | 768 | 2401 | 1368 | 4536 |

Динамика изменений численности населения в п.г.т. Приобье по полу и возрасту представлена в таблице 3.1.6, а также на рис.3.1.2.

Таблица 3.1.6

Прирост численности населения гп. Приобье по полу и возрасту, %

| годы | Прирост численности населения, % | м у ж ч и н ы | ж е н щ и н ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 по отношению к 2002 | 10,82% | -5,61% | 2,24% | 121,67% | 7,58% | -6,65% | -4,29% | 146,83% | 13,81% |
| 2025 по отношению к 2015 | 5,12% | -1,35% | -2,41% | 36,66% | 2,69% | -0,20% | 3,02% | 20,98% | 7,23% |
| 2025 по отношению к 2002 | 16,50% | -6,88% | -0,22% | 202,94% | 10,47% | -6,83% | -1,40% | 198,61% | 22,04% |

Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сказать, что в течение следующих двадцати трех лет следует ожидать увеличение общей численности населения на 16,50% по сравнению с 2002 г. При этом наиболее существенным будет увеличение численности мужчин в возрасте 16-59 лет, а также женщин в возрасте 16-54 лет. Численность населения пенсионного возраста заметно вырастет.

Следует также отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о половозрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от рассчитанной. На реальный результат могут также повлиять изменения в интенсивности миграционных потоков в и из городского поселения. При увеличении миграционного оттока населения итоговая численность населения может оказаться меньше расчетной.

Рис.3.1.2 Прогноз численности населения по основным возрастным группам в г.п. Приобье на 2006 - 2025 гг., человек

## 3.2 Промышленность.

Основной производственной направленностью п.г.т. Приобье является перевалка и предварительная переработка леса. Поселок является крупным транспортным узлом имеющий железнодорожное и круглогодичное автомобильное сообщение.

На территории поселения размещены две наиболее крупные промышленные зоны. Первая расположена в северной части населенного пункта. На территории промзоны расположены в основном объекты инженерного обеспечения поселка (водозабор, ВОС, КОСмеет объекты инженерного обеспечения поселка ()ставе дские предприятия ), а также производственные базы (СУПТР-10, ОАО «ЮТЭК Кода», база МТСиК ОАО Тюментрансгаз») с железнодорожными подъездными путями и причалом.

Вторая и наиболее крупная промышленная зона расположена южнее сложившейся застройки в прибрежной полосе Алешкинской протоки. Промышленная зона сильно вытянутая вдоль берега протоки и характеризуется наличием большого количества грузовых причалов.  На ее территории размещаются наиболее крупные производственные, складские и перерабатывающие предприятия поселка такие как: Кода Обь лес, национальная община «Лангки», предприятие ЖКХ, Сергинский речной порт, крупный склад ГСМ, СУПТР-10, УМТО «Приобтрубопроводстрой».

## 3.3 Оценка жилищной сферы.

Обеспечение качественным жильем населения городского поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение (в северных условиях предпочтительнее использовать кирпич),  полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда гп Приобье на 2005 г. составляет 187 тыс. кв.м. (кол-во домов – 1 047). Средний показатель жилищной обеспеченности 2005 г. составляет 25 кв.м./ чел.

Распределение по территории жилья по степени износа таково, что 51% с износом более 60% от общего объема общей площади: примерно равные доли по 43% приходятся на 1 и 2 микрорайоны с застройкой многоквартирными жилыми домами с этажностью от 1 до 3.

Основным строительным материалом домов является дерево. Жилье в муниципальном образовании обеспеченно тепловыми и электрическими сетями  полностью, действует децентрализованная система канализования (септик), отсутствует круглогодичный водовод, газопровод предназначен только для нужд котельных.

На момент оценки жилищной ситуации основным типом строительства являются индивидуальные жилые дома общим количеством 67 (в таблице отражаются в виде категории «индивидуальный», поскольку информация по проектной этажности строений отсутствует).

Таблица.3.3.1

Структура существующего жилищного фонда гп. Приобье на 2005 г.

| № планировочного микрорайона / назначение объекта | Существующий жилищный фонд | с износом < 60% | с износом >60% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь, кв.м. | кол-во | общая площадь, кв.м. | кол-во | общая площадь, кв.м. | кол-во |
| ИТОГО 01:01 | 63796 | 138 | 22495 | 60 | 41302 | 78 |
| индивидуальный 1 эт. | 5645 | 51 | 5100 | 43 | 545 | 8 |
| индивидуальный 2 эт. | 1914 | 7 | 1666 | 6 | 248 | 1 |
| индивидуальный 3 эт. | 511 | 1 | 511 | 1 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 898 | 3 | 430 | 2 | 468 | 1 |
| многоквартирный 2 эт. | 40854 | 69 | 1978 | 2 | 38876 | 67 |
| многоквартирный 3 эт. | 12810 | 6 | 12810 | 6 | 0 | 0 |
| общежитие 2 эт. | 1165 | 1 | 0 | 0 | 1165 | 1 |
| ИТОГО 01:02 | 46295 | 163 | 5530 | 41 | 40765 | 122 |
| индивидуальный | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 9191 | 90 | 1669 | 19 | 7522 | 71 |
| индивидуальный 2 эт. | 699 | 4 | 699 | 4 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 4177 | 13 | 0 | 0 | 4177 | 13 |
| многоквартирный 2 эт. | 27545 | 36 | 1239 | 1 | 26306 | 35 |
| многоквартирный 3 эт. | 1923 | 2 | 1923 | 2 | 0 | 0 |
| общежитие 1 эт. | 382 | 1 | 0 | 0 | 382 | 1 |
| общежитие 2 эт. | 2378 | 2 | 0 | 0 | 2378 | 2 |
| ИТОГО 01:03 | 34901 | 263 | 34666 | 261 | 234 | 2 |
| индивидуальный | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 28620 | 220 | 28386 | 218 | 234 | 2 |
| индивидуальный 2 эт. | 3543 | 21 | 3543 | 21 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 2737 | 16 | 2737 | 16 | 0 | 0 |
| ИТОГО 01:04 | 3584 | 46 | 3452 | 43 | 132 | 3 |
| индивидуальный | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 2329 | 39 | 2197 | 36 | 132 | 3 |
| индивидуальный 2 эт. | 1255 | 6 | 1255 | 6 | 0 | 0 |
| ИТОГО 01:05 | 12806 | 116 | 11916 | 107 | 889 | 9 |
| индивидуальный | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 7612 | 71 | 6723 | 62 | 889 | 9 |
| индивидуальный 2 эт. | 1653 | 7 | 1653 | 7 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 3540 | 21 | 3540 | 21 | 0 | 0 |
| ИТОГО 01:06 | 2427 | 39 | 1884 | 20 | 543 | 19 |
| индивидуальный | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 1895 | 34 | 1352 | 15 | 543 | 19 |
| индивидуальный 2 эт. | 202 | 1 | 202 | 1 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 330 | 1 | 330 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО 01:07 | 19870 | 244 | 8650 | 140 | 11220 | 104 |
| индивидуальный | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 13371 | 206 | 7858 | 111 | 5513 | 95 |
| индивидуальный 2 эт. | 979 | 5 | 792 | 4 | 187 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. | 827 | 3 | 0 | 0 | 827 | 3 |
| многоквартирный 2 эт. | 4354 | 4 | 0 | 0 | 4354 | 4 |
| общежитие 1 эт. | 339 | 1 | 0 | 0 | 339 | 1 |
| ИТОГО 01:09 | 2135 | 29 | 2135 | 29 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 500 | 7 | 1695 | 28 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 440 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО 01:10 | 1159 | 9 | 379 | 6 | 779 | 3 |
| индивидуальный 1 эт. | 475 | 8 | 379 | 6 | 96 | 2 |
| многоквартирный 2 эт. | 683 | 1 | 0 | 0 | 683 | 1 |
| ИТОГО | 186973 | 1047 | 91107 | 707 | 95864 | 340 |
| индивидуальный | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 69638 | 726 | 55359 | 538 | 15474 | 209 |
| индивидуальный 2 эт. | 10245 | 51 | 9810 | 49 | 435 | 2 |
| индивидуальный 3 эт. | 511 | 1 | 511 | 1 | 0 | 0 |
| многоквартирный 1 эт. | 12509 | 57 | 7477 | 41 | 5472 | 17 |
| многоквартирный 2 эт. | 73436 | 110 | 3217 | 3 | 70219 | 107 |
| многоквартирный 3 эт. | 14733 | 8 | 14733 | 8 | 0 | 0 |
| общежитие 1 эт. | 721 | 2 | 0 | 0 | 721 | 2 |
| общежитие 2 эт. | 3543 | 3 | 0 | 0 | 3543 | 3 |

## 3.4 Оценка существующего состояния объектов обслуживания населения.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных  потребностей населения.

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум городских поселений, определена в соответствии с перечнем объектов обслуживания населения согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов. Оценка существующей системы объектов обслуживания населения, сложившейся в городском поселении, должна быть приближенной к жилой застройке.

#### Объекты учебно-образовательного назначения.

Детские дошкольные учреждения населенного пункта:

- МДОУ детский сад «Радуга» 5 корпусов (деревянное, типовое, 1987 года ввода, степень износа=43%, общей площадью=1663 кв.м.), действующая мощность учреждения: численность работающих=19 чел., численность воспитанников=100 (мощность по проекту 130 чел. – существует резерв использования здания),

- МДОУ детский сад «Дюймовочка» (капитальное, типовое, 1979 г.в., степень износа=32%, общей площадью=1694 кв.м.), вместимость учреждения по числу занятых=29, 180 воспитываются (160 воспитанников по проекту – наблюдается незначительный дефицит площадей),

- МДОУ «Северяночка» (капитальное, типовое, 1989 г.в., общая площадь=1305 кв.м., степень износа= 5%), на данном предприятии занято 18 работников и 115 воспитывается (140 воспитанников по проекту – резерв).

На территории муниципального образования располагаются две школы: по ул. Строителей (планировочный квартал 01:03:12) и ул. Школьная (планировочный квартал  01:01:01). Суммарная общая площадь 10,5 тыс.кв.м. Вместимость учреждений (по проектам) соответственно составляет 200 и 350 учащихся. Общеобразовательное учреждение по ул. Школьная построено последним (в 90-х годах) и отвечает необходимым требованиям. Также на территории школы имеются стадион и мастерские. Также функционирует МОУ "Приобская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" (ул. Севастопольская, 22).

Сфера внешкольного образования представлена музыкальной школой, ДЮСШ, Домом детского творчества.

МОУ ДОД ДМШ (музыкальная школа) по проекту рассчитана на 52 учащихся, в настоящее время обучается 120 с количеством смен 3, материал стен брус, здание типовое, 1975 г.в., степень износа=60%, общая площадь=231 кв.м.

На базе МОУ ДОД РДЮСШ (капитальное, типовое, 1989, степень износа = 65%, общая площадь = 1202 кв.м.) действуют спортивный зал, лыжная база, стрелковый тир, мощность учреждения (единовременная пропускная способность по типовому проекту) 85 человек.

МОУ ДО Дом детского творчества (щитовое, типовое, 179 г., степень износа 74% общая площадь 588,1 кв.м., работников 15, учащихся 737 чел).

#### Объекты здравоохранения.

На территории существуют два «центра» оказания медицинских услуг.  Комплекс из 3 ветхих зданий располагается по ул. Строителей. Здание, построенное в конце 90-х годов, находится в планировочном квартале 01:04:02 и отвечает требованиям современной медицины. Также действует сеть мелких частных аптек.

#### Объекты культурно-досугового назначения.

Приобский дом культуры (с киноустановкой) располагается в деревянном, приспособленном помещении, 1977 г. в., общей площадью=944 кв.м., со степенью износа=65% - ветхое. На территории муниципального образования с 1999 г. функционируют две библиотеки: городская и детская. Оба располагаются в приспособленных помещениях капитального исполнения. Численность работающих сотрудников соответственно 1 и 2 человека. Численность зарегистрированных пользователей составляет 870 (детская библиотека) и 830 (городская) жителей. Суммарный книжный фонд составляет в среднем 26 тыс. экземпляров (городская = 17 тыс., детская=9 тыс.).

#### Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты.

Спортивный комплекс (ул. Газовиков, 25) металлическое 2 эт. здание, частный собственник.

#### Объекты бытового обслуживания.

КБО (на углу ул. Севастопольская и пер. Югорский).

#### Объекты общественного питания.

Сфера общественного питания представлена столовыми (сопутствует промышленной территории населенного пункта) и кафе (жилая и общественная застройка).

#### Объекты торгового назначения.

Крытый рынок (планировочный квартал 01:01:01, ул. Школьная,1) рассчитан на 55 торговых мест. На территории рыночного комплекса располагаются 5 магазинов (суммарной торговой площадью=623 кв.м. или на 90 торговых мест). Сеть мелких магазинов (преимущественно продовольственного назначения) находятся в непосредственной близости к жилой застройке. Минусом существующих торговых точек являются стихийность образования и отсутствие учета необходимости пропорциональности развития сфер торговли.

#### Объекты административно-делового назначения.

Административные здания сосредоточены в промышленной зоне, на территории производств. Здания муниципальных органов располагаются в ветхих зданиях.

Строящееся на данный момент здание бизнес-центра (ул. Школьная) будет отвечать современным требованиям офисных помещений.

#### Объекты кредитно-финансового назначения.  Нет.

#### Объекты связи.  На территории населенного пункта действуют почта, телеграф, узел связи, радиостанция.

#### Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

Здания гостиниц находятся одно в центральной части (ул. Газовиков, 20) внутри квартала с ветхой жилой застройкой, второе в северной производственной части (район УМ-9) – небольшое по площади и использующееся скорее как общежитие.

Административное здание ЖКХ (пер. Телевизионный, 2) обслуживает весь жилищный фонд, состоящий на балансе муниципалитета.

Кладбище традиционного захоронения находится в границах застройки муниципального образования и по площади занимает 1 га. По гидрологическим условиям (высокий уровень грунтовых вод) требует закрытия.

## 3.5 Оценка транспортного обеспечения территории.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Для обеспечения устойчивого экономического развития поселения необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, которые обеспечат качественные транспортные связи с населенными пунктами ХМАО. В настоящее время транспортное сообщение с населенными пунктами ХМАО осуществляется в основном по автомобильной дороге Приобье – Нягань – Ханты-Мансийск, в летний период − речным транспортом по Оби, в зимний период по зимникам.

3.5.1 Авиасообщение.

Авиасообщение с другими населенными пунктами осуществляется с вертолетных площадок, расположенных в центральной части гп. Приобье. Вертолетные площадки оборудованы необходимыми средствами для круглогодичного приема и отправления воздушных судов.

3.5.2 Автомобильный транспорт.

Уровень автомобилизации гп Приобье не высокий, обоснован сравнительно недавним обеспечением круглогодичного автомобильного сообщения с населенными пунктами ХМАО. Парк автомобилей представлен в основном легковым автомобильным транспортом и ведомственными грузовыми автомобилями большой и средней грузоподъемности.

3.5.3 Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть как линейный транспортный каркас, представленный улицами меридионального направления:  Центральная, Севастопольская, и широтно-направленными улицами: Строителей, Газовиков. Сложившаяся транспортная схема обусловлена меридиональным положением железной дороги и протоки Алешкинской.

Территория поселения расположена ниже отметок однопроцентного подтопления. Для обеспечения инженерной защиты поселка возведена дамба обвалования. Западная часть дамбы используется помимо своего прямого назначения, как объездная дорога,  для этого по  верху дамбы устроено ездовое полотно из сборных ж/б плит. Основная транспортная задача западного направления объездной дороги, обеспечить связь северной промышленно-складской зоны с железнодорожной станцией, речными причалами и дорогой общего пользования  Приобъе-Нягань. Развитие улично-дорожной сети в западном направлении ограничено железнодорожными подъездными путями.

Основные улицы гп. Приобье имеют твердое покрытие из сборных железобетонных плит. Большая часть улиц представлена в грунтовом исполнении (улицы не оборудованы наружным освещением и ливневой канализацией).

Плотность улично-дорожной сети составляет 0.4 км/га, что говорит о ее не достаточном развитии.

## 3.6 Оценка коммунального обслуживания.

### 3.6.1 Теплоснабжение.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 41° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,0( С.

Продолжительность отопительного периода 261 суток.

Система теплоснабжения п. Приобье – централизованная.

Тепловая энергия  от источника до потребителей передается по тепловым сетям.

Источниками централизованного теплоснабжения являются муниципальные котельные:

Котельная  ЦОК;

Котельная  № 5;

Котельная  ХРОС;

Котельная  п. Сергино;

Котельная  ЭКБ;

Котельная  по  ул. Крымская.

Источники теплоснабжения:

#### Котельная  ЦОК.

В котельной установлено 4 котла КВ-ГМ – 7,56 и 1 котел КВ-ГМ-4,65  работающие  в водогрейном режиме.

Срок службы котлов 2 года, КПД – 93 %.

Основное топливо - природный газ, резервное - дизельное.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет – 34,89 МВт.

Часовая нагрузка - 8,1 Гкал/ч. / 9,4 МВт.

Температурный график 95-70( С.

#### Котельная  № 5.

В котельной установлено 3 котла ИМПАК-2,58 и 2 котла ВАПР-2,58  работающие  в водогрейном режиме.

Срок службы котлов 3 года, КПД – 80,6 %.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет – 13,0 МВт.

Часовая нагрузка составляет 2,7 Гкал/ч. / 3,1 МВт.

Основное топливо - природный газ, резервное - дизельное.

Температурный график  95-70( С.

Котельная  ХРОС.

В котельной установлено 3 котла ВВД-1,8  работающие  в водогрейном режиме.

Срок службы котлов 16 лет.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет – 6,3 МВт.

Часовая нагрузка составляет 0,2 Гкал/ч. / 0,23 МВт

Топливо - дизельное.

Температурный график 95-70( С.

#### Котельная  п. Сергино.

В котельной установлено 2 котла ВК-21-1,86, котел ВК-21-2,0 и котел ВК-21-1,72  работающие  в водогрейном режиме.

Срок службы котлов 3 года, КПД – 80,6 %.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет – 7,44 МВт.

Часовая нагрузка - 1,36 Гкал/ч. / 1,58 МВт

Основное топливо - природный газ, резервное - дизельное.

Температурный график 95-70( С.

#### Котельная  ЭКБ.

В котельной установлено 3 котла ВВД-1,8  работающие   в водогрейном режиме.

Срок службы котлов 16 лет, КПД – 67,7 %.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет – 6,3 МВт.

Часовая нагрузка - 1,14 Гкал/ч. / 1,33 МВт

Основное топливо - природный газ, резервное - дизельное.

Температурный график 95-70( С.

#### Котельная  по  ул. Крымская.

В котельной установлено 8 котлов ВВД-1,8  работающие  в водогрейном режиме.

Срок службы котлов 18 лет, КПД – 71,0 %.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет – 16,8 МВт.

Часовая нагрузка - 6,0 Гкал/ч. / 7,0 МВт

Основное топливо - природный газ, резервное  - дизельное.

Температурный график 95-70( С.

Прочие  котельные – котельные промзоны в основном малой мощности, оборудованы мелкими неэффективными котлами с низким КПД.

Техническое состояние большинства действующих котельных – удовлетворительное.

В таблице приведено сопоставление требуемой и имеющейся тепловой мощности по каждому источнику теплоснабжения на уровне 2006 г.

Таблица 3.6.1.1

| № п/п | Источники теплоснабжения | Баланс тепловой энергии на уровне (2006г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Требуемая тепловая мощность источника | Имеющаяся тепловая мощность источника | Избыток (+), либо дефицит (-) тепловой мощности источника |
|  |  | горячая вода, МВт/ч | пар, т/ч | горячая вода, МВт/ч | пар, т/ч | горячая вода, МВт/ч | пар, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная ЦОК | 9,4 | - | 34,89 | - | + 25,49 | - |
| 2 | Котельная №5 | 3,1 | - | 13,0 | - | + 9,9 | - |
| 3 | Котельная ХРОС | 0,23 | - | 6,3 | - | + 6,07 | - |
| 4 | Котельная п. Сергино | 1,58 | - | 7,44 | - | + 5,86 | - |
| 5 | Котельная п. ЭКБ | 1,33 | - | 6,3 | - | + 4,97 | - |
| 6 | Котельная по ул. Крымская | 7,0 | - | 16,8 | - | + 9,8 | - |
|  | Итого: | 22,64 | - | 84,73 | - | + 62,09 | - |

Требуемая тепловая мощность источников определена из расчетной тепловой нагрузки подключенных потребителей с учетом собственных нужд источников тепла и потерь в тепловых сетях.

Как следует из таблицы, на существующем уровне на всех источниках теплоснабжения имеется избыток тепловой мощности, что объясняется наличием резервных котлов.

При этом следует отметить, что располагаемая мощность котельных, как правило, ниже установленной, а потери в тепловых сетях на практике составляют существенно больше нормативных величин.

Поэтому, фактические избытки мощности теплоисточников  могут оказаться меньше расчетных, равно как и на отдельных котельных  реально может быть дефицит тепловой мощности.

#### Тепловые сети.

Система теплоснабжения поселка централизованная от существующих котельных.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Прокладка теплосети выполнена надземным и подземным способом.

Надземная прокладка на низких опорах.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с покровным слоем из оцинкованной стали.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении составляет 31,0 км.

### 3.6.2 Газоснабжение.

Газоснабжение г.п. Приобье централизованное от газораспределительной станции (ГРС), расположенной на южной окраине поселка.

К ГРС подходит отвод (325 мм от магистрального газопровода высокого (7,5 МПа) давления (МГВД) «Уренгой-Пермь-Поволжье» (1420 мм.

Производительность ГРС 60 000 м3/час.

Прокладка газопровода выполнена – подземно.

Материал трубы – сталь.

Классификация газопроводов г.п. Приобье:

вид транспортируемого газа – природный;

местоположение относительно земли – подземные, надземные;

назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные;

принцип построения (распределительные газопроводы) – тупиковые;

материал труб –сталь.

Газопроводы высокого давления подают газ в газопроводы котельных и жилые дома (через местные ГРП и ГРУ).

Управление режимом работы систем газоснабжения осуществляется газорегуляторными пунктами (ГРП), которые автоматически поддерживают постоянное давление в сетях независимо от интенсивности потребления газа.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения система  газоснабжения 2-х ступенчатая:

от ГРС отходят газопроводы (219-76 мм высокого (0,6 МПа) давления II-категории подходящие к газораспределительным пунктам (ГРП).

от ГРП запитываются  сети низкого (0,005-0,003 МПа)  давления.

3.6.3 Связь.

В настоящее время г.п. Приобье телефонизирован от  АТС на 2500 номеров. Связь между АТС и абонентом осуществляется по  кабельным и  воздушным линиям связи.  Подключение абонентов осуществляется от шкафов, установленных в непосредственной близости. Шкафы установлены из расчета  1 шкаф на 1000 человек населения (ориентировочно). Оборудование АТС, распределительных шкафов удовлетворительное.

### 3.6.4 Энергоснабжение.

Электроснабжение г.п. Приобье осуществляется от понижающей подстанции ПС 110/10 кВ «Сергино» с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВт. Связь подстанции с энергоснабжающей системой осуществляется по линии ЛЭП 110 кВ Нягань - Сергино. Передача мощности осуществляется по ВЛ 10 кВ на трансформаторные подстанции. Опоры ВЛ 10 кВ в основном железобетонные, провод марки АС. Общая длина высоковольтных линий составляет 42110 м.

На территории г.п. Приобье расположены 57 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Преобладающее большинство опор железобетонные , провод марки А - алюминиевый. Общая протяженность линий 0,4 кВ – 95415 м.

### 3.6.5 Канализование.

В г.п. Приобье, централизованной канализацией обеспечена часть среднеэтажной жилой и общественной застройки. Сточные воды от части жилой и общественной застройки планировочного квартала 01.01.02 по самотечным коллекторам поступают на существующую КНС-1, расположенную возле д/с «Дюймовочка», ориентировочной мощностью 20 куб.м/час. Далее, по напорному коллектору Ø100 стоки, без предварительной очистки сбрасываются на рельеф. КНС-2,  расположенная по ул. Школьная,  обслуживает 3 дома. Стоки по самотечным коллекторам Ø100, 150 мм поступают на КНС-2. Напорный коллектор от КНС-2, подающий сточные воды на КОС, выполнен из чугунных труб Ø150 мм.

Вся остальная застройка г.п. Приобье канализуется в септики и выгребные ямы, с последующим вывозом сточных вод ассенизаторскими машинами на очистные сооружения. Самотечные сети существующей канализации проложены подземно, но существуют участки канализации проложенные наземно. Материал труб сталь и чугун. Протяженность магистральных коллекторов Ø150 мм составляет – 1,9 км.

Все стоки поступают на существующие канализационные очистные сооружения. Имеется дефицит мощности КОС. Очищенные сточные воды сбрасываются в протоку Алешкинская.

### 3.6.6 Водоснабжение.

В г.п. Приобье существует и эксплуатируется объединенная система хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Основной источник водоснабжения – подземный водозабор, который находится на ул. Портовая. В состав водозабора  входят 6 рабочих артезианских скважин, общей производительностью 820 куб. м/сут, глубиной  60-70 метров, водопроводные очистные сооружения (ВОС-1400), емкости для хранения чистой воды. Установленная мощность водоочистных сооружений-1500 куб. м/сут, рабочая -1000 куб. м./сут. (по данным Приобского МПЖКХ). Территория водозабора находится в зоне подтопления. Озонаторные и бактерицидные установки на ВОС отсутствуют. Имеется дефицит мощности водопроводных очистных сооружений.

Второй водозабор находится в районе улицы Одесская, 17 (через дорогу). Состоит из 2- х артезианских скважин, общей производительностью 200 куб.м/сут. Очистка воды производится на блочных водопроводных сооружениях марки «Импульс», производительностью 15 куб.м/час.

Третий водозабор расположен по улицы Строителей, 15.  возле места строительства пожарной части. По решению сан.эпидем станции, водозабор в дальнейшем будет использоваться для нужд пожарной части.

По данным в воде эксплуатационных скважин наблюдается повышенное содержание железа 1-5 мг./л, наличие сероводорода и углекислоты.

Водоснабжение жилой зоны г.п. Приобье осуществляется насосной станцией второго подъема, распложенной на территории водопроводных очистных сооружений, из резервуаров чистой воды.

Прокладка сетей подземная и наземная, совместно с теплосетью и самостоятельно.

## 3.7 Оценка экологического состояния территории.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий является наличие охранных и санитарно–защитных зон от производственных, перерабатывающих и коммунально-складских предприятий. В процессе функционирования, предприятия в разной степени оказывают влияние на прилегающие территории. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от технологии производства или переработки продукции, а также от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ. Имеются охранные зоны магистральных инженерных сетей.

Помимо санитарно-защитных зон на территории поселка имеется водоохранная зона протоки Алёшкинская и  Моготтэвымпосл на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохранной зоны по берегу выделена прибрежная защитная полоса, представляющая собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности, в соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории городского поселения Приобье.

## 3.8 Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.

### 3.8.1 Месторасположение объекта градостроительной деятельности,

### сведения о природно-климатических условиях в районе расположения.

МО городское поселение Приобье расположено в 350 км севернее-западнее г. Ханты-Мансийска на левом берегу реки Объ.

Климат в проектируемом районе характерный для Среднего Приобья -резкоконтинентальный с суровой и продолжительной зимой, коротким теплым летом с небольшим переходными периодами. Среднегодовая температура воздуха минус 4 С. Среднемесячная температура самого холодного месяца - января - минус 32.4 С, самого теплого - июля +25.9 С.

### 3.8.2 Основные характеристики объекта градостроительной деятельности.

Городское поселение Приобье является некатегорированным поселением по ГО в соответствии с постановлением Российской Федерации от 3.10.1998. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Электроснабжение поселка осуществляется централизовано по линии 110 кВ.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется за счет подземных вод.

Теплоснабжение жилой, общественной и производственной застройки осуществляется централизованно от ряда котельных.

Газоснабжение котельных и жилой застройки осуществляется из магистрального газопровода через ГРП.

### 3.8.3 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения.

Чрезвычайные ситуации можно условно разделить: на ЧС техногенного, природного, экологического, социально- и военно-политического характера. По сложившейся обстановке и тяжести последствий  следует классифицировать ЧС: на  частные, локальные, местные, территориальные, региональные, глобальные. На территории поселения возможно развитие чрезвычайных ситуаций,  различных по характеру и степени тяжести.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям:

- затопление территорий;

- просадки грунтов;

- пожары;

- взрывы;

- человеческие жертвы;

- массовые заболевания населения;

- перебои в  обеспечении электроэнергией, водой, газом, теплом.

На территории п.г.т. Приобье к опасным пожаро- взрывоопасным объектам относятся склад газа и метана и склады ГСМ.

### 3.8.4 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана.

На территории поселения убежища не предусмотрены.

4. Основные проблемы развития территории МО городское поселение Приобье

Основные проблемы развития поселка Приобье в настоящем проекте структурированы в соответствии с вопросами местного значения, которые установлены ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и включают следующие направления: жилищное строительство; социальная сфера; инженерное обеспечение; транспортная инфраструктура; охрана окружающей среды; инженерная подготовка, благоустройство и озеленение; мероприятия по ГО и  ЧС.

## 4.1 Жилищная сфера.

Анализ существующей ситуации в жилищной сфере муниципального образования   Приобье позволяет сделать выводы о следующих сложившихся проблемах:

- существенная доля жилья со степенью износа жилья более 60% (51%),

- некапитальное исполнение (использование дерева в суровых климатических условиях резко снижает срок эксплуатации),

- низкий процент обеспеченности инженерными сетями,

- низкие годовые темпы строительства жилья.

## 4.2 Социальная сфера.

Несмотря на достаточно полный объем оказываемых услуг населению, существуют две основные проблемы:

дефицит услуг в следующих сферах:

- культурно-досуговой (отсутствие современных досуговых центров),

- спортивной (недостаток помещений для новых секций спортивно-оздоровительной направленности, отсутствие бассейна),

- кредитно-финансовой (с развитием финансового обращения и увеличения числа занятых появляется необходимость  роста занимаемых площадей),

- жилищно-коммунального хозяйства (отсутствует пожарное депо, расширение функциональной зоны ритуального назначения в связи с закрытием существующего кладбища),

ветхость фонда объектов в сферах:

- учебного назначения (школа по ул. Спортивная, 17, планировочный квартал 01:03:12, здание ДЮСШ требует расширения помещений и капитального ремонта, поскольку степень износа близка к 60%),

- здравоохранение (больница, располагающаяся в центральной части – планировочный квартал 01:01:07, находится в ветхом здании, постройки 80-х годов),

- культурно-досуговой (ДК располагается в ветхом деревянном приспособленном помещении 1977 года, не подлежащее реконструкции, со степенью износа более 65%),

- административного назначения (здания муниципальных органов власти, такие как УВД, ГИБДД, администрация поселения, располагаются в ветхих помещениях),

- торговой (большая часть магазинов располагаются в приспособленных помещениях,  недостаточных по площади для предоставления качественных услуг населению).

Таким образом, предлагается рассмотреть программу «реабилитации» объектов соцкультбыта на расчетный срок с установлением источников финансирования, годов строительства (обязательное согласование со сроками застройки жилых кварталов).

## 4.3 Транспортная инфраструктура.

Анализируя существующее положение можно установить, что на территории поселения имеется ряд проблем транспортного обеспечения:

- низкая плотность автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов;

- низкое развитие автомобильного сервиса (СТО, мойки);

- большое количество улиц и дорог без твердого покрытия проезжее части;

- низкое качество покрытий;

- недостаточное количество оборудованных мест хранения личного транспорта.

## 4.4 Благоустройство и озеленение.

Оценивая состояние инженерной подготовки территории можно выявить ряд проблем:

- отсутствие сети ливневой канализации;

- отсутствие очистных сооружений ливневого стока;

- отсутствие комплексного проекта вертикальной планировки.

- недостаточный уровень озеленения части жилой и общественной застройки;

## 4.5 Инженерное обустройство территории.

### 4.5.1 Система теплоснабжения.

Источники теплоснабжения:

Котельные в основном  укомплектованы морально устаревшим оборудованием, мелкими неэффективными котлами малой мощности с низким КПД.

Техническое состояние котельных – удовлетворительное.

Тепловые сети.

Объекты подключены к действующим тепловым сетям без предварительной увязки фактических и перспективных диаметров тепловых сетей, изменения теплового и гидравлического режима работы теплосети.

Отсутствие сужающих устройств (дроссельных диафрагм), позволяющих осуществлять распределение теплового потока по объектам в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, приводит к «перегреву» ближних от котельной объектов и дефициту тепла в «концевых».

Подпитка на котельных осуществляется практически постоянно, в связи с повсеместным разбором теплофикационной воды на нужды горячего водоснабжения, что приводит к дополнительным расходам топлива на нагрев подпиточной воды и удорожанию 1 Гкал. тепловой энергии.

Прокладка теплосетей (и магистральных, и распределительных) в промзонах - преимущественно надземная, в жилищно-коммунальной  застройке - подземная и надземная.

Часть надземных тепловых сетей проложена в деревянных коробах с изоляцией из минеральной ваты с рубероидом, отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

Тепловые потери при транспортировке теплоносителя, при существующей изоляции, превышают нормативные.

Техническое состояние отдельных участков тепловых сетей котельных города неудовлетворительное, что объясняется, в основном, значительным сроком их эксплуатации, низким качеством теплоизоляции, а также недостаточной очисткой воды на котельных.

### 4.5.2 Система газоснабжения.

Система газоснабжения должна обеспечивать бесперебойную подачу газа всем потребителям, быть простой, удобной и безопасной в обслуживании, предусматривать возможность отключения отдельных ее элементов для производства аварийных и ремонтных работ. Тупиковые газопроводы разветвляются по различным направлениям к потребителям газа. Недостаток этой схемы – различная величина давления газа у отдельных потребителей. По мере удаления от источника газоснабжения (ГРС) давление газа падает.

Питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах.

Система газоснабжения г.п. Приобье не полностью  предусматривает подачу газа в районы индивидуальной  застройки для пищеприготовления, отопления и ГВС. Также не предусматривается подача газа в районы многоэтажной застройки для пищеприготовления. Применение газа для этих целей является экономически более целесообразным в связи с высокой стоимостью электрической энергии.

:

### 4.5.3 Связь.

Кабельные линии воздушных линий связи изношены и требуют постоянного обслуживания с применением специальной техники. При повреждении сетей требуется продолжительное время на восстановление линий, при этом телефонная связь абонентов будет отключена.

### 4.5.4 Энергоснабжение.

Необходимо преобразование сетей 10 кВ и 0,4 кВ в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Строительство 9 трансформаторных подстанций и перенос 4 уже существующих.

### 4.5.5 Канализация.

В результате анализа существующего положения системы канализации в г.п. Приобье, были выявлены следующие проблемы и недостатки:

- отсутствие системы централизованной канализации у большей части жилой и общественной застройки;

- сброс стоков от КНС-1 без предварительной очистки на рельеф;

- для существующих канализационных сооружений не выдерживаются зоны санитарной охраны, в радиус действия СЗЗ попадают жилые и общественные здания;

- высокий износ оборудования на очистных сооружениях, КНС. Ветхое состояние самотечных и напорных коллекторов требующее реконструкции.

- неэффективная очистка сточных вод на КОС.

## 4.6 Охрана окружающей среды.

Воздействие г.п. Приобье на водные объекты выражается в следующем:

водозабор из подземных источников;

в водоохранной зоне располагается скотный двор;

загрязнение поверхностных сточных вод в результате захламления (свалки  коммунальных и бытовых отходов) территории, расположенной на водосборной площади;

сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории поселения в протоки.

В настоящее время территория индивидуальной застройки не благоустроена, не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод, нет дождевой канализации. Вся территория в санитарно-гигиеническом, а также экологическом отношении, представляет собой неблагополучную зону.

Воздействие г.п. Приобье на атмосферный воздух выражается в следующем:

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна поселка являются: котельные, РММ, деревообрабатывающие предприятия.

В настоящее время на территории поселка находятся в основном объекты перерабатывающего и коммунально-складского назначения, имеющие в своем составе источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

К передвижным источникам загрязнения атмосферы относятся автомобильный, авиационный и речной транспорт. Наибольшее количество выбросов осуществляется автотранспортом, количество которого неуклонно растет.

Выбросы от речных судов составляют только 2% от общих, однако этот вид транспорта занимает первое место среди передвижных источников по выбросам твердых частиц (сажи).

Выбросы от авиационного транспорта весьма значительны. В связи с расширением деятельности авиатранспортной компании, возможно, что выбросы от воздушного транспорта будут увеличиваться.

Воздействие г.п. Приобье на почвы

Большая часть токсикантов поступает в почву из атмосферы, поэтому почва наиболее точно характеризует усредненное многолетнее состояние приземного слоя воздуха.

Причинами и источниками загрязнения являются:

рекультивация поврежденных земель при проведении земляных работ выполняется недостаточно эффективно;

складирование и захоронение промышленных и бытовых отходов на территории поселка

коммунально-складские площадки;

несовершенная система учета и сбора отходов;

не соблюдение регулярного вывоза отходов, согласно требованиям экологической безопасности;

выбросы тяжелых металлов при эксплуатации автотранспортных средств.

5. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 5.1  Архитектурно-пространственные решения г.п. Приобье.

В результате структурно-функционального анализа современного состояния территории поселения, социально - демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, предусмотренные решениями действующего генерального плана, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется следующими положениями:

─ Основным направлением территориального развития селитебных территорий является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения этажности и плотности застройки, снос ветхого фонда и строительство современного жилья в соответствии с проектами планировки;

─  Расширение и совершенствование улично-дорожной сети с целью организации удобного транспортного обслуживания территории;

─  Обновление существующего, сложившегося общественно-делового центра поселения, разработка мероприятий по его адаптации к требованиям современной жизни путем  регенерации застройки, частичной реконструкции и строительства новых  объектов жилого и общественного назначения;

─  Сокращение санитарно-защитных  зон, вынос на нормативные расстояния от жилой застройки вредных предприятий, полигона ТБО, кладбища, а также вынос жилого фонда из СЗЗ  предприятий.

Планировочный каркас поселения сформирован системой кварталов и улиц широтного и меридионального направлений в сочетании с природными и пространственными элементами – это пойма р. Оби с протокой Алешкинская,  железная дорога и мощное  защитное инженерное сооружение – дамба, и имеет линейную планировочную организацию с расходящимися перпендикулярно основной планировочной оси улицами. Основным элементом планировочного каркаса остается железнодорожная ветка, которая в меридиональном направлении пересекает поселение и делит на две самостоятельные территории.   Жилые  кварталы повторяют направления основной оси, а общественные подцентры складываются на пересечении с главными транспортными и пешеходными  связями

Архитектурно-планировочные  решения генерального плана гп. Приобье  основаны на переходе развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в существующих границах.

Поселение  условно разделено на пять территорий.

Центральная – самая крупная, где разместились самые значительные объекты общественно-административного назначения, кварталы жилой застройки с которых начиналось развитие поселка, кварталы 2 -4 этажной застройки.

Северная – территория  производственного назначения,  где разместились объекты коммунально-складского назначения, инженерно-технического обеспечения, больничный комплекс и проектируемый вертодром.

Прибрежная – вдоль протоки Алешкинская , территория предприятий «Леспромхоза», предприятий коммунально-складского назначения , территория  причалов и погрузочных площадок. Территорию проектом предлагается реорганизовать и благоустроить, с перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры, с выносом объектов не соответствующих требованиям  водоохранных  зон  водоемов.

Юго-восточная – динамично развивающаяся территория – своеобразные «ворота» Приобья.  Здесь формируется многофункциональный транспортный узел, с размещением железнодорожного вокзала, автовокзала и речного вокзала, с насыщением объектами общественного питания, обслуживания, торговли.  Активно ведется индивидуальное строительство и благоустройство территории, особенно вдоль главной улицы, объединяющей и связывающей Юго-восточную территорию с Центральной.

Восточная  - территория перспективного развития поселка, формируемая как жилой массив с высоким процентом  рекреационных территорий. В настоящее время идет освоение кварталов индивидуальной жилой застройкой, после выполнения инженерной подготовки территории будет возможно развитие многоквартирной среднеэтажной застройки со своим общественным центром, учебным комплексом  и кварталами коттеджной застройки.

Получили функциональное насыщение примагистральные территории основного  планировочного каркаса. На его основе  сформирована пространственно разветвленная система многофункциональных и специализированных общественных подцентров и зон общепоселкового значения. Самый развитый подцентр - «Общественно-деловой активности» (сформирован  вдоль ул. Школьная и представлен объектами социально-бытового обслуживания, торгового назначения, общеобразовательной школой и комплексом бизнес-центра.), «Административно-деловой» подцентр (на пересечении ул. Спортивная и ул. Крымская представлен зданиями администрации,  проектируемым зданием УВД, проектируемой школой и храмовым комплексом), «Культурно-досуговый» ( на пересечении ул. Центральная и ул. Крымская) и «Спортивно -досуговый » ( по ул. Набережная).

Предлагается развитие общественных функций на территориях, образующих фронт главных улиц, формирование  пешеходных бульваров.  Визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса, формируемого системой плавно-изогнутых  кварталов индивидуальной жилой застройки по ул. Севастопольская, ул. Набережная, ул. Молодежная и прибрежными территориями получает дальнейшее развитие посредством устройства дамбы с возможностью проезда вдоль всего берега,  благоустройством и озеленением прибрежной территории, где размещена лыжная база и предполагается размещение детских игровых аттракционов, организация и благоустройство лодочной станции.

В поселении на расчетный срок предлагается сформировать квартал среднеэтажной застройки по ул. Школьная. В структуре квартала разместятся объекты первичного обслуживания не только во встроенно-пристроенном варианте, но и отдельностоящие объекты. В основном же решениями генерального плана предусмотрена последовательное  обновление  существующих жилых кварталов без изменения их границ, регенерация – строительство новых жилых домов за счет сноса ветхого жилого фонда,  непригодного по санитарно-гигиеническим требованиям для проживания.

В решениях генерального плана предусмотрена ступенчатая система озеленения территории. Процесс структуризации, упорядочения и освобождения прибрежных территорий, путем выноса части производственных площадок и складов, благоустройство и озеленение с организацией выходов к  воде, причалов, позволит создать более благоприятные условия для формирования непрерывной системы озеленения.

Предлагается организация дополнительных рекреационных территорий внутри поселения - сквер напротив спорткомплекса, бульваров и площадок в центральной части, сквер больничного комплекса. Важным элементом системы озеленение поселка является  дачный массив в южной части, развитие которого определено высоким процентом многоквартирного жилья в Приобье и отсутствием приквартирных участков. Наличие хороших транспортных связей,  необходимого инженерного обеспечения и в какой то мере живописного ландшафта  позволяет развивать эту территорию.

Несмотря на то, что в поселении уделяется особое внимание развитию спорта, обеспеченность спортивными сооружениями недостаточна. Проектом предлагается дальнейшее строительство объектов спортивного назначения. На площадке, где ранее разработанным генеральным планом размещался  больничный комплекс, со стороны въезда из п. Сергино, предполагается размещение спортивно-оздоровительного комплекса, строительство лыжной  освещенной трассы в Восточном микрорайоне, на базе проектируемого спортивно-досугового комплекса возле озера. Площадка под строительство  стадиона определена в соответствии с предшествующим утвержденным  генеральным планом и проектом застройки центральной части - напротив здания администрации. Это обоснованно  тем, что в непосредственной близости находятся и спортивный зал, зал бокса, бассейн и школа. Все эти объекты связаны пешеходной доступностью и объединены в единый комплекс.

6. Основные решения генерального плана.

Основные решения генерального плана развития поселка Приобье в настоящем проекте структурированы, как и проблемы муниципального развития, в соответствии с вопросами местного значения, которые установлены ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и включают следующие направления: жилищное строительство; социальная сфера; инженерное обеспечение; транспортная инфраструктура; охрана окружающей среды; инженерная подготовка, благоустройство и озеленение; мероприятия по ГО и  ЧС. Основные решения генерального плана по каждому из определенных направлений муниципального развития,  при разработке программы реализации генерального плана детализируются и формируют перечень последовательных мероприятий с указанием сроков их реализации и ориентировочных финансовых затрат.

## 6.1 Жилищная сфера.

На протяжении всего расчетного срока численность постоянного населения муниципального образования гп Приобье увеличивается, а жилищный фонд уменьшается (в результате старения и изменения планировочной структуры поселения в соответствии с генеральным планом).  Таким образом, при формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

1. увеличение средней жилищной обеспеченности до 35 кв.м. на человека (рост составит 10 кв.м./чел.);

2. строительство жилья на свободной территории для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью и инвентарном жилищном фонде;

3. планомерный снос, реконструкция ветхого жилищного фонда;

4. новое строительство взамен сносимого жилья;

5. повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

6. соблюдение планируемых темпов строительства (ввод объектов должен осуществляться в соответствии с планом мероприятий, ежегодный средний объем нового строительства не менее 10 тыс. кв.м.).

Строительство проектного жилья осуществляется за счет сноса ветхого жилья (55% от общей площади проектируемого жилищного фонда) и на свободной территории (45%). Соотношение по очередям строительства – 1:4 (1 очередь ко 2). Значительная доля строительства за счет сноса ветхих построек предполагает рассмотрение очередей сноса: 1 очередь – 38% (или 36 371 кв.м. – 241 домов), 2 очередь – 62% (59 493 кв.м. – 99 домов).

Распределение по видам жилья предлагается исходя из существующего характера застройки:

- восточная территория, приближенная к железной дороге – высоко плотная малоэтажные (2 и 3) многоквартирные дома;

- восточная прибрежная территория – одноэтажные индивидуальные жилые дома; развитие частного сектора предлагается на западные территориях (слева от железной дороги);

- в западной части планируется как сохранение индивидуальных жилых домов (с ветхостью менее 60%), так и многоквартирных жилых домов (с целью роста коэффициента использования жилой территории).

За 1 очередь принимаются первые 5 лет (ближайшая перспектива), в последующие годы планируется рост объемов производства строительной сферы с ежегодным увеличением на 2 тыс. кв.м. Увеличение возможно за счет введения новых основных фондов строительной сферы.

Первоочередным строительством являются 3 жилых дома многоквартирных 2 эт. в планировочном квартале 01:02:04 (на свободной территории). Параллельно предлагается реализовывать проект застройки планировочного квартала 01:02:06 3-этажными многоквартирными жилыми домами. Данный квартал имеет плотную существующую застройку, поэтому важно учесть наличие подготовительного этапа включающего переселение жильцов и снос ветхих зданий. Следующим этапом планируется улучшение жилищных условий в планировочном квартале 01:02:01 с помощью замены ветхой застройки. Застраивать предлагается 2 этажными многоквартирными жилыми домами.

Проектируемое индивидуальное строительство (основной объем размещен в 6 и 7 микрорайонах на свободных природных территориях) – это 1-2 этажная усадебная застройка с земельными участками, источником финансирования которой являются частные средства застройщиков. Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

Таблица 6.1.1

Процентное распределение общей площади по планировочным микрорайонам.

| назначение жилья | 01:01 | 01:02 | 01:05 | 01:06 | 01:07 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | шт. | м2 | шт. | м2 | шт. | м2 | шт. | м2 | шт. | м2 | шт. |
| индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 960 | 8 | 5 405 | 47 | 14 260 | 124 | 14 260 | 124 | 34 885 | 303 |
| многоквартирный 2 эт. | 48 017 | 34 | 38 428 | 25 | 4 688 | 2 | 28 680 | 20 | 0 | 0 | 119 813 | 81 |
| многоквартирный 3 эт. | 0 | 0 | 38 166 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 166 | 18 |
| сблокированный 2 эт. | 0 | 0 | 3 534 | 5 | 6 720 | 9 | 0 | 0 | 12 480 | 15 | 22 734 | 29 |
| итого | 48 017 | 34 | 81 088 | 56 | 16 813 | 58 | 42 940 | 144 | 26 740 | 139 | 215 598 | 431 |
| % от общей площади | 22 | 38 | 8 | 20 | 12 | 100 |

Диаграмма.6.1.1

Структура проектируемого жилищного фонда г.п. Приобье.

В конце расчетного срока при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, суммарный объем составит 308 тыс. кв.м. (или 1 139 домов). Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека при проектной численности 8 315 чел. составит 35 кв.м. м. Рост за расчетный срок составит 10 кв.м. Процент сохраняемого жилья от общего объема проектного составит 30%, 1 очередь нового строительства – 16%, 2 очередь – 54%. Данное распределение объемов фонда позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, неприспособленные для проживания дома и повысить качество проживания населения за счет капитального исполнения и полного инженерного обеспечения.

Таблица 6.1.2.

Проектный жилищный фонд на расчетный срок гп Приобье.

| № п/п | назначение объекта | кол-во домов | S 1 объекта, кв. м. | S общая, кв.м. | № планировочного квартала | местоположение | источник финансирования | год строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 937 | 937 | 01:01:01 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.2 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 2428 | 2428 | 01:01:01 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.3 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 6 | 1573 | 9438 | 01:01:02 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.4 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 2 | 1706 | 3412 | 01:01:02 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.5 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 550 | 878 | 01:01:02 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.6 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 4 | 1022 | 4088 | 01:01:02 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.7 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 4 | 1573 | 6292 | 01:01:03 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.8 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 656 | 656 | 01:01:03 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.9 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 3 | 1573 | 4719 | 01:01:04 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.10 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 6 | 1573 | 9438 | 01:01:05 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.11 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 2 | 972 | 1944 | 01:01:05 | за счет сноса и на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.12 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 878 | 878 | 01:01:05 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.13 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 364 | 364 | 01:01:05 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.14 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 2545 | 2545 | 01:01:05 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.15 | общежитие 3 эт. | 1 | 1188 | 1188 | 01:01:05 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
|  | итого 01:01 | 35 |  | 49205 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 5 | 115 | 575 | 01:02:06 | за счет сноса | частные ср-ва | 1 очередь |  |
| 1.33 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 96 | 192 | 01:02:06 | на свободн. территории | частные ср-ва | 1 очередь |  |
| 1.34 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 192 | 192 | 01:02:06 | на свободн. территории | частные ср-ва | 1 очередь |  |
| 1.16 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 364 | 364 | 01:02:01 | на свободн. территории | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.17 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 2 | 1446 | 2892 | 01:02:01 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.18 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 2428 | 2428 | 01:02:01 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.19 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 1573 | 1573 | 01:02:01 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.20 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 3 | 1573 | 4719 | 01:02:02 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.22 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 1917 | 1917 | 01:02:02 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.23 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 1371 | 1371 | 01:02:02 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.24 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 3 | 1573 | 4719 | 01:02:03 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.25 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 2 | 950 | 1900 | 01:02:03 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.26 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 1937 | 1937 | 01:02:03 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.27 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 2428 | 2428 | 01:02:03 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.28 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 5 | 1573 | 7865 | 01:02:04 | за счет сноса и на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.29 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 2 | 950 | 1900 | 01:02:04 | за счет сноса и на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.30 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 1 | 2415 | 2415 | 01:02:04 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.35 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 2 | 546 | 1092 | 01:02:06 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.36 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 1 | 4181 | 4181 | 01:02:06 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.37 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 4 | 2360 | 9440 | 01:02:06 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.38 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 4 | 1284 | 5136 | 01:02:06 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.39 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 2 | 3643 | 7286 | 01:02:06 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.40 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 2 | 2875 | 5750 | 01:02:06 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.41 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 1 | 1458 | 1458 | 01:02:06 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.42 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 1 | 2170 | 2170 | 01:02:06 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.43 | многоквартирный жилой дом 3 эт. | 1 | 1654 | 1654 | 01:02:06 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
| 1.21 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 2 | 903 | 1806 | 01:02:02 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.31 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 3 | 576 | 1728 | 01:02:06 | за счет сноса | бюджет | 1 очередь |  |
|  | итого 01:02 | 56 |  | 81088 |  |  |  |  |  |
| 1.44 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 3 | 115 | 345 | 01:05:01 | на свободн. территории | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.45 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 7 | 115 | 805 | 01:05:02 | на свободн. территории | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.46 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 11 | 115 | 1265 | 01:05:03 | на свободн. территории | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.47 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 5 | 115 | 575 | 01:05:04 | на свободн. территории | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.48 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 21 | 115 | 2415 | 01:05:05 | на свободн. территории | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.54 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 2 | 2344 | 4688 | 01:05:14 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь | 3 секции |
| 1.49 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 3 | 768 | 2304 | 01:05:11 | за счет сноса и на свободн. территории | бюджет | 2 очередь | 4 секции |
| 1.50 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 1 | 576 | 576 | 01:05:11 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь | 3 секции |
| 1.51 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 1 | 1536 | 1536 | 01:05:11 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь | 8 секций |
| 1.52 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 2 | 768 | 1536 | 01:05:13 | за счет сноса и на свободн. территории | бюджет | 2 очередь | 4 секции |
| 1.53 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 2 | 384 | 768 | 01:05:13 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь | 2 секции |
|  | итого 01:05 | 58 |  | 16813 |  |  |  |  |  |
| 1.55 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 36 | 115 | 4140 | 01:06:03 |  | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.56 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 24 | 115 | 2760 | 01:06:04 |  | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.57 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 32 | 115 | 3680 | 01:06:07 |  | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.58 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 32 | 115 | 3680 | 01:06:08 |  | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.59 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 8 | 1573 | 12584 | 01:06:05 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.60 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 2 | 878 | 1756 | 01:06:05 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.61 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 8 | 1573 | 12584 | 01:06:06 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
| 1.62 | многоквартирный жилой дом 2 эт. | 2 | 878 | 1756 | 01:06:06 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |  |
|  | итого 01:06 | 144 |  | 42940 |  |  |  |  |  |
| 1.63 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 25 | 115 | 2875 | 01:07:01 |  | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.64 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 18 | 115 | 2070 | 01:07:02 |  | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.65 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 34 | 115 | 3910 | 01:07:03 |  | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.66 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 31 | 115 | 3565 | 01:07:04 |  | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.67 | индивидуальный жилой дом 1 эт. | 16 | 115 | 1840 | 01:07:05 |  | частные ср-ва | 2 очередь |  |
| 1.68 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 3 | 768 | 2304 | 01:07:04 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь | 4 секции |
| 1.69 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 1 | 576 | 576 | 01:07:04 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь | 3 секции |
| 1.70 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 1 | 960 | 960 | 01:07:04 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь | 5 секций |
| 1.71 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 1 | 1152 | 1152 | 01:07:04 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь | 6 секций |
| 1.72 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 1 | 768 | 768 | 01:07:05 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь | 4 секции |
| 1.73 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 1 | 576 | 576 | 01:07:05 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь | 3 секции |
| 1.74 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 2 | 1152 | 2304 | 01:07:07 | за счет сноса и на свободн. территории | бюджет | 2 очередь | 6 секций |
| 1.75 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 2 | 960 | 1920 | 01:07:07 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь | 5 секций |
| 1.76 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 2 | 576 | 1152 | 01:07:07 | за счет сноса | бюджет | 2 очередь | 3 секции |
| 1.77 | сблокированный жилой дом 2 эт. | 1 | 768 | 768 | 01:07:07 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь | 4 секции |
|  | итого 01:07 | 139 |  | 26740 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 432 | 216 786 |  |  |  |  |  |  |

Изменение жилищного фонда гп Приобье за расчетный срок (до 2025 г.)

* - в том числе строящийся на 2005 г.

Таблица.6.1.3

Изменение существующего жилищного фонда за расчетный период (по кварталам).

| № планировочного квартала назначение объекта | сохраняемый | строящийся | балок | снос по ГП | снос по ГП 2 очередь | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| многоквартирный 2 эт. | 974 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4578 | 7 | 5552 | 8 |
| многоквартирный 3 эт. |  |  | 2461 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2461 | 1 |
| итого 01:01:01 | 974 | 1 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4578 | 7 | 8013 | 9 |
| многоквартирный 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15413 | 34 | 15413 | 34 |
| многоквартирный 3 эт. |  |  | 6804 | 3 |  |  |  |  |  |  | 6804 | 3 |
| общежитие 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1165 | 1 | 1165 | 1 |
| итого 01:01:02 | 0 | 0 | 6804 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16578 | 35 | 23382 | 38 |
| индивидуальный 1 эт. |  |  |  |  |  |  | 33 | 1 |  |  | 33 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 | 1 | 468 | 1 |
| многоквартирный 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4061 | 5 | 4061 | 5 |
| итого 01:01:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4529 | 6 | 4562 | 7 |
| индивидуальный 1 эт. | 101 | 1 | 252 | 1 |  |  |  |  |  |  | 353 | 2 |
| индивидуальный 2 эт. | 192 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 | 1 |
| индивидуальный 3 эт. | 511 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 | 1 |
| многоквартирный 2 эт. | 1004 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3704 | 4 | 4708 | 5 |
| итого 01:01:04 | 1808 | 4 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704 | 4 | 5764 | 9 |
| многоквартирный 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8390 | 11 | 8390 | 11 |
| многоквартирный 3 эт. |  |  | 3545 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3545 | 2 |
| итого 01:01:05 | 0 | 0 | 3545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8390 | 11 | 11935 | 13 |
| индивидуальный 1 эт. | 201 | 2 | 225 | 2 |  |  |  |  |  |  | 426 | 4 |
| индивидуальный 2 эт. | 393 | 2 |  |  |  |  | 248 | 1 |  |  | 641 | 3 |
| итого 01:01:06 | 594 | 4 | 225 | 2 | 0 | 0 | 248 | 1 | 0 | 0 | 1067 | 7 |
| индивидуальный 1 эт. |  |  |  |  |  |  | 512 | 7 |  |  | 512 | 7 |
| многоквартирный 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2730 | 6 | 2730 | 6 |
| итого 01:01:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 7 | 2730 | 6 | 3242 | 13 |
| индивидуальный 1 эт. | 856 | 10 | 95 | 1 |  |  |  |  |  |  | 951 | 11 |
| индивидуальный 2 эт. | 112 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 1 |
| итого 01:01:08 | 968 | 11 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 12 |
| индивидуальный 1 эт. | 968 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 | 11 |
| индивидуальный 2 эт. | 531 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. | 252 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 | 1 |
| итого 01:01:09 | 1751 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 13 |
| индивидуальный 1 эт. | 1031 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031 | 8 |
| индивидуальный 2 эт. | 438 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. | 178 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 | 1 |
| итого 01:01:10 | 1647 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 10 |
| индивидуальный 1 эт. | 1371 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1371 | 7 |
| итого 01:01:11 | 1371 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 7 |
| ИТОГО 01:01 | 9113 | 50 | 13382 | 10 | 0 | 0 | 793 | 9 | 40509 | 69 | 63796 | 138 |
| индивидуальный 1 эт. | 4528 | 39 | 572 | 4 | 0 | 0 | 545 | 8 | 0 | 0 | 5645 | 51 |
| индивидуальный 2 эт. | 1666 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 0 | 0 | 1914 | 7 |
| индивидуальный 3 эт. | 511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. | 430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 1 | 898 | 3 |
| многоквартирный 2 эт. | 1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38876 | 67 | 40854 | 69 |
| многоквартирный 3 эт. | 0 | 0 | 12810 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12810 | 6 |
| общежитие 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 1 | 1165 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. |  |  |  |  |  |  | 84 | 1 |  |  | 84 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. |  |  |  |  |  |  | 1080 | 3 |  |  | 1080 | 3 |
| многоквартирный 2 эт. | 1239 | 1 |  |  |  |  | 7809 | 10 |  |  | 9048 | 11 |
| многоквартирный 3 эт. | 1923 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1923 | 2 |
| общежитие 1 эт. |  |  |  |  |  |  | 382 | 1 |  |  | 382 | 1 |
| итого 01:02:01 | 3162 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9355 | 15 | 0 | 0 | 12517 | 18 |
| индивидуальный 1 эт. | 102 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 1 |
| многоквартирный 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4559 | 8 | 4559 | 8 |
| итого 01:02:02 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4559 | 8 | 4661 | 9 |
| многоквартирный 1 эт. |  |  |  |  |  |  | 277 | 1 | 344 | 1 | 621 | 2 |
| многоквартирный 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8169 | 10 | 8169 | 10 |
| итого 01:02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1 | 8513 | 11 | 8790 | 12 |
| индивидуальный 1 эт. | 704 | 8 |  |  | 114 | 2 |  |  |  |  | 818 | 10 |
| многоквартирный 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4021 | 5 | 4021 | 5 |
| общежитие 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1198 | 1 | 1198 | 1 |
| итого 01:02:04 | 704 | 8 | 0 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 5219 | 6 | 6037 | 16 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 |
| индивидуальный 1 эт. | 723 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 723 | 8 |
| индивидуальный 2 эт. | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1 |
| итого 01:02:05* | 923 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 19 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 |
| индивидуальный 1 эт. | 140 | 2 |  |  | 1146 | 27 | 6178 | 41 |  |  | 7464 | 70 |
| индивидуальный 2 эт. | 499 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 | 3 |
| многоквартирный 1 эт. |  |  |  |  | 181 | 1 | 2295 | 7 |  |  | 2476 | 8 |
| многоквартирный 2 эт. |  |  |  |  |  |  | 1748 | 2 |  |  | 1748 | 2 |
| общежитие 2 эт. |  |  |  |  |  |  | 1180 | 1 |  |  | 1180 | 1 |
| итого 01:02:06* | 639 | 5 | 0 | 5 | 1327 | 28 | 11401 | 51 | 0 | 0 | 13367 | 89 |
| ИТОГО 01:02 | 5530 | 26 | 0 | 15 | 1441 | 30 | 21033 | 67 | 18291 | 25 | 46295 | 163 |
| индивидуальный | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| индивидуальный 1 эт. | 1669 | 19 | 0 | 0 | 1260 | 29 | 6262 | 42 | 0 | 0 | 9191 | 90 |
| индивидуальный 2 эт. | 699 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 4 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 3652 | 11 | 344 | 1 | 4177 | 13 |
| многоквартирный 2 эт. | 1239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9557 | 12 | 16749 | 23 | 27545 | 36 |
| многоквартирный 3 эт. | 1923 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923 | 2 |
| общежитие 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1 | 0 | 0 | 382 | 1 |
| общежитие 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1 | 1198 | 1 | 2378 | 2 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |
| индивидуальный 1 эт. | 2084 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2084 | 16 |
| индивидуальный 2 эт. | 218 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 | 1 |
| итого 01:03:01* | 2302 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302 | 19 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 7319 | 54 |  |  |  |  | 110 | 1 |  |  | 7429 | 55 |
| индивидуальный 2 эт. | 182 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 1 |
| итого 01:03:02* | 7501 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 7611 | 57 |
| индивидуальный 1 эт. | 1179 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1179 | 8 |
| индивидуальный 2 эт. | 509 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 509 | 3 |
| многоквартирный 1 эт. | 318 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 | 2 |
| итого 01:03:03 | 2006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 13 |
| индивидуальный 1 эт. | 1227 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227 | 8 |
| итого 01:03:04 | 1227 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 8 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 3217 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3217 | 24 |
| итого 01:03:05* | 3217 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217 | 25 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 1891 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1891 | 24 |
| индивидуальный 2 эт. | 446 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 | 2 |
| многоквартирный 1 эт. | 146 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 | 1 |
| итого 01:03:06* | 2483 | 27 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2483 | 28 |
| индивидуальный 1 эт. | 1738 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1738 | 11 |
| итого 01:03:07 | 1738 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 11 |
| индивидуальный 1 эт. | 908 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 908 | 6 |
| многоквартирный 1 эт. | 480 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 3 |
| итого 01:03:08 | 1388 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 9 |
| индивидуальный 1 эт. | 2826 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2826 | 22 |
| многоквартирный 1 эт. | 154 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 1 |
| итого 01:03:09 | 2980 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 23 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 1538 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1538 | 13 |
| индивидуальный 2 эт. | 906 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 906 | 7 |
| итого 01:03:10 | 2444 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445 | 21 |
| индивидуальный 1 эт. | 532 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 | 4 |
| индивидуальный 2 эт. | 1237 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1237 | 6 |
| итого 01:03:11 | 1769 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769 | 10 |
| индивидуальный 1 эт. | 592 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 | 4 |
| итого 01:03:14 | 592 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 4 |
| индивидуальный 1 эт. | 786 | 6 |  |  |  |  | 124 | 1 |  |  | 910 | 7 |
| многоквартирный 1 эт. | 811 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811 | 5 |
| итого 01:03:15 | 1597 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 1721 | 12 |
| индивидуальный 1 эт. | 1388 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388 | 10 |
| многоквартирный 1 эт. | 828 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 | 4 |
| итого 01:03:16 | 2216 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 14 |
| индивидуальный 1 эт. | 1161 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1161 | 8 |
| итого 01:03:17 | 1161 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 8 |
| индивидуальный 2 эт. | 45 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 1 |
| итого 01:03:18 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |
| ИТОГО 01:03 | 34666 | 255 | 0 | 6 | 0 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 34901 | 263 |
| индивидуальный | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| индивидуальный 1 эт. | 28386 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 28620 | 220 |
| индивидуальный 2 эт. | 3543 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543 | 21 |
| многоквартирный 1 эт. | 2737 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737 | 16 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 377 | 7 |  |  |  |  | 41 | 1 |  |  | 418 | 8 |
| индивидуальный 2 эт. | 510 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 | 3 |
| итого 01:04:01 | 887 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 928 | 12 |
| индивидуальный 1 эт. | 937 | 12 |  |  |  |  | 91 | 2 |  |  | 1028 | 14 |
| индивидуальный 2 эт. | 745 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 745 | 3 |
| итого 01:04:02 | 1682 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 1773 | 17 |
| индивидуальный 1 эт. | 883 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 883 | 17 |
| итого 01:04:04 | 883 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 17 |
| ИТОГО 01:04 | 3452 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 3 | 0 | 0 | 3584 | 46 |
| индивидуальный | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 2197 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3 | 0 | 0 | 2329 | 39 |
| индивидуальный 2 эт. | 1255 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 6 |
| индивидуальный 1 эт. | 1418 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1418 | 14 |
| индивидуальный 2 эт. | 457 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 457 | 1 |
| итого 01:05:01 | 1875 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 15 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| индивидуальный 1 эт. | 886 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 | 8 |
| индивидуальный 2 эт. | 264 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 | 1 |
| итого 01:05:02* | 1150 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 12 |
| индивидуальный 1 эт. | 496 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 | 5 |
| итого 01:05:03 | 496 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 5 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 83 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 1 |
| итого 01:-05:04* | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 |
| индивидуальный 1 эт. | 352 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 | 4 |
| индивидуальный 2 эт. | 713 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 | 4 |
| итого 01:05:05* | 1065 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 14 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| индивидуальный 1 эт. | 419 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 | 3 |
| многоквартирный 1 эт. | 1519 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1519 | 8 |
| итого 01:05:06* | 1938 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 14 |
| индивидуальный 1 эт. | 223 | 2 |  |  |  |  | 133 | 1 |  |  | 356 | 3 |
| многоквартирный 1 эт. | 1263 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1263 | 8 |
| итого 01:05:07 | 1486 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 1619 | 11 |
| индивидуальный 1 эт. | 515 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 | 6 |
| многоквартирный 1 эт. | 758 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 | 5 |
| итого 01:05:08 | 1273 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 11 |
| индивидуальный 1 эт. |  |  |  |  |  |  | 48 | 2 |  |  | 48 | 2 |
| итого 01:05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 48 | 2 |
| индивидуальный 1 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 | 3 | 420 | 3 |
| итого 01:05:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 3 | 420 | 3 |
| индивидуальный 1 эт. | 140 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 1 |
| индивидуальный 2 эт. | 219 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 | 1 |
| итого 01:05:12 | 359 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 2 |
| индивидуальный 1 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 | 2 | 273 | 2 |
| итого 01:05:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 2 | 273 | 2 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |
| индивидуальный 1 эт. | 479 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 | 2 |
| итого 01:05:15* | 479 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 4 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |
| индивидуальный 1 эт. | 336 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 | 4 |
| итого 01:05:16* | 336 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 6 |
| индивидуальный 1 эт. | 1376 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376 | 12 |
| итого 01:05:17 | 1376 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 12 |
| индивидуальный 1 эт. |  |  |  |  |  |  | 15 | 1 |  |  | 15 | 1 |
| итого 01:05:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| ИТОГО 01:05 | 11916 | 90 | 0 | 17 | 0 | 0 | 196 | 4 | 693 | 5 | 12806 | 116 |
| индивидуальный | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| индивидуальный 1 эт. | 6723 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 4 | 693 | 5 | 7612 | 71 |
| индивидуальный 2 эт. | 1653 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 7 |
| многоквартирный 1 эт. | 3540 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 21 |
| индивидуальный 1 эт. | 25 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 1 |
| итого 01:06:11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| индивидуальный 1 эт. | 1327 | 14 |  |  | 543 | 19 |  |  |  |  | 1870 | 33 |
| индивидуальный 2 эт. | 202 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. | 330 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 1 |
| итого 01:06:13* | 1859 | 16 | 0 | 3 | 543 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402 | 38 |
| ИТОГО 01:06 | 1884 | 17 | 0 | 3 | 543 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427 | 39 |
| индивидуальный | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| индивидуальный 1 эт. | 1352 | 15 | 0 | 0 | 543 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 34 |
| индивидуальный 2 эт. | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 108 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 3 |
| итого 01:07:02 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 |
| индивидуальный 1 эт. |  |  |  |  | 1037 | 18 |  |  |  |  | 1037 | 18 |
| итого 01:07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 18 |
| индивидуальный 1 эт. |  |  |  |  | 2732 | 41 |  |  |  |  | 2732 | 41 |
| многоквартирный 1 эт. |  |  |  |  | 336 | 1 |  |  |  |  | 336 | 1 |
| общежитие 1 эт. |  |  |  |  | 339 | 1 |  |  |  |  | 339 | 1 |
| итого 01:07:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407 | 43 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |
| индивидуальный 1 эт. | 1254 | 10 |  |  | 1439 | 29 |  |  |  |  | 2693 | 39 |
| индивидуальный 2 эт. | 263 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. |  |  |  |  | 111 | 1 |  |  |  |  | 111 | 1 |
| итого 01:07:05* | 1517 | 11 | 0 | 2 | 1550 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067 | 43 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  | 0 | 9 |
| индивидуальный 1 эт. | 2229 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2229 | 22 |
| индивидуальный 2 эт. | 487 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 487 | 2 |
| итого 01:07:06* | 2716 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716 | 33 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  | 0 | 9 |
| индивидуальный 1 эт. | 566 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 | 6 |
| индивидуальный 2 эт. | 42 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 1 |
| многоквартирный 2 эт. |  |  |  |  |  |  | 4354 | 4 |  |  | 4354 | 4 |
| итого 01:07:07* | 608 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4354 | 4 | 0 | 0 | 4962 | 20 |
| многоквартирный 1 эт. |  |  |  |  |  |  | 380 | 1 |  |  | 380 | 1 |
| итого 01:07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 0 | 0 | 380 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 217 | 5 |  |  |  |  | 90 | 2 |  |  | 307 | 7 |
| индивидуальный 2 эт. |  |  |  |  |  |  | 187 | 1 |  |  | 187 | 1 |
| итого 01:07:09 | 217 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 3 | 0 | 0 | 494 | 8 |
| индивидуальный 1 эт. | 1787 | 26 |  |  |  |  | 154 | 2 |  |  | 1941 | 28 |
| итого 01:07:11 | 1787 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 1941 | 28 |
| индивидуальный 1 эт. | 1036 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036 | 26 |
| итого 01:07:12 | 1036 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 26 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 174 | 3 |  |  | 18 | 1 |  |  |  |  | 192 | 4 |
| итого 01:07:13* | 174 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 5 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
| индивидуальный 1 эт. | 265 | 7 |  |  | 24 | 1 |  |  |  |  | 289 | 8 |
| итого 01:07:14* | 265 | 7 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 11 |
| индивидуальный |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 222 | 3 |  |  | 19 | 1 |  |  |  |  | 241 | 4 |
| итого 01:07:15* | 222 | 3 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 5 |
| ИТОГО 01:07 | 8650 | 115 | 0 | 25 | 6055 | 94 | 5165 | 10 | 0 | 0 | 19870 | 244 |
| индивидуальный | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| индивидуальный 1 эт. | 7858 | 111 | 0 | 0 | 5269 | 91 | 244 | 4 | 0 | 0 | 13371 | 206 |
| индивидуальный 2 эт. | 792 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1 | 0 | 0 | 979 | 5 |
| многоквартирный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 2 | 380 | 1 | 0 | 0 | 827 | 3 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 | 4 | 0 | 0 | 4354 | 4 |
| общежитие 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1 |
| индивидуальный 1 эт. | 369 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 | 4 |
| итого 01:09:01 | 369 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 4 |
| индивидуальный 1 эт. | 1195 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирный 1 эт. | 440 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого 01:09:02 | 1635 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 22 |
| индивидуальный 1 эт. | 131 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 | 3 |
| итого 01:09:03 | 131 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3 |
| ИТОГО 01:09 | 2135 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135 | 29 |
| индивидуальный 1 эт. | 1695 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7 |
| многоквартирный 1 эт. | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуальный 1 эт. | 379 | 6 |  |  |  |  | 87 | 1 |  |  | 466 | 7 |
| многоквартирный 2 эт. |  |  |  |  |  |  | 683 | 1 |  |  | 683 | 1 |
| итого 01:10:01 | 379 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 2 | 0 | 0 | 1150 | 8 |
| индивидуальный 1 эт. |  |  |  |  |  |  | 9 | 1 |  |  | 9 | 1 |
| итого 01:10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| ИТОГО 01:10 | 379 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 3 | 0 | 0 | 1159 | 9 |
| индивидуальный 1 эт. | 379 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 475 | 8 |
| многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 1 | 0 | 0 | 683 | 1 |
| ИТОГО | 77725 | 630 | 13382 | 77 | 8039 | 143 | 28332 | 98 | 59493 | 99 | 186973 | 1047 |
| индивидуальный | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| индивидуальный 1 эт. | 54787 | 534 | 572 | 4 | 7072 | 139 | 7709 | 65 | 693 | 5 | 69638 | 726 |
| индивидуальный 2 эт. | 9810 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 2 | 0 | 0 | 10245 | 51 |
| индивидуальный 3 эт. | 511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 1 |
| многоквартирный 1 эт. | 7477 | 41 | 0 | 0 | 628 | 3 | 4032 | 12 | 812 | 2 | 12509 | 57 |
| многоквартирный 2 эт. | 3217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14594 | 17 | 55625 | 90 | 73436 | 110 |
| многоквартирный 3 эт. | 1923 | 2 | 12810 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14733 | 8 |
| общежитие 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1 | 382 | 1 | 0 | 0 | 721 | 2 |
| общежитие 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1 | 2363 | 2 | 3543 | 3 |

## 6.2 Социальная сфера.

Проектные решения генерального плана гп Приобье в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- реконструкция существующих объектов либо новое строительство с учетом нормативов по обеспечению населения объектами обслуживания;

- дополнительное строительство в связи с увеличением численности населения на расчетный срок по генплану и улучшения качества предоставляемых услуг.

Планируемые к сносу объекты соцкультбыта по причине ветхости:

- Школа (планировочный квартал 01:03:12) ул. Спортивная (2 этажное здание общей площадью 3080 м2),

- Музыкальная школа (планировочный квартал 01:03:12) ул. Спортивная (1 этажное здание общей площадью 190 м2, 1975 года ввода, со степенью износа более 60%, деревянное),

- Дом Культуры (планировочный квартал 01:03:12) ул. Севастопольская (1 этажное здание общей площадью 377 м2, 1977 года ввода, со степенью износа 65%, деревянное),

- Дом творчества (планировочный квартал 01:02:06) мкрн ПСО-39 (1 этажное, Sобщ=503 м2),

- Больница (планировочный квартал 01:03:14) ул. Югорская (1 этажное, Sобщ=330 м2) – снос 1 очередь,

- Больница (планировочный квартал 01:01:07) ул. Крымская (2 здания, 1 этажное, Sобщ=1 345 м2) – снос 2 очередь,

- РОВД (планировочный квартал 01:03:14) ул.Югорская (1 этажное, Sобщ=428 м2),

- ГИБДД(планировочный квартал01:09:01) ул.Береговая (2 этажное,Sобщ=393 м2),

- Гостиница (планировочный квартал 01:02:01) ул. Газовиков (1 эт., Sобщ=387 м2),

- Профессионально-техническое училище (планировочный квартал 01:02:04) ул. Речников (1 эт., Sобщ=362 м2),

- Баня - недействующая (планировочный квартал 01:07:04) ул. Центральная (1 этажное, Sобщ=126 м2),

- Здание аэровокзала (планировочный квартал 01:07:02) ул. Центральная (1 этажное, Sобщ=330 м2),

- Столовая по ул. Центральная,

- Столовая по ул. Береговая,

- 2 магазина по ул.Речников,

- Магазин «Юмакс» по ул.Железнодорожная,

- Магазин «Ажур» по ул. Железнодорожная,

- Магазин «Прибой» по ул. Железнодорожная,

- Магазин «Вираж» по ул. Центральная,

- Магазин по ул. Севастопольская,

- Контора мкр ПСО-39,

- Пекарня по ул. Портовая.

В селитебной территории главным сопутствующим объектом обслуживания являются объекты торгового назначения (магазины, торговые центры, рынки). Большая часть которых располагается в ветхих, приспособленных помещениях с площадью недостаточной для создания условий, удовлетворяющих современным требованиям торговли. За расчетный срок генеральным планом планируется снести 25 объектов торгового назначения (магазинов) суммарной общей площадью 2,5 тыс. м2. Расположение сносимых магазинов соответствует тем планировочным кварталам, где существующая ветхая жилая застройка перестаивается (01:02:01, 01:02:06, 01:03:12, 01:10:01).

Пик строительства производственных предприятий приходился на 80-90-е гг. XX века. В то же время вводились в эксплуатацию административные здания (конторы). Строительство осуществлялось хаотично (на территориях промышленных площадок и селитебной территории) без учета возможности создания единого делового центра муниципального образования. За период эксплуатации большинство зданий не подвергались капитальному ремонту, поэтому ветхость строений более 60%. Снижение объемов производств приводит к закрытию промышленных предприятий, функционирование и перепрофилирование административных зданий является нецелесообразным. В настоящее время реализуется проект бизнес-центра, площади которого предназначены под офисы. Генеральным планом в сфере коммерческой недвижимости, предполагаемой под офисные и административные помещения, предложено строительство 4 административных зданий. На первую очередь строительства предусмотрен снос административного здания в планировочном квартале 01:01:07. Новые площадки под офисные объекты расположены на перспективных к освоению юго-западных территорий поселения.

Проектными решениями генерального плана предложены следующие мероприятия в социальной сфере:

- На первую очередь строительства предусматривается строительство школы (планировочный квартал 01:03:13), также на ее территории проектом предусматривается размещение стадиона. Ввод в эксплуатацию остальных средних общеобразовательных учреждений планируется выполнить в процессе строительства жилых кварталов в западной части городского поселения.

- В связи с ветхим состоянием здания профессионально-технического училища предусматривается строительство нового здания училища (планировочный квартал 01:02:04), а также общежития (планировочный квартал 01:02:04). Здание училища и общежития по генеральному плану расположены рядом на улице Речников.

- По объектам внешкольного образования планируется снос ветхих зданий музыкальной школы и дома творчества  и строительство комплекса, совмещающего в себе функции данных зданий (планировочный квартал 01:02:01, 2 эт., общая площадь = 3,8 тыс. м2). В настоящее время в рамках окружной программы по развитию материально-технической базы социальной сферы ХМАО – Югры на 2006-2010 годы осуществляется строительство пристройки к ДЮСШ для размещения зала бокса.

- Поскольку в настоящее время направления развития сферы культуры и досуга разнообразны, то строительство объектов данной сферы предусматривается не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением частных капиталов. Площадки под досуговые центры сформированы в планировочных кварталах 01:01:07 и 01:06:01.

- Планом мероприятий по реализации генерального плана  предусмотрено на первую очередь (2007-2008 гг.) строительство 2 спортивных объектов – спортивного комплекса и бассейна. В целях снижения сроков строительства целесообразно привлечение частных средств. Месторасположение предлагается на месте существующих ветхих зданий больницы, сносимых по генплану (планировочный квартал 01:01:07, ул. Крымская). На 2 очередь расчетного срока (параллельно со строительством лодочной станции) предполагается в северной прибрежной территории строительство аквапарка.

- Из объектов бытового обслуживания проектируются: КБО, банно-прачечный комбинат, салон красоты. Сроки ввода следует ограничить 2010 годом, поскольку уже на данный момент существует острый дефицит данного вида услуг (баня недействующая, КБО отсутствует).

- Здравоохранение выполняет важную социальную функцию – сохранение здоровья населения. На первую очередь для расширения спектра услуг генеральным планом предложено строительство пристройки к существующему зданию поликлиники (ул. Строителей, планировочный квартал 01:01:04) для размещения стоматологии и станции Скорой медицинской помощи (планировочный квартал 01:04:02).

- В проектных предложениях строительство административных зданий муниципальных органов власти: здание суда; УВД (ГИБДД).

- В связи с развитием банковской сферы услуг  проектом предложена реконструкция сбербанка и строительство его филиала (для соблюдения нормативной зоны обслуживания.

- Проектируемые отделения связи: почта, телеграф, АТС.

- Предлагаемые к строительству на расчетный срок учреждения жилищно-коммунального хозяйства: гостиница, пожарное депо, ЖКО.

- Существующее кладбище (планировочный квартал 01:06:09) планируется закрыть, присвоив статус мемориального сквера, в непосредственной близости построить церковь и салон ритуальных услуг. Территорию нового кладбища предлагается разместить на юго-западных природных территориях (планировочный квартал 01:08:03) Площадь сформирована в соответствии с нормой, рекомендованной в СНиПе (0,24 га на 1 тыс. жителей) и составит 2 га.

- Ликвидация склада ГСМ (планировочный квартал 01?07?10), определение зоны под перспективную жилую застройку.

Таблица.6.1.5.

Объемы строительства объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок

| № п/п | Вид учреждения, предприятия, сооружения | Расчетная обеспеченность* | Существующая обеспеченность | Сохраняемые объекты кол-во объектов [Sобщ зд., м2] | Строительство кол-во объектов [Sобщ зд., м2] | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | кол-во объектов | S общ зд., кв. м. | вмести- мость |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение [мест] | 565 | 583 | 4 | 3 890 |  | 4 [3 890] | 1 [463] | Уо = 85% общего числа детей дошкольного возраста Sзем. уч. = 35 кв. м. на 1 место (при Вм-сти свыше 100 мест) |
| 1.2 | Общеобразовательная школа [мест] | 964 | 945 | 3 | 5 130 |  | 2 [2 050] | 3 [12 370] | Уо = 100% детей школьного возраста Sзем.уч.=50 кв. м. на 1 учащегося (при Вм-сти до 400 мест) |
| 1.3 | Внешкольные учреждения [мест] | 96 | 95 | 4 | 2 166 |  | 2 [1 774] | 2 [4 415] | Уо = 10% общего числа школьников в т.ч. по видам зданий: Дом пионеров и школьников - 3,3% станция юных техников - 0,9% станция юных натуралистов - 0,4% станция юных туристов - 0,4% детская юношеская спортивная школа - 2,3% детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% |
| 1.4 | Средне-специальные и высшие учебные учреждения [мест] | - | - | 1 | 362 |  | - | 1 [4 030] | По заданию на проектирование. |
| II. ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| 2.1 | Больница | - | - | 9 | 7 744 |  | 6 [6 070] | - | Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений опр-ся органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. |
| 2.2 | Поликлиника, амбулатория | - | - |  |  |  |  | 2 [941] |  |
| 2.3 | Молочные кухни [порций в сутки на ребенка (до года)] | - | - |  |  |  |  | - | Уо= 4 порции в сутки на 1 ребенка (до 1 года) Sзем.уч. = 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |
| 2.4 | Раздаточные пункты молочных кухонь [кв.м. общей площади на 1 ребенка (до года)] | - | - |  |  |  |  | - | Уо = 0,3 кв. м. общей площади на 1 ребенка (до 1 года) |
| 2.5 | Станция скорой медицинской помощи [автомобиль] | 1 | 1 |  |  |  |  | - | Уо = 1 на 10 000 чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на спеуиальном автомобиле Sзем.уч. = 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |
| 2.6 | Аптека VI-VIII групп [объект] | - | - |  |  |  |  | 2 [242] | По заданию на проектирование. |
| III. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 3.1 | Клуб, дом культуры [посетительское место] | 633 | 665 | 1 | 377 |  | - | 5 [7 942] | Уо = 80 посетительских мест на 1000 чел. Sзем.уч. опр-ся по заданию на проектирование. |
| 3.2 | Библиотека [читательских мест] | 24 | 25 | 2 | - |  | - | 1 [187] | Уо=3 читательских места на 1 тыс. чел. (4 500 единиц хранения) |
| IV. СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ |
| 4.1 | Спортивный зал общего пользования [кв. м. общей площади] | 1 582 | 1 663 | 1 | 1850 |  | 1 [1 850] | 2 [5 038] | Уо=200 кв. м. площади пола на 1 тыс. чел. |
| 4.2 | Бассейн общего пользования [кв. м. зеркала воды] | 790 | 830 | - | - |  | - | 1 [581] | Уо=100 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел. |
| V. ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| 5.1 | Предприятие бытового обслуживания [рабочих мест] | 71 | 75 |  |  |  | - | 3 [2 128 ] | Уо = 9 рабочих мест на 1000 чел. Sзем.уч.=1,2 га |
| 5.2 | Прачечная [кг белья в смену] | 950 | 998 | 1 | 173 |  | 1 [173] | - | Уо = 120 кг белья в смену на 1000 чел. Sзем.уч. = 1 га на объект |
| 5.3 | Химчистка [кг вещей в смену] | 90 | 95 | - | - |  | - | - | Уо = 11,4 кг вещей в смену на 1000 чел. Sзем.уч. = 1 га на объект |
| 5.4 | Баня [мест] | 40 | 42 | 1 | 127 |  | - | 1 [756] | Уо = 5 мест на 1000 чел. Sзем.уч. = 0,4 га на объект |
| VI. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |
| 6.1 | Предприятие общественного питания [мест] | 316 | 333 | 4 | 1045 |  | 3 [655] | 3 [792] | Уо = 40 мест на 1000 чел. Sзем.уч. (на 100 мест) =0,2 га (при Вм-сти до 50 мест) |
| VII. ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7.1 | Магазин продовольственных товаров [кв.м. торговой площади] | 791 | 832 | - | - |  | - | - | Уо = 100 кв.м. торговой площади на 1000 чел. |
| 7.2 | Магазин непродовольственных товаров [кв.м. торговой площади] | 1 424 | 1 497 | - | - |  | - | - | Уо = 180 кв. м. торговой площади на 1000 чел. |
|  | ИТОГО МАГАЗИНОВ: [кв.м. торговой площади] | 2 215 | 2 329 | 50 | 5 965 |  | 25 [3 517] | 18 [6 377] | Уо = 280 кв. м. торговой площади на 1000 чел. |
| 7.3 | Рыночный комплекс [кв.м. торговой площади] | 237 | 250 | 1 | 386 |  | 1 [386] | - | Уо=30 кв.м. торговой площади на 1000 чел. Sзем.уч.=14 кв.м. на 1 кв.м. торговой площади рыночного комплекса (при Вм-сти рыночного комплекса до 600 кв.м.) |
| VIII. ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 8.1 | Организации и учреждения управления [объект] | - | - | 26 | 8 982 |  | 19 [6 617] | 8 [12 470] | Уо опр-ся по заданию на проектирование. |
| IX. ОБЪЕКТЫ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9.1 | Отделения и филиалы Сбербанка РФ [операционное место] | 3 | 3 | 1 | - |  |  | 2 [1 371] | Уо = 1 операционное место на 3 тыс.чел. Sзем.уч. объекта = 0,05 га (при Вм-сти = 3 операционных места) |
| X. ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ |
| 10.1 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) [объект] | 1 | 1 | 3 | 500 |  | 3 [500] | 2 [598] | объект на 6-6,5 тыс. чел. |
| XI. УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 11.1 | Жилищно-эксплуатационная организация [объект] | 1 | 1 | 1 | - |  | 1 | 1 [481] | Уо = 1 объект на 20 тыс. чел. Sзем.уч. на объект = 0,3 га |
| 11.2 | Пункт приема вторичного сырья [объект] | 1 | 1 | - | - |  |  | - | Уо = 1 объект на 20 тыс. чел. |
| 11.3 | Пожарное депо [автомобиль] | 2 | 2 | - | - |  |  | 1 [1 860] | Уо = 1 автомобиль на 4 тыс. чел. |
| 11.4 | Гостиница [мест] | 47 | 50 | 2 | 460 |  | 1 [73] | 1 [1 640] | Уо = 6 мест на 1000 чел. Sзем.уч = 55 кв.м. на 1 место (при Вм-сти до 100 мест) |
| 11.5 | Бюро похоронного обслуживания [объект] | 1 | 1 | - | - |  | - | 1 [288] | Уо = 1 объект на 0,5-1млн.чел. Sзем.уч. опр-ся по заданию на проектирование. |
| 11.6 | Кладбище традиционного захоронения [га] | 1,9 га | 2 га | 1 | 2 га |  | - | 2 га | Sзем.уч. = 0,24 га на 1000 чел. |
| * - нормативные значения определяются в соответствии со СНИП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". |
| Уо - уровень обеспеченности, Км - количество мест, Вм-сть - вместимость, Sзем.уч. - площадь земельного участка |
| ** - суммарное значение |

## 6.3 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

Проектная магистральная улично-дорожная сеть (у.д.с.) построена исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также  пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

При проектировании улично-дорожной сети  максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения и исключались имеющиеся недостатки. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-91. Улично-дорожная сеть городского поселения Приобье представлена улицами следующих категорий:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улица в жилой застройке основная;

- улица в жилой застройке второстепенная;

- проезд.

Основные показатели проектируемой у.д.с. представлены в таблице 6.3.1.

Показатели улично-дорожной сети.

Таблица 6.3.1.

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность у.д.с гп. Приобье | км | 86,2 |
|  | В том числе: - Магистральная дорога - Магистральные улицы районного значения; - Улица местного значения; - Проезды | км км км км | 18,5 12,2 41,0 14,5 |
| 2 | Плотность УДС км/км2 | км | 4,6 |

При определении категории улицы были учтены следующие факторы:  положение улицы в транспортной схеме, наличие застройки и точек тяготения транспортных потоков, положение магистральных инженерных сетей.  Ширина улиц в красных линиях и геометрические параметры ее  элементов,  задана в соответствии с нормативными требованиями к  транспортным магистралям  установленной категории.

Предложенные генеральным планом мероприятия транспортной инфраструктуры позволят создать законченную на данном этапе улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь.

## 6.4 Инженерная подготовка территории и  благоустройство.

Инженерная подготовка территории гп. Приобье предполагает широкий спектр мероприятий по инженерной подготовке и защите территории. Основными направлениями по инженерной подготовке и защите территории поселения являются:

- обеспечение поверхностного стока с застроенной территории;

- повышение абсолютных отметок территорий предполагаемых к застройке;

- создание системы ливневой канализации;

- очистка  поверхностного стока;

- борьба с морозным пучением;

- защита территории от подтоплений;

- понижение уровня грунтовых вод;

- озеленение и благоустройство территории.

### 6.4.1 Инженерная защита территории от подтопления.

Рассматриваемая территория представлена плоско равнинной, изрезанной озерами и местными понижениями. Расчетный горизонт высоких вод 1% повторяемости для жилых и общественных зданий составляет 20.94 м. Для остальных объектов капитального строительства 20.40 м.

Уровень абсолютных отметок  территории жилой застройки средней этажности и общественной колеблется в пределах 19.50-21.50 м.

Для предотвращения сезонного подтопления территории поселения паводковыми водами по периметру жилой застройки построена дамба обвалования, отметка гребня дамбы меняется в пределах 20.5-22.00 м. В теле дамбы предусмотрены водопропускные трубы с запорной арматурой. В период «малой» воды через них осуществляется сброс поверхностных вод в Алешкинскую протоку.

Уровень залегания грунтовых вод на территории населенного пункта залегают на глубине 0.6 – 3.0 м. Высокий уровень залегания обусловлен: малыми абсолютные отметки, наличием озер в западной части поселка, отсутствием системы ливневой канализации.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями, проектом предусматривается ряд мероприятий для инженерной защиты территории:

- завершение строительства дамбы обвалования в северо-восточной и юго-восточной части поселка;

- строительство сбросного коллектора из озер в Алешкинскую протоку;

-  укрепление и уполаживание (заложение откосов 1:2) береговых откосов озер, расположенных в западной части поселения;

- гидронамыв территорий перспективной застройки до отметок  21.0-22.0 м, объемы земляных работ составят ориентировочно 1600 тыс. куб.м;

- разработка самостоятельных проектов защиты территорий со сложившейся застройкой от затоплений и подтопления;

Проектные решения разработаны в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и определения перечня работ по инженерной подготовке территории. Из-за отсутствия данных по геологическим и гидрогеологическим изысканиям на последующих стадиях проектирования необходимо дополнение и уточнение всех исходных данных. Основные решения генерального плана отображены на схеме «Инженерная подготовка и благоустройство территории МО городское поселение Приобье»

### 6.4.2 Организация поверхностного стока. Вертикальная планировка.

Для предотвращения водонасыщения грунтов и развития процессов морозного пучения необходимо  обеспечить отвод и отчистку поверхностных и талых вод за пределы застроенной территории.

Основным направлениями по инженерной подготовке территории гп. Приобье  являются:

- обеспечение уклонов достаточных для обеспечения поверхностного водоотвода по средствам организации рельефа;

- отвод воды из пониженных мест за пределы территории поселения с последующей очисткой стоков;

- строительство открытой системы водоотведения, из сборных железобетонных лотков.

План организации рельефа и схема размещения водоотводных лотков, очистных сооружений поверхностного стока и водопропускных труб представлена на листе «Схема инженерной подготовки территории»

## 6.5 Инженерное оборудование территории.

### 6.5.1 Водоснабжение.

Проектом предлагается существующие водозаборные (ВЗС) и водопроводные очистные сооружения (ВОС) на ул. Портовая в северной части посёлка вывести из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Данная территория находиться в зоне подтопления. Технологическая схема очистки воды морально устарела, отсутствуют, озонаторные и бактерицидные установки. Дальнейшее использование ВЗС и ВОС только для технических нужд промзоны.

Строительство нового ВЗС и ВОС предлагается выполнить северо-западнее центральной части посёлка. По данным Приобского МПЖКХ на данной территории проводились гидрогеологические изыскания, дебет скважин составляет 15 м3/час. На основании расчёта в таблице 7.5.1.1. суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 5561 м3/сут.

На проектных ВОС применить современную технологию  очистки природных вод, которая включает в себя аэрацию (озонирование), реагентное фильтрование, ультрафиолето-бактерицидную обработку.

На территории ВОС построить 3 резервуара чистой воды объёмом по 1600 м3.

Водопроводные разводящие  сети.

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Нормы водопотребления и расчетные  расходы воды.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях приведены в таблице 6.5.1.1.

Таблица 6.5.1.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.3 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700мм, оборудованными душами. | 2972 | 7729 | 300 | 2318,7 | 3014,31 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 4263 | 2373 | 225 | 533,9 | 694,1 |
| 3 | Неучтенные расходы 15%. |  |  |  | 427,9 | 556,3 |
| 4 | Поливочные нужды. | 7235 | 10102 | 50 | 505,1 | 556,3 |
| Всего: | 3785,6 | 4921,3 |
| 5 | Местное производство 15% |  |  | - | 492,1 | 639,7 |
| Итого по поселку: | 4277,7 | 5561,0 |

Водопроводная сеть, поселка - кольцевая. На сети, для пожаротушения, устанавливаются пожарные гидранты. Сети водопровода для проектируемой центральной  застройки прокладываются совместно с тепловыми сетями, в пенополиуретановой теплоизоляции (ППУ), вдоль дорог в железобетонных лотках, перекрытия лотков используются как пешеходные дорожки.  Для существующих сетей, проектом предлагается их реконструкция и модернизация:

- выполнить замену ветхих участков водопроводных сетей.

- предлагается планомерный переход от минерального утеплителя, к современной и технологичной тепловой изоляции ППУ.

По предложению заказчика, сети водопровода, обслуживаемые индивидуальную застройку и проложенные самостоятельно,  выполняются из полиэтиленовых труб.

Способ прокладки подземный, трубы укладываются на глубину большую на 0,5 м расчетной глубины проникновения нулевой температуры, при надземном способе прокладки - на низких опорах в пенополиуретановой теплоизоляции.

Диаметры трубопроводов Ø 90,110;160;225,250,315, материал полиэтилен.

Противопожарные мероприятия.

Проектируемый противопожарный водопровод в поселке объединен с хозяйственно-питьевым. Согласно п 2.12, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжения. Наружные сети и сооружения» - расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1. Расход воды на один пожар наружного пожаротушения 20 л/с. Так как расход воды на наружное пожаротушение составил более 15 л/с, то согласно п.8.16 СНиП 2.02.04-84, пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части должно обеспечиваться не менее чем от двух гидрантов. На внутреннее пожаротушение- 2,5 л/с (1 струя).

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет:

(20+2,5) х 3,6 х 3 = 243 м3

Неприкосновенный пожарный запас хранится в резервуарах,  расположенных на территории водоочистных сооружений.

Приборы учета расхода воды.

- оборудовать реконструируемые ВОС современными ультразвуковыми счетчиками воды.

- необходимо оборудовать жилищный фонд узлами учета воды, для рационального использования природных вод и оплаты услуг водоснабжения по факту водопотребления.

Водоснабжение базы отдыха.

Для водоснабжения базы отдыха предлагается осуществить от локальных водозаборных сооружений (скважины производительностью 70 м3/сут) и водоочистная установка производительностью 70 м3/сут, предусмотреть ёмкость для хранения воды объёмом 10 м3.   Диаметр водопровода 50 мм, материал полиэтилен, способ совместно с сетями теплоснабжения.

Расход воды на пожаротушение составляет 10 л/с, предлагаем предусмотреть из естественного водоёма, но так как объём здания свыше 1000 м3 данное решение необходимо согласовать с территориальными органами Государственного пожарного надзора. Согласно п. 2.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжения. Наружные сети и сооружения».

### 6.5.2 Канализация.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по улучшению состояния системы канализации в г.п. Приобье:

Решением генерального плана является обеспечение проектной и существующей среднеэтажной застройки системой централизованной канализации путем строительства самотечных и напорных коллекторов в кварталах перспективной жилой и общественной застройки.

- в южной части поселения сточные воды от проектной застройки:

(кварталы 01.07.08 и сблокированных жилых домов 01.07.07) посредством самотечных дворовых и уличных коллекторов Ø160-225 поступают в КНС-6 колодезного типа производительностью 255 м3/сут, далее по напорному коллектору сталь_2х114 мм в уличный коллектор Ø 225 мм по ул. Сибирская, 13.

(кварталы 01.07.01……01.07.07) посредством самотечных дворовых коллекторов собираются магистральным уличным коллектором Ø 225 и транспортируются на проектную КНС-1 производительностью 755 куб.м/сут. Далее стоки по напорному коллектору 2 х Øу159 перекачиваются в проектные самотечные сети Ø225, расположенные севернее квартала.

-сточные воды от проектной застройки, микрорайона 01.06 по средствам самотечных дворовых и уличных коллекторов Øу160, 225 канализуются в КНС-3, производительностью 1580 м3/сут. Проектная, КНС-3 аккумулирует стоки от проектной КНС-1, далее по напорным коллекторам Øу2х219 мм перекачивает в самотечный коллектор Øу315 мм по ул. Мостостроителей.

- существующую КНС по ул. Строителей проектом предлагается реконструировать путем увеличения её производительности до 670 куб.м/сут. Реконструируемая КНС будет обслуживать проектные кварталы 01:01:01; 01:01:02; 01:01:03; 01:01:07, сточные воды в которых также собираются проектными самотечными дворовыми коллекторами Øу160, 225.

- предлагается строительство новых канализационных станций в проектных кварталах:  01:01:05 – КНС-2 производительностью 1130 куб.м/сут.; 01:05:18 – КНС-3 производительностью 1580 куб.м/сут. В квартале 01:02:04 монтируется КНС-4 производительностью 775 куб.м/сут., которая обслуживает кварталы 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04. КНС-5 производительностью 2850 куб.м/сут. монтируется в квартале 01:02:06, на неё поступают стоки перекачиваемые от КНС-2, КНС сохр., КНС-4 по напорным коллекторам Øу2х159мм.. После КНС-5 стоки по напорному коллектору Øу2х219мм. подаются в сборный магистральный коллектор Øу400. Все стоки  собираемые проектной системой канализации поступают на проектную ГКНС, расположенную на севере г.п. Приобье. Производительность станции – 4910 куб.м/сут. Напорный коллектор от ГКНС до КОС запроектирован стальным Øу2х250, прокладывается подземно.

В последние годы значительно повысились требования к охране водоемов от загрязнений. Обеспечить такие требования без рационального использования и очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков (дождевых вод) невозможно. В связи с этим, при разработке системы водоотведения была учтена:

- возможность сокращения объемов загрязненных сточных вод за счет устройства замкнутых систем на предприятиях и промышленных объектах;

- возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с нормативными требованиями к их качеству;

- необходимость очистки наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий в количестве 70% годового стока для селитебных территорий и всего объема стока для площадок предприятий, имеющих выбросы токсичных органических веществ. Очистка поверхностного стока может быть реализована дифференцировано, с созданием локальных очистных сооружений на дождевой сети или созданием централизованных очистных сооружений за пределами обслуживаемого объекта.

Внешняя (внутридворовая) водоотводящая сеть рассчитана на самотечное (безнапорное) движение жидкости с частичным или полным заполнением труб при расчетных условиях (наибольших расходах). В целях уменьшения глубины заложения, трубопроводы протрассированы в направлении, совпадающем с уклоном поверхности земли. Для осмотра трубопроводов, выполнения профилактических и ремонтных работ на водоотводящей сети предусматриваются смотровые и контрольные колодцы.

.В кварталах сложившейся индивидуальной застройки по ул. Набережная, Молодежная и Севастопольская ширина улиц в красных линиях не позволяет реализовать прокладку самотечных сетей канализации на нормативной глубине. Поэтому проектом предлагается осуществлять канализование по существующей схеме в септики и выгребы, с последующим вывозом сточных вод ассенизаторскими машинами на КОС.  Для проектных сетей канализации предлагается использовать трубы: самотечные коллектора Ø160;225;315;400 полиэтилен, для напорных коллекторов стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 с внутренним полимерным покрытием Ø159;219;250.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»    п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления.

Из расчета установлено, что проектная производительность КОС без учета местной промышленности составляет 4910 куб.м/сут.

Сточные воды посредством самотечных и напорных коллекторов поступают в приемную камеру. Из приемной камеры стоки через решетку-дробилку, проходя механическую очистку, поступают на сооружения называемые песколовки. На этих сооружениях происходит выделение более мелких фракций минеральных примесей (в основном песок) из сточных вод. Проектом предлагается применить тангенциальную  песколовку с вихревой водяной воронкой. Она имеет круглую форму в плане, а подвод воды по касательной обеспечивает вращательное движение воды (на периферии вода движется вниз, а в центре - вверх). Оно способствует поддержанию в потоке органических примесей. При этом скорость вращательного движения не велика и не препятствует выпадению песка в осадок. Выгружаемый из песколовок осадок, содержащий значительное содержание органики,  является опасным с санитарной точки зрения и требует специальной обработки. Обработку песка предлагается производить на гидроциклонах с последующей промывкой на шнековых классификаторах.

Далее вода подается на первичные отстойники, которые располагаются в технологической схеме очистки вод непосредственно за песколовками и предназначаются для выделения взвешенных веществ из сточной воды, что при достигаемом эффекте осветления 40-60% приводит также к снижению величины БПК в осветленной сточной воде на 20-40% от исходного значения.

После первичных отстойников вода поступает на аэротенк, на котором происходит биологическая очистка, основанная на естественных процессах жизнедеятельности гетеротрофных микроорганизмов. Они обладают следующими тремя основными свойствами:

1. Способность потреблять в качестве источников питания самые различные органические соединения.

2.  Быстрое размножение микроорганизмов.

3.  Способность образовывать колонии и скопления, которые сравнительно легко можно отделить от очищенной воды после завершения процессов изъятия содержавшихся в ней загрязнений.

Такие микроорганизмы называются – активный ил. В данном проекте предлагается применить аэротенк-вытеснитель с регенерацией активного ила.

После аэротенков вода поступает на вторичные отстойники для выделения из неё агломерирующейся взвеси и активного ила. На этих сооружениях происходит осветление воды. Более совершенным с технологической точки зрения являются вертикальные отстойники, которые предлагается применить, с нисходяще-восходящим потоком осветляемой воды.

Затем осветленная и очищенная вода хлорируется, выдерживается 30мин. после хлорирования,  и сбрасывается в протоку Алешкинская  ниже по течению согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Старые КОС закрываются. Местоположение новых КОС, показаны на схеме инженерного обеспечения.

Проектом предлагается реконструкция, путем увеличения мощности, существующей КНС возле детского сада «Дюймовочка». Вторая существующая КНС выносится по ГП. Для канализования проектной застройки предусмотрено строительство 6 новых  КНС и одной ГКНС. Места размещения станций показаны на схеме инженерного обеспечения.

### Водоотведение базы отдыха.

Проектом предлагается канализовать хозяйственно-бытовые стоки в септик объёмом 55 м3/сут, с последующим выводом ассенизаторской машиной на КОС

### 6.5.3 Теплоснабжение.

Источник теплоснабжения.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Потребность поселка Приобье  в теплопотреблении (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) при условии полного централизованного теплоснабжения существующей и перспективной многоэтажной застройки:

отопление, вентиляция – 39,27 Гкал/ч

горячее водоснабжение – 7,80 Гкал/ч

Суммарное теплопотребление – 47,07 Гкал/ч.

Выработка тепловой энергии на источнике с учетом утечек и тепловых потерь в сетях – 54,25 Гкал/ч.

Требуемая мощность котельной ЦОК составляет 55,9 Гкал/ч.  /  65,0 МВт/ч.

Годовая выработка тепловой энергии на источнике:

отопление, вентиляция – 133244,7 Гкал / 154963,6 МВт

горячее водоснабжение – 75508,3 Гкал /87816,1 МВт

Анализ вышеприведенной информации позволяет провести ряд мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения:

- вывести из системы теплоснабжения котельные:

с малой производительностью

с 60% износом котельного оборудования;

попадающие в зону застройки .

- провести реконструкцию котельной ЦОК с увеличением тепловой мощности до 65,0 МВт (дополнительно установить 4 котла КВ-ГМ – 7,56), Температурный график 115-70 (С.

Котельная будет обеспечивать теплом  потребителей находящихся в тепловых зонах №1, №2, №3, №4:

- ранее подключенных к этой котельной;

- закрываемых котельных;

- новых жилищно-коммунальных объектов, строящихся в зоне действия  котельной.

- схема теплоснабжения закрытая, ГВС от пластинчатых теплообменников (типа Альфа-Лаваль) у потребителя на узле управления;

- регулирование отпуска тепла – качественное по отопительному графику;

- сетевые, подпиточные насосы,   принять с частотным регулированием.

Тепловые сети.

Параметры теплоносителя  в тепловых сетях  115-70( С;

Прокладку трубопроводов, для вновь проектируемых объектов, выполнить подземно в ППУ (пенополиуретановой) изоляции.

Компенсацию температурных расширений решить с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Присоединение систем отопления, вентиляции и систем горячего водоснабжения проектируемых и существующих зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в теплофикационных камерах и тепловых пунктах каждого здания.

Проводить мероприятия по теплосбережению,  включающие установку:

- приборов учета, регулирующей и запорной арматуры (типа Данфос) на узлах управления;

- терморегулирующих клапанов на приборах отопления;

- балансировочных клапанов на стояках систем отопления;

-приборов отопления с высоким коэффициентом теплоотдачи (алюминиевые радиаторы «Урал-М»);

- на системах вентиляции блочных приточных агрегатов типа КЦКП (производства «ВЕЗА»).

- замена трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

Система отопления здания аэровокзала.

Здания аэровокзала находятся на значительном удалении от существующих и проектируемых тепловых сетей источника теплоснабжения котельной ЦОК.

Тепловые потери на сетях увеличат их теплопотребление в 2,5 раза.

Развитие прилегающих территорий не предусматривает строительство многоэтажной застройки. Теплоснабжение проектной котеджной застройки предусматривается децентрализованное (от индивидуальных газовых водонагревателей).

Исходя из этого, система отопления этого здания предусматривается инфракрасными панельными обогревателями – система инфракрасного отопления.

В системе инфракрасного отопления конвектив снижен на 80%, так как обогревается не воздух, а непосредственно само помещение и находящиеся в нем предметы, которые в свою очередь отдают тепло воздуху. Это обеспечивает  до 40% энергосбережения.

Для предотвращения перерасхода электроэнергии предусматривается установка автоматических терморегуляторов, позволяющих устанавливать температуру в пределах от +5 до +25 ( С.

Расходы,  на оборудование системы инфракрасного отопления автоматической регулировкой температуры, окупаются в течение нескольких месяцев эксплуатации.

Инфракрасные панельные обогреватели «ИК-4» мощностью 4 кВт, с площадью отопления от 40 м2.

Крепление рассчитано на потолочное размещение. Могут использоваться с высотой потолка от 2 до 10 м.  Габаритные размеры «ИК-4»    149х48х4 см.

Для обогрева здания: аэровокзала общей площадью 235,4 м2 предусматривается установка 7 панельных обогревателей общей нагрузкой 28,0 кВт.

Расчет тепловых нагрузок  по потребителям с разбивкой на зоны обслуживания ЦТП приведен в таблице 6.5.3.1

Таблица 6.5.3.1

| Район | Наименование здания | Кол-во объектов | Этажность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Административное здание | 1 | 2 | 179,7 | 287,5 | 0,028 | 0,0055 | 0,0003 | 0,033 |
| 1 | АТС | 1 | 1 | 157,4 | 125,9 | 0,012 | 0,0024 | 0,0001 | 0,015 |
| 1 | Банно-прачечный комбинат | 1 | 2 | 422,2 | 675,5 | 0,047 | 0,1608 | 0,4053 | 0,613 |
| 1 | Бизнес центр | 1 | 2 | 727,6 | 1164,2 | 0,112 | 0,0224 | 0,0014 | 0,135 |
| 1 | Детский сад "Северяночка" | 1 | 2 | 953,2 | 1525,1 | 0,119 | 0,0336 | 0,0133 | 0,166 |
| 1 | Дом творчества, музыкальная школа | 1 | 2 | 2402,2 | 3843,5 | 0,273 | 0,0556 | 0,0067 | 0,336 |
| 1 | Здание суда | 1 | 2 | 337,6 | 540,2 | 0,052 | 0,0104 | 0,0006 | 0,063 |
| 1 | Индивидуальный жилой дом Итог | 19 |  | 2461,4 | 2217,87 | 0,400 | 0,0000 | 0,0610 | 0,461 |
| 1 | Кафе | 1 | 1 | 195,4 | 156,3 | 0,012 | 0,0226 | 0,0596 | 0,094 |
| 1 | Кафе | 1 | 1 | 104,7 | 83,8 | 0,006 | 0,0121 | 0,0319 | 0,050 |
| 1 | Кафе "Диалог" | 1 | 1 | 285,6 | 228,5 | 0,018 | 0,0000 | 0,0037 | 0,022 |
| 1 | КБО | 1 | 2 | 930,4 | 1488,6 | 0,126 | 0,0254 | 0,0017 | 0,153 |
| 1 | Магазин | 1 | 1 | 335 | 268 | 0,022 | 0,0000 | 0,0044 | 0,026 |
| 1 | Магазин | 1 | 1 | 270,6 | 216,5 | 0,017 | 0,0000 | 0,0035 | 0,021 |
| 1 | Магазин | 1 | 1 | 372,2 | 297,8 | 0,024 | 0,0000 | 0,0048 | 0,029 |
| 1 | Магазин | 1 | 1 | 157,4 | 125,9 | 0,010 | 0,0000 | 0,0020 | 0,012 |
| 1 | Магазин | 1 | 1 | 358,2 | 286,6 | 0,023 | 0,0000 | 0,0047 | 0,028 |
| 1 | Магазин | 1 | 1 | 84,8 | 67,8 | 0,005 | 0,0000 | 0,0011 | 0,007 |
| 1 | Магазин | 1 | 1 | 63 | 50,4 | 0,004 | 0,0000 | 0,0008 | 0,005 |
| 1 | Магазин | 1 | 1 | 106,3 | 85 | 0,007 | 0,0000 | 0,0014 | 0,008 |
| 1 | Магазин | 1 | 1 | 184 | 147,2 | 0,012 | 0,0000 | 0,0024 | 0,014 |
| 1 | Магазин | 1 | 1 | 184 | 147,2 | 0,012 | 0,0000 | 0,0024 | 0,014 |
| 1 | Магазин "Надежда" | 1 | 1 | 342,1 | 273,7 | 0,022 | 0,0000 | 0,0044 | 0,026 |
| 1 | магазин "Подарочный"" | 1 | 1 | 68,3 | 54,6 | 0,004 | 0,0000 | 0,0009 | 0,005 |
| 1 | Магазин "Самсон" | 1 | 1 | 196,6 | 157,3 | 0,013 | 0,0000 | 0,0026 | 0,015 |
| 1 | Магазин "Урал" | 1 | 1 | 109,9 | 87,9 | 0,007 | 0,0000 | 0,0014 | 0,009 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом Итог | 53 |  | 41384,6 | 79581,9 | 10,517 | 0,0000 | 1,9395 | 12,456 |
| 1 | Салон красоты | 1 | 1 | 284,9 | 227,9 | 0,022 | 0,0044 | 0,0003 | 0,026 |
| 1 | Сбербанк | 1 | 2 | 714,5 | 1143,2 | 0,110 | 0,0220 | 0,0013 | 0,133 |
| 1 | Сблокированный жилой дом Итог | 15 |  | 2208,6 | 3534 | 0,581 | 0,0000 | 0,0848 | 0,666 |
| 1 | Спорт к-кс | 1 | 2 | 1155,9 | 1849,4 | 0,132 | 0,0878 | 0,0370 | 0,256 |
| 1 | СЭС, БТИ | 1 | 2 | 1321,3 | 2114,1 | 0,179 | 0,0361 | 0,0025 | 0,218 |
| Итого по зоне №1 | 12,927 | 0,501 | 2,688 | 16,116 |
| 2 | Административное здание | 1 | 1 | 123,4 | 98,7 | 0,009 | 0,0019 | 0,0001 | 0,011 |
| 2 | Административное здание | 1 | 1 | 461,9 | 369,5 | 0,035 | 0,0071 | 0,0004 | 0,043 |
| 2 | Административное здание | 1 | 2 | 719,2 | 1150,7 | 0,110 | 0,0221 | 0,0013 | 0,134 |
| 2 | Административное здание | 1 | 2 | 663,8 | 1062,1 | 0,102 | 0,0204 | 0,0012 | 0,123 |
| 2 | Административное здание "ЮТЕК КОДА" | 1 | 1 | 690,9 | 552,7 | 0,053 | 0,0106 | 0,0006 | 0,064 |
| 2 | Административное здание ЖКХ | 1 | 1 | 96,5 | 77,2 | 0,007 | 0,0015 | 0,0001 | 0,009 |
| 2 | Администрация | 1 | 2 | 663,4 | 1061,4 | 0,102 | 0,0204 | 0,0012 | 0,123 |
| 2 | Аптека | 1 | 1 | 51,7 | 41,4 | 0,003 | 0,0085 | 0,0006 | 0,012 |
| 2 | Аптека | 1 | 1 | 139 | 111,2 | 0,009 | 0,0230 | 0,0017 | 0,034 |
| 2 | Аптека | 1 | 1 | 163,7 | 131 | 0,010 | 0,0271 | 0,0020 | 0,039 |
| 2 | Бассейн | 1 | 1 | 726,4 | 581,1 | 0,040 | 0,1383 | 0,0116 | 0,190 |
| 2 | Библиотека | 1 | 1 | 484,1 | 387,3 | 0,037 | 0,0074 | 0,0005 | 0,045 |
| 2 | Ветеринарная клиника | 1 | 1 | 709,1 | 567,3 | 0,052 | 0,0363 | 0,3120 | 0,401 |
| 2 | Гостиница | 1 | 2 | 1025,2 | 1640,3 | 0,338 | 0,0000 | 0,0638 | 0,402 |
| 2 | Двухквартирный жилой дом Итог | 22 |  | 5020,9 | 4500,7 | 0,929 | 0,0000 | 0,1500 | 1,079 |
| 2 | Детский сад "Дюймовочка" | 1 | 2 | 1096,5 | 1754,4 | 0,137 | 0,0387 | 0,0154 | 0,191 |
| 2 | Детский сад "Радуга" | 1 | 1 | 312,3 | 249,8 | 0,022 | 0,0061 | 0,0022 | 0,030 |
| 2 | Детский сад "Радуга" | 1 | 1 | 424,7 | 339,8 | 0,030 | 0,0082 | 0,0030 | 0,041 |
| 2 | Детский сад "Радуга" | 1 | 1 | 400 | 320 | 0,028 | 0,0078 | 0,0028 | 0,039 |
| 2 | Детский сад "Радуга" | 1 | 1 | 420,7 | 336,6 | 0,029 | 0,0082 | 0,0029 | 0,041 |
| 2 | Детский сад "Радуга" | 1 | 1 | 381,3 | 305 | 0,027 | 0,0074 | 0,0027 | 0,037 |
| 2 | Дом культуры | 1 | 2 | 1401,7 | 2242,7 | 0,160 | 0,1065 | 0,0022 | 0,268 |
| 2 | Досуговый центр | 1 | 2 | 1057,3 | 1691,7 | 0,120 | 0,0803 | 0,0017 | 0,202 |
| 2 | ДЮСШ | 1 | 2 | 685,5 | 1096,8 | 0,092 | 0,0204 | 0,0019 | 0,115 |
| 2 | Зал бокса | 1 | 1 | 714 | 571,2 | 0,046 | 0,0295 | 0,0114 | 0,086 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом Итог | 32 |  | 3347,12 | 3366,28 | 0,658 | 0,0000 | 0,1122 | 0,770 |
| 2 | Интернет-кафе | 1 | 1 | 244,5 | 195,6 | 0,016 | 0,0101 | 0,0002 | 0,026 |
| 2 | Кафе | 1 | 1 | 410 | 328 | 0,025 | 0,0474 | 0,1250 | 0,197 |
| 2 | Компьютерный клуб | 1 | 1 | 378 | 302,4 | 0,029 | 0,0058 | 0,0004 | 0,035 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 214,1 | 171,3 | 0,014 | 0,0000 | 0,0028 | 0,017 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 47,5 | 38 | 0,003 | 0,0000 | 0,0006 | 0,004 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 111,6 | 89,3 | 0,007 | 0,0000 | 0,0015 | 0,009 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 91,4 | 73,1 | 0,006 | 0,0000 | 0,0012 | 0,007 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 28,03 | 220,6 | 0,018 | 0,0000 | 0,0036 | 0,021 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 266 | 212,8 | 0,017 | 0,0000 | 0,0035 | 0,021 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 157,4 | 125,9 | 0,010 | 0,0000 | 0,0020 | 0,012 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 157,4 | 125,9 | 0,010 | 0,0000 | 0,0020 | 0,012 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 157,4 | 125,9 | 0,010 | 0,0000 | 0,0020 | 0,012 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 281,1 | 224,9 | 0,018 | 0,0000 | 0,0037 | 0,022 |
| 2 | магазин | 1 | 1 | 471,6 | 377,3 | 0,030 | 0,0000 | 0,0061 | 0,037 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 359,7 | 287,8 | 0,023 | 0,0000 | 0,0047 | 0,028 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 190,1 | 152,1 | 0,012 | 0,0000 | 0,0025 | 0,015 |
| 2 | Магазин | 1 | 1 | 243,3 | 194,6 | 0,016 | 0,0000 | 0,0032 | 0,019 |
| 2 | Магазин "1000 мелочей" | 1 | 2 | 413,2 | 661,1 | 0,053 | 0,0000 | 0,0107 | 0,064 |
| 2 | Магазин "Автомобилист" | 1 | 1 | 290,5 | 232,4 | 0,019 | 0,0000 | 0,0038 | 0,022 |
| 2 | Магазин "Алиса" | 1 | 1 | 78,6 | 62,9 | 0,005 | 0,0000 | 0,0010 | 0,006 |
| 2 | Магазин "Атлант" | 1 | 1 | 71,1 | 56,9 | 0,005 | 0,0000 | 0,0009 | 0,006 |
| 2 | Магазин "Животновод" | 1 | 1 | 65,3 | 52,2 | 0,004 | 0,0000 | 0,0008 | 0,005 |
| 2 | Магазин "Золушка" | 1 | 1 | 99,7 | 79,8 | 0,006 | 0,0000 | 0,0013 | 0,008 |
| 2 | Магазин "Кабриолет" | 1 | 1 | 96,9 | 77,5 | 0,006 | 0,0000 | 0,0013 | 0,008 |
| 2 | Магазин "Саяны" | 1 | 1 | 82,6 | 66,1 | 0,005 | 0,0000 | 0,0011 | 0,006 |
| 2 | Магазин "Шанс" | 1 | 1 | 126,8 | 101,4 | 0,008 | 0,0000 | 0,0016 | 0,010 |
| 2 | Медпункт | 1 | 1 | 166 | 132,8 | 0,012 | 0,0085 | 0,0073 | 0,028 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом Итог | 46 |  | 37102,6 | 64121 | 10,255 | 0,0000 | 1,6809 | 11,936 |
| 2 | Общежитие училища | 1 | 3 | 495,2 | 1188,5 | 0,116 | 0,0000 | 0,0285 | 0,144 |
| 2 | Пекарня | 1 | 1 | 729,9 | 583,9 | 0,044 | 0,0844 | 0,2225 | 0,351 |
| 2 | Пожарная часть | 1 | 2 | 1162,5 | 1860 | 0,181 | 0,0340 | 0,0126 | 0,228 |
| 2 | Поликлиника | 1 | 1 | 758,5 | 606,8 | 0,056 | 0,0388 | 0,3337 | 0,428 |
| 2 | Поликлиника | 1 | 1 | 160,5 | 128,4 | 0,012 | 0,0082 | 0,0706 | 0,091 |
| 2 | Почта, телеграф | 1 | 1 | 589,7 | 471,8 | 0,045 | 0,0091 | 0,0006 | 0,055 |
| 2 | Радиостанция | 1 | 1 | 159,7 | 127,8 | 0,012 | 0,0025 | 0,0001 | 0,015 |
| 2 | Рынок | 1 | 1 | 482,5 | 386 | 0,031 | 0,0000 | 0,0063 | 0,037 |
| 2 | Спортивный комплекс | 1 | 2 | 1248,6 | 1997,8 | 0,142 | 0,0949 | 0,0400 | 0,277 |
| 2 | Столовая | 1 | 1 | 262,8 | 210,2 | 0,016 | 0,0304 | 0,0801 | 0,126 |
| 2 | Стоматология | 1 | 1 | 236 | 188,8 | 0,017 | 0,0121 | 0,1038 | 0,133 |
| 2 | тир | 1 | 1 | 283 | 226,4 | 0,022 | 0,0044 | 0,0003 | 0,026 |
| 2 | Торговый центр | 1 | 1 | 935,9 | 748,7 | 0,060 | 0,0000 | 0,0122 | 0,072 |
| 2 | УВД, ГИБДД | 1 | 2 | 1753,7 | 2805,9 | 0,238 | 0,0479 | 0,0033 | 0,289 |
| 2 | Узел связи | 1 | 1 | 325,1 | 260,1 | 0,025 | 0,0050 | 0,0003 | 0,030 |
| 2 | Училище | 1 | 3 | 1679,2 | 4030,1 | 0,287 | 0,0583 | 0,0181 | 0,363 |
| 2 | Церковь | 1 | 1 | 292,5 | 234 | 0,022 | 0,0045 | 0,0003 | 0,027 |
| 2 | Церковь | 1 | 1 | 402,8 | 322,2 | 0,031 | 0,0062 | 0,0004 | 0,037 |
| 2 | Школа | 1 | 3 | 2883,4 | 6920,2 | 0,492 | 0,1000 | 0,0121 | 0,604 |
| 2 | Школа | 1 | 2 | 329,6 | 527,4 | 0,044 | 0,0098 | 0,0009 | 0,055 |
| 2 | Школа | 1 | 2 | 2283 | 3652,8 | 0,260 | 0,0528 | 0,0064 | 0,319 |
| 2 | Школьные мастерские | 1 | 1 | 876,9 | 701,5 | 0,059 | 0,0130 | 0,0012 | 0,073 |
| 2 | Юридическая консультация | 1 | 1 | 91,9 | 73,5 | 0,007 | 0,0014 | 0,0001 | 0,009 |
| Итого по зоне №2 | 16,050 | 1,327 | 3,536 | 20,913 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом Итог | 6 |  | 2930,4 | 4688,6 | 0,771 | 0,0000 | 0,1125 | 0,883 |
| 3 | магазин | 1 | 1 | 186,4 | 149,1 | 0,012 | 0,000 | 0,0024 | 0,014 |
| 3 | Начальная школа с бассейном | 1 | 2 | 3164,9 | 5063,8 | 0,360 | 0,0732 | 0,0089 | 0,442 |
| 3 | Сблокированный жилой дом Итог | 35 |  | 4200 | 6720 | 1,105 | 0,0000 | 0,1613 | 1,266 |
| Итого по зоне №3 | 2,248 | 0,073 | 0,285 | 2,606 |
| 4 | Административное здание | 1 | 2 | 663,8 | 1062,1 | 0,102 | 0,0204 | 0,0012 | 0,123 |
| 4 | Детский сад | 1 | 1 | 579,6 | 463,7 | 0,041 | 0,0112 | 0,0041 | 0,056 |
| 4 | Досуговй центр | 1 | 2 | 2193,1 | 3509 | 0,227 | 0,1449 | 0,0035 | 0,375 |
| 4 | Кафе | 1 | 1 | 533,3 | 426,6 | 0,032 | 0,0617 | 0,1625 | 0,256 |
| 4 | КБО | 1 | 1 | 512,7 | 410,2 | 0,033 | 0,0212 | 0,0004 | 0,054 |
| 4 | Магазин | 1 | 1 | 96,9 | 77,5 | 0,006 | 0,0000 | 0,0013 | 0,008 |
| 4 | Магазин | 1 | 1 | 96,9 | 77,5 | 0,006 | 0,0000 | 0,0013 | 0,008 |
| 4 | Магазин | 1 | 1 | 492,1 | 393,7 | 0,032 | 0,0000 | 0,0064 | 0,038 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом Итог | 20 |  | 17920,8 | 28673,6 | 4,714 | 0,0000 | 0,6882 | 5,402 |
| 4 | Поликлиника | 1 | 1 | 939,7 | 751,8 | 0,069 | 0,0481 | 0,4135 | 0,531 |
| 4 | Торговый центр | 1 | 2 | 1236,8 | 1978,9 | 0,141 | 0,0940 | 0,0020 | 0,237 |
| 4 | Филиал сбербанка | 1 | 1 | 285,5 | 228,4 | 0,022 | 0,0044 | 0,0003 | 0,027 |
| 4 | Школа | 1 | 2 | 2283 | 3652,8 | 0,260 | 0,0528 | 0,0064 | 0,319 |
| Итого по зоне №4 | 5,684 | 0,459 | 1,291 | 7,434 |
| Итого по поселку: | 413333,990 | 677937,850 | 96,767 | 2,360 | 17,781 | 116,908 |

### 6.5.4 Газоснабжение.

Система газоснабжения г.п. Приобье принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

вид транспортируемого газа – природный;

давление газа – низкое 3 кПа (300 мм в. ст.), высокое до 0,6 МПа;

местоположение относительно земли – подземные, надземные;

назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

принцип построения (распределительные газопроводы) –  кольцевые, тупиковые;

материал труб – сталь.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также коммунально - бытовым потребителям.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий (через местные ГРП и ГРУ).

Газопроводы различных давлений связаны между собой через ГРП.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

приготовление пищи;

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей следует определять на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов - потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов - потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Одноэтажный жилой фонд обеспечивается газовым отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей.

Охват одноэтажной застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Природный газ остается основным топливом для источников тепла.

Присоединение системы газоснабжения проектируемых и существующих зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в  каждом здании.

Для понижения давления газа с высокого до низкого применяется газо-регуляторные пункты (ГРП).

Для удобства участки подключенные к ГРП обозначаются номерами от 1 до 24 (по количеству ГРП). На участке № 4,5,17,18 с целью уменьшения диаметров газовых сетей установлено по 2 ГРП:

- ГРПН-300-6-1,2  газо-регуляторный пункт с регулятором давления РДУ-32:

давление на входе 0,05-1,2  МПа;

давление на выходе 1,2-3 кПа;

расход газа до 155 м3/ч при входном давлении 0,6 МПа;

система обогрева газовая, масса 90 кг;

установлены (22 шт.) на участках №№2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Предприятие-изготовитель: ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов.

- ГРПШ-1 газо-регуляторный пункт шкафной с регулятором давления РДГ-20М,

давление на входе 0,6 МПа;

давление на выходе 2-2,5 кПа;

расход газа до 70 м3/ч при входном давлении 0,6 МПа;

система обогрева газовая, масса 150 кг;

установлены (5 шт.) на участках №№1, 3, 5, 7)

Предприятие-изготовитель: ООО «Завод "Газпроммаш"», г. Саратов.

Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) приняты не более 1,8 кПа, в том числе в распределительных газопроводах 1,2 Па, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах – 0,6 кПа.

Максимальному давлению газа перед приборами будет соответствовать максимальная тепловая нагрузка, а минимальному -минимальная тепловая нагрузка. СП разрешает устанавливать величину максимального давления газа в распределительных газопроводах низкого давления (после ГРП) 3 кПа при номинальном давлении газа у приборов 2 кПа.

Минимальная величина давления газа в сетях должна составлять 1,2 кПа. с учетом 10% запаса на местные сопротивления (при потерях давления в уличных сетях 1 кПа), рабочий перепад давления составляет  1 кПа/1,1=0,91 кПа. Исходя из величины перепада давления в сети, определяется диаметр газопроводов.

Расчет потребления газа  (жилые дома):

| № п/п | Назначение | Этажность | Площадь общая, м2 | Количество проживающих, чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок 1 |
| 1 | Существующая застройка | 1 | 1362 | 54 | 16344 | 8 |
| Итого: | 16344 | 8 |
| Участок 2 |
| 23.1 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 3917 | 157 | 47000 | 24 |
| Итого: | 47000 | 24 |
| Участок 3 |
| 3 | Существующая застройка | 1 | 2849 | 114 | 34188 | 17 |
|  |  |  |  |  | 34188 | 17 |
| Участок 4 |
| 4.1 | Сблокированные жилые дома | 2 | 7488 | 300 | 89856 | 45 |
| 4.2 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 3225 | 129 | 38700 | 19 |
| 4.3 | Существующая застройка | 1,2 | 8279 | 331 | 99348 | 50 |
| Итого: | 227904 | 114 |
| Участок 5 |
| 5.1 | Сблокированные жилые дома | 2 | 4992 | 200 | 59904 | 30 |
| 5.2 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 7142 | 286 | 85704 | 43 |
| Итого: | 145608 | 73 |
| Участок 6 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 3916 | 157 | 46992 | 23 |
| Итого: | 46992 | 23 |
| Участок 7 |
| 7 | Существующая застройка | 1 | 2701 | 108 | 32412 | 16 |
| Итого: | 32412 | 16 |
| Участок 8 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 7372 | 295 | 88464 | 44 |
| Итого: | 88464 | 44 |
|  | Участок 9 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 14336 | 573 | 68813 | 34 |
| Итого: | 68813 | 34 |
| Участок 10 |
| 10 | Существующая застройка | 1 | 5045 | 202 | 60540 | 30 |
| Итого: | 60540 | 30 |
| Участок 11 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 6912 | 276 | 82944 | 41 |
| Итого: | 82944 | 41 |
| Участок 12 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 14336 | 573 | 68813 | 34 |
| Итого: | 68813 | 34 |
| Участок 13 |
| 13.1 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 23644 | 946 | 113491 | 57 |
| 13.2 | Существующая застройка | 1,2,3 | 6579 | 263 | 78948 | 39 |
| Итого: | 192439 | 96 |
| Участок 14 |
| 14.1 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 21795 | 872 | 104616 | 52 |
| 14.2 | Существующая застройка | 1,3 | 9265 | 371 | 44472 | 22 |
| Итого: | 149088 | 75 |
| Участок 15 |
| 15 | Существующая застройка | 1 | 16042 | 642 | 192504 | 96 |
| Итого: | 192504 | 96 |
| Участок 16 |
| 16.1 | Существующая застройка | 2,3 | 3161 | 126 | 15173 | 8 |
| 16.2 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 7258 | 290 | 34838 | 17 |
| Итого: | 50011 | 25 |
| Участок 17 |
| 17.1 | Существующая застройка | 1,2 | 11145 | 446 | 133740 | 67 |
| 17.2 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 5414 | 217 | 64968 | 32 |
| Итого: | 198708 | 99 |
| Участок 18 |
| 18.1 | Существующая застройка | 1,2 | 1753 | 70 | 21036 | 11 |
| 18.2 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 38177 | 1527 | 183250 | 92 |
| 18.3 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 1382 | 55 | 16584 | 8 |
| 18.4 | Сблокированные жилые дома | 2 | 1728 | 69 | 20736 | 10 |
| Итого: | 241606 | 121 |
| Участок 19 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 10794 | 432 | 51811 | 26 |
| Итого: | 51811 | 26 |
| Участок 20 |
| 20.1 | Существующая застройка | 1 | 102 | 4 | 1224 | 1 |
| 20.1 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 6088 | 244 | 29222 | 15 |
| 20.3 | Сблокированные жилые дома | 2 | 1806 | 72 | 21672 | 11 |
| Итого: | 52118 | 26 |
| Участок 21 |
| 21 | Существующая застройка | 1 | 22552 | 902 | 270624 | 135 |
| Итого: | 270624 | 135 |
| Участок 22 |
| 22.1 | Существующая застройка | 1 | 711 | 28 | 8532 | 4 |
| 22.2 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 12186 | 487 | 58493 | 29 |
| Итого: | 67025 | 34 |
| Участок 23 |
| 23.1 | Индивидуальный | 1 | 3110 | 125 | 37320 | 19 |
| 23.2 | Существующая застройка | 1,2 | 2683 | 107 | 32196 | 16 |
| Итого: | 69516 | 35 |
| Общий итог | 2830030 | 1411 |

Расчет потребления газа (котельные)

| № п/п | Назначение | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦОК | 27749712 | 5883 |
| 2 | Котельная «Термаль-12000» | 4350155 | 695 |
|  | Итого: | 32099867 | 6578 |

Суммарный годовой расход газа:32 382 870 м3/год

Суммарный часовой расход газа: 7 989 м3/час.

### 6.5.5 Электроснабжение.

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения.

В связи с возрастающими запросами потребителей и дефицитом мощностей возникающих на существующей ПС «Приобье», предусмотрено строительство второй понижающей ПС 110/10 кВ «Приобье» мощностью 2х25 мВА,  на западе поселения, в планировочном микрорайоне 01:06 с последующим переводом нагрузок поселений Сергино, Ламский, а также части пром. нагрузок  на ПС «Приобье».

Проектом предполагается использование существующих сетей 10 кВ с корректировкой прохождения по населенной местности. Суммарная длина проектируемых участков сети 10 кВ равна 11125  м.

Мощность трансформаторных подстанций представлены в табл. 6.5.5.1

Таблица 6.5.5.1

| Номер ТП | Мощность | Номер ТП | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 х 400 кВА | 20 | 2 х 630 кВА |
| 2 | 2 х 250 кВА | 21 | 2 х 400 кВА |
| 3 | 2 х 400 кВА | 22 | 2 х 160 кВА |
| 4 | 2 х 250 кВА | 23 | 2 х 400 кВА |
| 5 | 2 х 400 кВА | 24 | 2 х 250 кВА |
| 6 | 2 х 250 кВА | 25 | 2 х 400 кВА |
| 7 | 2 х 250 кВА | 26 | 2 х 630 кВА |
| 8 | 2 х 630 кВА | 27 | 2 х 630 кВА |
| 9 | 2 х 400 кВА | 28 | 2 х 630 кВА |
| 10 | 2 х 400 кВА | 29 | 2 х 400 кВА |
| 11 | 2 х 100 кВА | 30 | 2 х 250 кВА |
| 12 | 2 х 250 кВА | 31 | 2 х 250 кВА |
| 13 | 2 х 250 кВА | 32 | 2 х 250 кВА |
| 14 | 2 х 630 кВА | 33 | 2 х 250 кВА |
| 15 | 2 х 400 кВА | 34 | 2 х 400 кВА |
| 16 | 2 х 400 кВА | 35 | 2 х 400 кВА |
| 17 | 2 х 400 кВА | 36 | 2 х 160 кВА |
| 18 | 2 х 400 кВА | «Аэропорт» | 2 х 400 кВА |
| 19 | 2 х 630 кВА | «КОС» | 2 х 630 кВА |

При несоответствии мощностей ТП необходимо переоборудование этих подстанций до уровня расчетных нагрузок.

Распределительные сети 0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Выполнить на железобетонных опорах с применением алюминиевого провода различного сечения. Вводы в жилые дома с этажностью 3 и более, выполнить подземным кабелем.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся к – I, II, III категориям.

Для определения расчетных электрических нагрузок по г.п. Приобье выполнен расчет по зонам обслуживания ТП, результаты расчета приведены в таблице 7.5.4.2. По результатам расчета можно сделать вывод о величине нагрузки на каждую ТП и оценить степень ее загрузки.

Суммарная электрическая нагрузка по г.п. Приобье составляет 9,8 МВт, с учетом промышленных нагрузок и потерь при транспортировке электроэнергии принимаем суммарную электрическую нагрузку 12,5 МВт.

Расчет электрических нагрузок по потребителям представлен в таблице 6.5.5.2

Таблица 6.5.5.2

| Наименование потребителей | Количество объектов | Общая площадь (кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | Рр на шинах 0.4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 (2х400 кВА) |
| Многоквартирный жилой дом | 6 | 4688,6 | 0,00 | 84,39 |
| Индивидуальный жилой дом | 24 | 3185,7 | 0,00 | 57,34 |
| Магазин | 1 | 149,1 | 19,68 | 15,74 |
| Начальная школа с бассейном | 1 | 5063,8 | 111,40 | 44,56 |
| Сблокированный жилой дом | 12 | 2304,0 | 0,00 | 41,47 |
| Итого по ТП | 44 | 15391,2 | 131,08 | 243,52 |
| ТП 2 (2х250 кВА) |
| Двухквартирный жилой дом | 7 | 597,9 | 0,00 | 10,76 |
| Индивидуальный жилой дом | 7 | 1101,0 | 0,00 | 19,82 |
| Контора | 1 | 90,1 | 4,05 | 2,43 |
| Магазин | 1 | 74,6 | 9,85 | 7,88 |
| Многоквартирный жилой дом | 21 | 3539,8 | 0,00 | 63,72 |
| Сблокированный жилой дом | 23 | 4416,0 | 0,00 | 79,49 |
| Итого по ТП | 60 | 9819,4 | 13,90 | 184,10 |
| ТП 3 (2х400 кВА) |
| Индивидуальный жилой дом | 70 | 9216,7 | 0,00 | 165,90 |
| Двухквартирный жилой дом | 1 | 83,1 | 0,00 | 1,50 |
| Индивидуальный жилой дом | 20 | 2438,4 | 0,00 | 43,89 |
| Двухквартирный жилой дом | 1 | 457,3 | 0,00 | 8,23 |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 139,5 | 0,00 | 2,51 |
| Магазин | 1 | 65,6 | 8,66 | 6,93 |
| Итого по ТП | 94 | 12400,6 | 8,66 | 228,96 |
| ТП 4 (2х250 кВА) |
| Административное здание ЛПХ | 1 | 1088,2 | 48,97 | 29,38 |
| Двухквартирный жилой дом | 42 | 5292,8 | 0,00 | 95,27 |
| Индивидуальный жилой дом | 33 | 2986,9 | 0,00 | 53,76 |
| Магазин "Галина" | 1 | 123,8 | 16,34 | 13,07 |
| Многоквартирный жилой дом | 2 | 318,2 | 0,00 | 5,73 |
| Итого по ТП | 79 | 9809,9 | 65,31 | 197,22 |
| ТП 5 (2х400 кВА) |
| Многоквартирный жилой дом | 7 | 13821,3 | 0,00 | 126,88 |
| Двухквартирный жилой дом | 2 | 475,8 | 0,00 | 8,56 |
| Индивидуальный жилой дом | 13 | 2264,0 | 0,00 | 40,75 |
| КНС | 1 | 0,0 | 15 | 12,00 |
| Магазин | 2 | 226,0 | 29,83 | 23,87 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 1653,8 | 0,00 | 15,18 |
| Итого по ТП | 26 | 18440,9 | 44,83 | 227,24 |
| ТП 6 (2х250 кВА) |
| Двухквартирный жилой дом | 10 | 1059,9 | 0,00 | 19,08 |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 54,9 | 0,00 | 0,99 |
| Многоквартирный жилой дом | 4 | 6299,3 | 0,00 | 113,39 |
| СЭС, БТИ | 1 | 2114,1 | 95,13 | 57,08 |
| Итого по ТП | 16 | 9528,2 | 95,13 | 190,53 |
| ТП 7 (2х250 кВА) |
| Аквопарк | 1 | 1089,0 | 49,01 | 39,20 |
| Двухквартирный жилой дом | 35 | 4866,8 | 0,00 | 87,60 |
| ДЮСШ | 1 | 677,3 | 14,90 | 5,96 |
| Индивидуальный жилой дом | 25 | 2222,5 | 0,00 | 40,01 |
| Магазин | 1 | 76,8 | 10,14 | 8,11 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 146,1 | 0,00 | 2,63 |
| Итого по ТП | 64 | 9078,5 | 74,04 | 183,51 |
| ТП 8 (2 х 630 кВА) |
| Многоквартирный жилой дом | 4 | 8875,9 | 0,00 | 81,48 |
| Индивидуальный жилой дом | 14 | 2047,1 | 0,00 | 36,85 |
| Магазин | 4 | 642,6 | 84,82 | 199,09 |
| Многоквартирный жилой дом | 10 | 13825,9 | 0,00 | 126,92 |
| Салон красоты | 1 | 227,9 | 10,26 | 7,18 |
| Сблокированный жилой дом | 9 | 1728,0 | 0,00 | 31,10 |
| Итого по ТП | 42 | 27347,4 | 95,08 | 482,63 |
| ТП 9 (2 х 400 кВА) |
| Банно-прачечный комбинат | 2 | 715,4 | 32,19 | 22,54 |
| Магазин | 1 | 216,5 | 28,58 | 22,86 |
| Многоквартирный жилой дом | 9 | 10794,1 | 0,00 | 194,29 |
| Сбербанк | 1 | 1143,2 | 51,44 | 30,87 |
| Спортивный комплекс | 1 | 1849,4 | 83,22 | 66,58 |
| Итого по ТП | 14 | 14718,6 | 195,44 | 337,14 |
| ТП 10 (2 х 400 кВА) |
| Индивидуальный жилой дом | 4 | 269,6 | 0,00 | 4,85 |
| Магазин | 2 | 353,0 | 46,60 | 37,28 |
| Магазин "Надежда" | 1 | 273,7 | 0,00 | 4,93 |
| Магазин "Самсон" | 1 | 157,3 | 0,00 | 2,83 |
| Многоквартирный жилой дом | 9 | 13891,8 | 0,00 | 250,05 |
| Сблокированный жилой дом | 6 | 1806,0 | 0,00 | 32,51 |
| Итого по ТП | 23 | 16751,4 | 46,60 | 332,45 |
| ТП 11 (2 х 100 кВА) |
| Банк | 1 | 139,9 | 6,30 | 3,78 |
| Двухквартирный жилой дом | 4 | 851,3 | 0,00 | 15,32 |
| Индивидуальный жилой дом | 12 | 1315,9 | 0,00 | 23,69 |
| Магазин "Продукты" | 1 | 75,6 | 9,98 | 7,98 |
| Магазин "Ритм" | 1 | 47,6 | 6,28 | 5,03 |
| Пекарня | 1 | 121,8 | 5,48 | 4,38 |
| Церковь | 1 | 119,4 | 5,37 | 3,22 |
| Итого по ТП | 21 | 2671,5 | 33,41 | 63,41 |
| ТП 12 (2 х 250 кВА) |
| Двухквартирный жилой дом | 34 | 5201,1 | 0,00 | 93,62 |
| Индивидуальный жилой дом | 5 | 811,9 | 0,00 | 14,61 |
| КБО | 1 | 670,8 | 30,19 | 24,15 |
| Магазин | 1 | 91,3 | 12,05 | 9,64 |
| Итого по ТП | 41 | 6775,1 | 42,24 | 142,02 |
| ТП 13 (2 х 250 кВА) |
| Вечерняя школа | 1 | 100,2 | 3,67 | 1,47 |
| Двухквартирный жилой дом | 61 | 8613,2 | 0,00 | 155,04 |
| Индивидуальный жилой дом | 13 | 1407,3 | 0,00 | 25,33 |
| Многоквартирный жилой дом | 4 | 634,0 | 0,00 | 11,41 |
| Итого по ТП | 79 | 10754,7 | 3,67 | 193,25 |
| ТП 14 (2 х 630 кВА) |
| АТС | 1 | 125,9 | 5,67 | 3,40 |
| Бизнес центр | 1 | 582,1 | 26,19 | 15,72 |
| Дом творчества, музыкальная школа | 1 | 3843,5 | 172,96 | 138,37 |
| Здание суда | 1 | 540,2 | 24,31 | 14,59 |
| Кафе | 2 | 240,1 | 14,41 | 10,08 |
| Кафе "Диалог" | 1 | 228,5 | 13,71 | 9,60 |
| КБО | 1 | 1488,6 | 66,99 | 53,59 |
| Магазин | 2 | 412,5 | 54,45 | 43,56 |
| магазин "Подарочный"" | 1 | 54,6 | 7,21 | 5,77 |
| Магазин "Урал" | 1 | 87,9 | 11,60 | 9,28 |
| Многоквартирный жилой дом | 6 | 7257,8 | 0,00 | 130,64 |
| Итого по ТП | 18 | 14861,7 | 397,49 | 434,59 |
| ТП 15 (2 х 400 кВА) |
| Двухквартирный жилой дом | 3 | 525,4 | 0,00 | 9,46 |
| Индивидуальный жилой дом | 3 | 448,3 | 0,00 | 8,07 |
| Магазин | 4 | 590,5 | 77,95 | 62,36 |
| Магазин "Животновод" | 1 | 52,2 | 6,89 | 5,51 |
| Многоквартирный жилой дом | 5 | 6826,2 | 0,00 | 122,87 |
| Рынок | 1 | 386,0 | 50,95 | 40,76 |
| Итого по ТП | 17 | 8828,6 | 135,79 | 249,03 |
| ТП 16 (2 х 400 кВА) |
| Аптека | 1 | 111,2 | 14,68 | 11,74 |
| Библиотека | 1 | 387,3 | 17,43 | 12,20 |
| Гаражи | 1 | 903,6 | 32,53 | 22,77 |
| Магазин | 3 | 664,8 | 87,75 | 70,20 |
| Магазин "Атлант" | 1 | 56,9 | 7,51 | 6,01 |
| Магазин "Золушка" | 1 | 79,8 | 10,53 | 8,43 |
| Магазин "Саяны" | 1 | 66,1 | 8,73 | 6,98 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 974,1 | 0,00 | 17,53 |
| Училище | 1 | 4030,1 | 88,66 | 35,46 |
| Школа | 2 | 7447,6 | 163,85 | 65,54 |
| Школьные мастерские | 1 | 701,5 | 15,43 | 6,17 |
| Итого по ТП | 14 | 15423,0 | 447,10 | 263,04 |
| ТП 17 (2 х 400 кВА) |
| Адменистративное здание | 1 | 287,5 | 12,94 | 7,76 |
| КНС | 1 | 0 | 15 | 12,00 |
| Котельная | 1 | 0 | 341 | 272,80 |
| Магазин | 1 | 89,3 | 11,79 | 9,43 |
| Многоквартирный жилой дом | 2 | 3544,5 | 0,00 | 32,54 |
| Почтп, телеграф | 1 | 471,8 | 21,23 | 12,74 |
| Итого по ТП | 7 | 4393,1 | 401,96 | 347,27 |
| ТП 18 (2 х 400 кВА) |
| Гаражи | 1 | 613,1 | 22,07 | 15,45 |
| Жилой дом | 1 | 249,3 | 0,00 | 4,49 |
| Многоквартирный жилой дом | 12 | 15166,7 | 0,00 | 273,00 |
| Общежитие училища | 1 | 1188,5 | 0,00 | 10,91 |
| Столовая | 1 | 210,2 | 9,46 | 6,62 |
| Итого по ТП | 16 | 17427,8 | 31,53 | 310,47 |
| ТП 19 (2 х 630 кВА) |
| Аптека | 1 | 131,0 | 17,29 | 13,83 |
| Двухквартирный жилой дом | 1 | 252,0 | 0,00 | 4,54 |
| Детский сад "Радуга" | 5 | 1551,2 | 31,02 | 24,82 |
| Индивидуальный жилой дом | 9 | 1729,9 | 0,00 | 26,63 |
| Компьютерный клуб | 1 | 302,4 | 58,97 | 47,17 |
| Магазин | 2 | 399,9 | 52,79 | 42,23 |
| Магазин "Алиса" | 1 | 62,9 | 8,30 | 6,64 |
| Магазин "Кабриолет" | 1 | 77,5 | 10,23 | 8,18 |
| Многоквартирный жилой дом | 9 | 12667,0 | 0,00 | 228,01 |
| Пожарная часть | 1 | 1860,0 | 83,70 | 58,59 |
| Поликлиника | 1 | 128,4 | 5,78 | 4,04 |
| Стоматология | 1 | 188,8 | 8,50 | 5,95 |
| Юридическая консультация | 1 | 73,5 | 3,31 | 1,98 |
| Итого по ТП | 34 | 19424,5 | 279,89 | 472,62 |
| ТП 20 (2 х 630 кВА) |
| Магазин | 1 | 38,0 | 5,02 | 4,0 |
| Кафе | 1 | 328,0 | 14,76 | 10,3 |
| КНС | 1 | 0,0 | 15 | 12,0 |
| Магазин | 1 | 171,3 | 22,61 | 18,1 |
| Многоквартирный жилой дом | 4 | 4087,6 | 0,00 | 73,6 |
| Магазин | 1 | 194,6 | 25,69 | 20,5 |
| Многоквартирный жилой дом | 3 | 6804,0 | 0,00 | 62,5 |
| Гостиница | 1 | 1640,3 | 0,00 | 26,2 |
| Детский сад "Дюймовочка" | 1 | 1754,4 | 35,09 | 28,1 |
| Многоквартирный жилой дом | 3 | 4717,5 | 0,00 | 84,9 |
| Интернет-кафе | 1 | 195,6 | 38,14 | 30,5 |
| Многоквартирный жилой дом | 2 | 3412,4 | 0,00 | 61,4 |
| Дом культуры | 1 | 2242,7 | 100,92 | 60,6 |
| Итого по ТП | 21 | 25586,4 | 257,23 | 492,7 |
| ТП 21 (2 х 400 кВА) |
| Административное здание | 1 | 1150,7 | 51,78 | 31,07 |
| Администрация | 1 | 1061,4 | 47,76 | 28,66 |
| ДЮСШ | 1 | 1096,8 | 49,36 | 39,48 |
| Зал бокса | 1 | 571,2 | 25,70 | 20,56 |
| Многоквартирный жилой дом | 5 | 7168,4 | 0,00 | 129,03 |
| тир | 1 | 226,4 | 10,19 | 8,15 |
| Церковь | 1 | 234,0 | 10,53 | 6,32 |
| Школа | 1 | 3652,8 | 80,36 | 32,14 |
| Итого по ТП | 12 | 15161,7 | 275,68 | 295,42 |
| ТП 22 (2 х 160 кВА) |
| Адменистративное здание | 1 | 114,7 | 5,16 | 3,10 |
| Двухквартирный жилой дом | 8 | 1214,0 | 0,00 | 21,85 |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 71,8 | 0,00 | 1,29 |
| Многоквартирный жилой дом | 9 | 1638,8 | 0,00 | 29,50 |
| Прачечная | 1 | 172,5 | 33,64 | 26,91 |
| Итого по ТП | 20 | 3211,8 | 38,80 | 82,65 |
| ТП 23 (2 х 400 кВА) |
| Административное здание | 2 | 1431,6 | 64,42 | 38,65 |
| Административное здание "ЮТЕК КОДА" | 1 | 552,7 | 24,87 | 14,92 |
| Аптека | 1 | 41,4 | 5,46 | 4,37 |
| Бассейн | 1 | 581,1 | 26,15 | 20,92 |
| Двухквартирный жилой дом | 5 | 836,4 | 0,00 | 15,06 |
| Досуговый центр | 1 | 1691,7 | 76,13 | 60,90 |
| Индивидуальный жилой дом | 15 | 1081,7 | 0,00 | 19,47 |
| Медпункт | 1 | 132,8 | 5,98 | 4,18 |
| Радиостанция | 1 | 127,8 | 24,92 | 19,94 |
| Спортивный комплекс | 1 | 1997,8 | 89,90 | 71,92 |
| УВД, ГИБДД | 1 | 2805,9 | 126,27 | 75,76 |
| Итого по ТП | 30 | 11280,9 | 444,10 | 346,09 |
| ТП 24 (2 х 250 кВА) |
| Административное здание ЖКХ | 1 | 77,2 | 3,47 | 2,08 |
| Двухквартирный жилой дом | 16 | 3412,3 | 0,00 | 61,42 |
| Индивидуальный жилой дом | 7 | 565,2 | 0,00 | 10,17 |
| Магазин "1000 мелочей" | 1 | 661,1 | 87,27 | 69,81 |
| Магазин "Шанс" | 1 | 101,4 | 13,38 | 10,71 |
| Многоквартирный жилой дом | 2 | 430,2 | 0,00 | 7,74 |
| Итого по ТП | 28 | 5247,4 | 104,12 | 161,94 |
| ТП 25 (2 х 400 кВА) |
| Административное здание | 1 | 98,7 | 4,44 | 2,66 |
| Административное здание, кафе | 1 | 417,0 | 18,77 | 11,26 |
| База отдыха | 1 | 3780,2 | 170,1 | 436,89 |
| Ветеринарная клиника | 1 | 567,3 | 25,53 | 17,87 |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 96,9 | 0,00 | 1,74 |
| Контора | 1 | 93,0 | 4,19 | 2,51 |
| Магазин "Автомобилист" | 1 | 232,4 | 30,68 | 24,54 |
| Пекарня | 1 | 583,9 | 113,86 | 91,09 |
| Поликлиника | 1 | 606,8 | 27,31 | 19,11 |
| Торговый центр | 1 | 748,7 | 98,83 | 79,06 |
| ТП 26 (2 х 630 кВА) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Узел связи | 1 | 260,1 | 50,72 | 40,58 |
| Церковь | 1 | 322,2 | 14,50 | 8,70 |
| Итого по ТП | 13 | 7807,2 | 558,92 | 736,02 |
| ТП 27 (2 х 630 кВА) |
| Досуговй центр | 1 | 3509,0 | 157,91 | 126,32 |
| Индивидуальный жилой дом | 36 | 4147,2 | 0,00 | 74,65 |
| Кафе | 1 | 426,6 | 19,20 | 13,44 |
| КБО | 1 | 410,2 | 18,46 | 12,92 |
| Магазин | 1 | 393,7 | 51,97 | 41,57 |
| Поликлиника | 1 | 751,8 | 33,83 | 23,68 |
| Торговый центр | 1 | 1978,9 | 261,21 | 208,97 |
| Филиал сбербанка | 1 | 228,4 | 10,28 | 6,17 |
| Итого по ТП | 43 | 11845,8 | 552,85 | 507,73 |
| ТП 28 (2 х 630 кВА) |
| Административное здание | 1 | 1062,1 | 47,79 | 28,68 |
| Детский сад | 1 | 463,7 | 9,27 | 7,42 |
| Индивидуальный жилой дом | 24 | 2764,8 | 0,00 | 49,77 |
| Магазин | 2 | 155,0 | 20,46 | 16,37 |
| Многоквартирный жилой дом | 15 | 21505,2 | 0,00 | 387,09 |
| Итого по ТП | 43 | 25950,8 | 77,53 | 489,32 |
| ТП 29 (2 х 400 кВА) |
| Индивидуальный жилой дом | 64 | 7372,8 | 0,00 | 132,71 |
| Многоквартирный жилой дом | 5 | 7168,4 | 0,00 | 129,03 |
| Школа | 1 | 3652,8 | 80,36 | 32,14 |
| Итого по ТП | 70 | 18194,0 | 80,36 | 293,89 |
| ТП 30 (2 х 250 кВА) |
| Административное здание | 3 | 2737,5 | 123,19 | 73,9 |
| Индивидуальный жилой дом | 19 | 1961,1 | 0,00 | 35,3 |
| Контора СУПТР-10 | 1 | 352,9 | 15,88 | 9,5 |
| Магазин | 1 | 115,4 | 15,23 | 12,2 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 330,0 | 0,00 | 5,9 |
| Ритуальные услуги | 1 | 288,3 | 12,97 | 7,8 |
| Церковь | 1 | 219,8 | 9,89 | 5,9 |
| Итого по ТП | 27 | 6005,0 | 177,17 | 150,6 |
| ТП 31 (2 х 250 кВА) |
| Индивидуальный жилой дом | 55 | 6098,5 | 0,00 | 109,8 |
| Магазин | 3 | 571,9 | 75,49 | 60,4 |
| Итого по ТП | 58 | 6670,4 | 75,49 | 170,2 |
| ТП 32 (2 х 250 кВА) |
| АЗС | 1 | 204,6 | 39,90 | 31,9 |
| Индивидуальный жилой дом | 33 | 3801,6 | 0,00 | 68,4 |
| КНС | 1 | 0,0 | 15 | 12,0 |
| Торговый центр | 1 | 526,0 | 69,43 | 55,5 |
| Итого по ТП | 36 | 4532,2 | 124,33 | 167,9 |
| ТП 33 (2 х 250 кВА) |
| Баня | 1 | 127,3 | 5,73 | 4,01 |
| Индивидуальный жилой дом | 39 | 4492,8 | 0,00 | 80,87 |
| Сблокированный жилой дом | 33 | 6336,0 | 0,00 | 114,05 |
| Итого по ТП | 73 | 10956,1 | 5,73 | 198,93 |
| ТП 34 (2 х 400 кВА) |
| Двухквартирный жилой дом | 2 | 592,0 | 0,00 | 10,66 |
| Индивидуальный жилой дом | 61 | 7525,8 | 0,00 | 135,46 |
| Магазин "Русич" | 1 | 372,2 | 49,13 | 39,30 |
| Сблокированный жилой дом | 32 | 6144,0 | 0,00 | 110,59 |
| Итого по ТП | 96 | 14634,0 | 49,13 | 296,02 |
| ТП 35 (2 х 400 кВА) |
| Автовокзал | 1 | 680,8 | 30,64 | 69,0 |
| Железнодорожный вокзал | 1 | 1529,1 | 68,81 | 171,4 |
| Здание вокзала | 1 | 273,8 | 12,32 | 8,6 |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 439,6 | 0,00 | 7,9 |
| Магазин "Север" | 1 | 136,5 | 18,02 | 14,4 |
| Магазин "Транзит" | 1 | 60,6 | 8,00 | 6,4 |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 23,1 | 0,00 | 0,4 |
| Почта | 1 | 198,7 | 8,94 | 6,3 |
| Итого по ТП | 8 | 3342,2 | 146,73 | 284,4 |
| ТП 36 (2 х 160 кВА) |
| ЖКО |  |  |  | 13,0 |
| Капитальные гаражи |  |  |  | 15,3 |
| Магазин |  |  |  | 52,3 |
| Итого по ТП |  |  |  | 80,6 |

### 6.5.6 Связь.

Для телефонизации проектной застройки г.п. Приобье, расположенной на месте существующих зданий, предлагается использовать существующую АТС и линии связи.  Для телефонизации застройки расположенной на участках не имеющих существующих сетей предлагается использовать радиотелефонную связь не имеющую кабельных линий связи и позволяющей покрыть телефонной связью достаточно большое пространство вокруг базовой станции.

Телефонизация производится из расчета 350 номеров на 1000 жителей. На территории не имеющей сетей генпланом предусмотрено проживание 4500 человек, из этого следует что количество телефонных номеров будет составлять 1575.

Для предоставления  услуг связи  – телефонной, факсимильной, Интернет и передачи данных предлагается оборудование AsterPlex Российского производства фирмы Кедах Инжиниринг Электроникс.

Система абонентского доступа AsterPlex (в дальнейшем по тексту система AsterPlex) предназначена для построения сетей фиксированной радиосвязи с конфигурацией «звезда». Система AsterPlex включает одну или несколько центральных станций (ЦС), соединенных по интерфейсу Е1 с ТФОП или другими сетями, и абонентскими станциями (АС), включающими сетевые окончания аналоговые телефоны или Ethernet, предназначенные соответственно для подключения до 8 аналоговых телефонов к ТФОП по радиоинтерфейсу, или передачи данных по Ethernet.

Для доступа к сети Ethernet на ЦС дополнительно используется Ethernet коммутатор, предназначенный для коммутацию кадров Ethernet между интерфейсом 10BaseT и интерфейсом Е1.

Система AsterPlex действует на расстоянии до 30 км.

В системе AsterPlex реализован радиоинтерфейс на принципах многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA).

ЦС осуществляет управление работой и мониторинг всей системы AsterPlex.

Система AsterPlex обеспечивает возможность быстрого развертывания линий связи с небольшими капитальными затратами; невысокие эксплуатационные расходы; возможность организации связи в горных и труднодоступных районах.

ЦС состоит из: цифрового блока, приемопередатчика с антенной и комплекта высокочастотных кабелей. Комплект высокочастотных кабелей позволяет устанавливать приемопередатчик на выносной мачте на расстоянии до 150 метров от цифрового блока.

АС состоит из: цифрового модема, приемопередатчика с антенной и комплекта высокочастотных кабелей. Комплект высокочастотных кабелей позволяет устанавливать приемопередатчик на выносной мачте на расстоянии до 100 метров от цифрового блока.

Архитектура системы AsterPlex приведена на рис.

#### Технические характеристики системы AsterPlex

Радиус зоны обслуживания 					–  до 30 км.

Число пространственных секторов в одной соте	– до 6.

Метод доступа     - широкополосный многостанционный доступ с кодовым разделением каналов;

Максимальная пропускная способность в радиоканале  	– 4.096 Мбит/с.

Пропускная способность ЦС с различными вариантами трафика АС:

–  32(64 кБит/с;

–  25(128 кБит/с.

Пропускная способность АС – до 144 кБит/с.

Варианты исполнения АС:

–  POTS (16-64) кБит/с;

–  RS-232 + POTS (16-64) кБит/с;

–  Ethernet 10Base-T + POTS (16-64) кБит/с;

–  (4-8) ( POTS (16-64) кБит/с с возможностью мини-АТС (в пределах абонентской станции).

Модуляция:	– QPSK для каждого отдельного канала.

Демодуляция:	– когерентная.

Количество лучей RAKE-приемника	– до 3.

Расширение спектра	– прямое.

Длина расширяющей спектр псевдослучайной последовательности – 128.

Кодирование		– квадратично-вычетный код со скоростью R=1/2.

Круговая задержка в аппаратуре	– не превышает 7 мс.

Вероятность ошибки на бит (BER):

речь:  не хуже Р = 10-6;

данные:  не хуже Р = 10-8.

Параметры радиодоступа

Диапазон частот	– 3400 ÷ 3550 МГц.

Частотный разнос между передатчиком и приемником 100 МГц.

Занимаемая полоса частот	– 5 МГц.

Шаг сетки частот	– 2,5 МГц.

Количество частотных поддиапазонов    – 19.

Параметры интерфейсов

Интерфейсы передачи данных

ЦС:  Е1/G703, линейный код HDB3, сигнализация EDSS1.

Ethernet коммутатор:  Е1, G703, код HDB-3; Ethernet 10Base-T.

АС:  RS-232; Ethernet 10Base-T; POTS.

Скорость цифрового потока на входе/выходе ЦС (E1) – до 4 ( 2,048 Мбит/с.

Параметры стыка станции по Е1 – 120 Ом, балансный, по Рек. МСЭ-Т G.703.

Фазовое дрожание и дрейф фазы – Рек. МСЭ-Т G.823.

Номинальная амплитуда на входе/выходе канала Е1 – от 1,5 В до 3 В.

Интерфейс для мониторинга и управления –  Ethernet.

Параметры электропитания

Мощность потребления:  ЦС	– 350 Вт;

АС	– 70 Вт,

Ethernet коммутатор	– 25 Вт

Электропитание оборудования:

ЦС 				220 В,  50 Гц / минус 48В (± 5%) DC,

АС				220 В, 50 Гц,

Ethernet  коммутатор	220 В, 50 Гц.

Климатические требования

Эксплуатация допускается при:

температуре окружающей среды:

для оборудования в помещении		от +5( С до +40( С

для наружного оборудования		от минус 40( С  до +60(С

Надежность

Среднее время наработки на отказ ЦС, не менее	 50000 час

Среднее время наработки на отказ АС, не менее	 70000час.

При расчете стоимость абонентских портов составляет  825 долларов на одну коммутируемую линию.

## 6.6 Охрана окружающей среды.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов г.п. Приобье

Таблица 6.6.1.

| № п/п | Наименование объекта | Класс вредности | Размер СЗЗ, м. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прачечная | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 2 | Пекарня | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 3 | Электроподстанция | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 4 | Котельная | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 5 | ГРС | - | 150 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 6 | ГРП | - | 20 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 7 | Гараж | - | 15, 25 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 8 | База ПТО и К | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 9 | СУПТР - 10 | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 10 | ОАО "Приоблес", лесоцех | 4, 5 | 50, 100 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 11 | ООО "Керн" | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 12 | Октябрьскийрайгаз, склад газа | 4 | 100 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 13 | "Казымтрубопроводстрой" | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 14 | "Магистраль" | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 15 | "Сергинская межрайбаза" | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 16 | АООТ Сервисимпорттехн" | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 17 | ОРС - 6 | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 18 | Территория речного порта | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 19 | ТПП "Орион", овощехранилище | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 20 | УМТО "Приобтрубопроводстрой", гараж | 5 | 50, 25 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 21 | УПТК "Иртышгеолстрой" | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 22 | УПТК "Казымгазстрой" | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 23 | Свиноферма | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 24 | Пристань | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 25 | Кладбище | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 26 | Ветеринарная клиника | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 27 | Пожарная часть | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 28 | Банно-прачечный комбинат | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 29 | УВД, ГИБДД | 5 | 50 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 30 | АЗС | 4 | 100 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 31 | Вертодром | 4 | 300 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |
| 32 | Канализационные очистные сооружения | - | 300 | Обваловка, для предотвращения попадания поверхностного стока в водные объекты |
| 33 | Полигон ТБО | 2 | 500 | Обваловка, для предотвращения попадания поверхностного стока в водные объекты |
| 34 | Магистральный газопровод | - | 150 | Соблюдение требований и норм по охране окружающей среды |

Уточнение нормативного размера СЗЗ будет выполнено при разработке проектной документации на каждый объект.

Между жилой застройкой и железнодорожными путями устанавливается санитарный разрыв размером 50 м. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Генеральным планом предусматривается также создание шумозащитных экранов с помощью специального озеленения, между жилой застройкой и железной дорогой.

6.6.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:

  - газификация индивидуальной жилой застройки;

  - организация, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон;

  - проведение работ по нормированию выбросов;

  - контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно соблюдаться в пределах городских и иных поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны от объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов 3В.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета.

Мероприятия на период наступления НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

6.6.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть в окрестностях городского поселения Приобье представлена рекой Обь, протокой Алешкинская и Моготтэвымпосл и  временными водотоками и водоемами, образующимися после таяния снега, паводков и дождей.

Загрязнение водоемов усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи, мусора и нефтепродуктов в водные объекты.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Водоохранная зона реки Обь 500 метров, протоки Алешкинская и Моготтэвымпосл – 100 метров. Прибрежная защитная полоса – 25 метров.

В пределах черты поселения размер водоохранной зоны принят с учетом решений генерального плана по уровню благоустройства жилой застройки и прибрежных территорий (организация сбора и очистки поверхностных, наличия инженерных сооружений (дамбы обвалования, набережные, дороги в насыпи и т.д.).

Генеральным планом предусматривается строительство набережной вдоль протоки Алешкинская. Прибрежная защитная полоса в этом случае совпадает с парапетом набережной.

Производственные и коммунально-складские территории на побережье протоки необходимо оборудовать системой ливневой канализации с локальными очистными сооружениями.

Очистка поверхностных стоков, предусмотренная генеральным планом, производится следующим образом:

– сбор и отвод поверхностных стоков  осуществляется при помощи системы водоотводных лотков;

– последующая очистка поверхностных стоков выполняется на локальных очистных сооружениях с последующим сбросом в канализацию.

Тип очистных сооружений, предложенный генеральным планом, представляет собой пруды–отстойники. Отстойники оборудованы устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Подземные воды

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере 30 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

В пределах первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны быть проведены следующие мероприятия:

– территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

– не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

– здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

– в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

–  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

– все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

В границах второго и третьего поясов ЗСО,  также необходимо проведение ряда мероприятий направленных на охрану подземного источника:

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

– запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

– запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

– размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

– своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Для предотвращения загрязнения подземных вод генеральным планом предусмотрено выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории поселка (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В  целом проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

– строительство набережной вдоль протоки Алешкинская;

– оборудование территорий промышленных предприятий системами сбора и отвода стоков на КОС;

  - организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

  - вынос из водоохранной зоны скотного двора;

–строительство ливневой канализации, строительство очистных канализационных  сооружений;

  - предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

– судовладельцам необходимо обеспечить сдачу нефтесодержащих вод, хозфекальных стоков и сухого мусора организациям, имеющим лицензию на право размещения данных отходов;

  - организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние  водных ресурсов г.п. Приобье.

6.6.3 Охрана и рациональное использование почв.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

  - разработке месторождений полезных ископаемых;

  - прокладке трубопроводов различного назначения;

  - складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов;

  - ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ №525 и Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству №67 от 22 декабря 1995 г. «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

– проведение рекультивации ликвидируемых участков складирования отходов в северной части населенного пункта;

  - рекультивацию земель, где ранее располагались вертолетная площадка, канализационные очистные сооружения и гаражи;

  - рекультивация территории ликвидируемых складов  ГСМ,   ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация их территорий;

  - противоэрозионные мероприятия, рекультивация оврагов;

  - проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

  - учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями;

  - ликвидация участков затопления и подтопления;

  - организация химического и бактериологического исследования почв.

6.6.4 Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

Генеральным планом предусматривается ликвидация существующей свалки ТБО, расположенной в северной части населенного пункта, рекультивация ее территории, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых  отходов».

Строительство нового полигона ТБО площадью около 3,8 га предусматривается западнее населенного пункта на расстоянии 2,2 км от жилой застройки. Площадь полигона определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора, с учетом образования и накопления ТБО за расчетный срок, а также возможности размещения на полигоне промышленных   отходов 3-4 класса опасности и строительного мусора.

На территории выделенной под полигон ТБО предусматривается оборудование площадки с термическими ямами для обезвреживания трупов животных. Проектируемая площадь полигона ТБО позволяет предусмотреть в его пределах  площадку для строительства  таких  ям.

Полигон должен иметь следующие элементы: естественное или искусственное водоупорное основание, изолирующие слои, плотину, нагорную канаву, зеленую зону, ограждение, подъездную дорогу, хоздвор, насосную станцию, участок для производственных отходов.

Размер санитарно - защитной зоны полигона должен быть не менее 500 м. Кроме того, размер санитарно - защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Санитарная очистка территории

Генеральным планом предлагается планово-регулярная схема санитарной очистки п.г.т. Приобье в соответствие с требованиями «Санитарных правил содержания территории населенных мест» № 4690-88.

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Твердые бытовые отходы планируется вывозить на полигон ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Жидкие отходы необходимо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на КОС,  строительство которых предусматривается проектом в северной части поселка.

Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон, где складируются совместно с твердыми бытовыми отходами.

Необходимо отметить, что большинство из этих промышленных отходов в настоящее время накапливается на промышленных площадках или на территориях предприятий.

Основные промышленные отходы, образующиеся в селе, относятся  к 3-4 классам опасности и по действующим нормативам допускаются к складированию совместно с ТБО, за исключением люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и отработанных нефтепродуктов.

Уборка территории населенного пункта.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

Для вывоза твердых бытовых отходов, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог необходимо предусмотреть парк автотранспорта: ассенизационные машины КО- 503, мусоровозы М- 30 или  КО- 413, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики.

Требования к устройству и эксплуатации полигона ТБО.

В соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых  отходов» на полигон твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром госсанэпиднадзора.

По всей площади участка складирования предусматривается устройство котлована с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО. Грунт из котлованов складируется в отвалах по периметру полигона.

Для полигонов, обслуживающих не большие населенные пункты рекомендуется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. Грунт, полученный от рытья траншей, используется для их засыпки после заполнения ТБО.

Основание (днище) траншеи в климатических зонах, где возможно образование фильтрата, должно быть не менее чем на 0,5 м заглублено в глинистые грунты.

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:

а) в период температур выше 0 0C в течение 1 - 2 месяцев;

б) в период температур ниже 0 0C - на весь период промерзания грунтов.

По периметру всей территории полигона ТБО устраивается легкое ограждение. Ограждение могут заменять осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно - бытового здания.

В зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала, можно использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мела, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон, соду и др. Эти же материалы могут использоваться и в летний период.

Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте.

Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирают и размещают по поверхности рабочей карты, уплотняют сверху изолирующим слоем грунта.

Регулярно подлежат очистке от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы, отводящие грунтовые и поверхностные стоки в открытые водоемы.

На территории полигона не допускается сжигание ТБО, и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную высоту. На полигонах, срок эксплуатации которых менее пяти лет, допускается отсыпка в процессе на 10%, превышающая предусмотренную вертикальную отметку с учетом последующей усадки.

Последний слой отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим слоем грунта.

Устройство верхнего изолирующего слоя полигона определяется предусмотренными условиями его последующего использования при закрытии полигона.

Территории зон, используемых для создания лесопаркового комплекса в системе пригородного сельского хозяйства, в качестве горок для лыжного спорта или смотровых площадок для обозрения местности, имеют толщину наружного слоя не менее 0,6 м.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо озеленять их в виде террас непосредственно после укладки наружного изолирующего слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями.

При использовании территории бывшего полигона ТБО под открытые склады непищевого назначения толщина верхнего изолирующего слоя должна составлять не менее 1,5 м. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть уплотнен особенно тщательно и равномерно.

Использование территории рекультивируемого полигона под капитальное строительство не допускается.

## 6.7 Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

Разработка раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" в составе всех видов градостроительной документации предусматривается в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также предусмотрен СП 11-112-2001 “Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований“.

При осуществлении градостроительной деятельности проектные решения раздела "ИТМ ГОЧС" должны обеспечивать защиту территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

Настоящий раздел разработан в соответствии с нормами СНиП 2.01.51-90. Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению жизнедеятельности города в особых случаях. Мероприятия разработаны в объеме, обосновывающем планировочные решения, и требуют детализации на последующих стадиях проектирования.

### 6.7.1 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

Анализ данных об учетных ЧС позволяет сделать вывод о наличие на территории поселения зон жесткого контроля, а также зон приемлемого риска. В зонах жесткого контроля необходимо предусмотреть инженерно-технические мероприятия по снижению степени риска.

Во избежание осуществления на потенциально опасных объектов террористических актов, необходимо обеспечить охрану объектов, и ограничить доступ посторонних на территорию предприятий.

Водоснабжение. Для обеспечения населения водой на территории поселения расположены водозабор. Для гарантийного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений предусмотрены резервуары питьевой воды с запасом не менее 3-х суток по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары расположены на территории водопроводных сооружений и оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Газоснабжение. При проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей предусмотрена возможность отключения как  поселения в целом, так и отдельных районов с помощью отключающих устройств.

Электроснабжение объекта  2 категории по ГО  обеспечивается от двух не зависимых источников,  по линия, не отключаемым  при обесточивании других потребителей.

Схема электрических сетей энергосистем предусматривает возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

7. ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

Градостроительное зонирование территории поселения (далее – зонирование) - установление обязательных требований к функциональному использованию (функциональному назначению), застройке (строительному назначению), ландшафтной организации (ландшафтному назначению) планировочных районов, кварталов, участков территории поселка.

Установленные градостроительным зонированием требования распространяются на все объекты недвижимости независимо от форм собственности на указанные объекты, а также сохраняют действие при перемене собственника, владельца, пользователя, арендатора недвижимого имущества.

Схема зонирования разработана  на основе генерального плана поселения.

Градостроительная деятельность, противоречащая установленному схемой зонирования функциональному, строительному, ландшафтному назначению территории, запрещается.

На схеме зонирования отображены границы территориальных зон и их кодовые обозначения.

Границы территориальных зон  установлены с учетом:

- сложившейся планировочной организации территории и существующего землепользования;

-  планируемых изменений сложившегося землепользования;

- требований о взаимном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на схеме зонирования установлены по:

— красным линиям;

— границам земельных участков;

— естественным границам природных объектов;

— черте МО;

— иным обоснованным границам.

На схеме зонирования отображены также границы зон градостроительных  ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии со схемой градостроительных ограничений, разработанной на основе комплексной оценки территории поселка и её планируемого функционального назначения.

Границы территориальных зон, отображаемые на схеме зонирования, их наименования, градостроительные регламенты к ним установлены  с учетом:

- особенностей расположения и условий развития МО ГП Приобье, частей его территории;

- возможности территориального сочетания различных видов существующего и будущего использования земельных участков;

- функциональных зон, определенных генеральным планом поселения.

На территории муниципального образования установлены следующие виды функциональных  зон:

- жилые зоны;

- общественно - деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- рекреационные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения;

- зоны акваторий;

- зона фонда перераспределения городских земель.

Жилые зоны  (код зоны 1 ЖЗ) предназначены для застройки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового и торгового обслуживания населения, стоянок автомобильного транспорта.

Общественно - деловые зоны (код зоны 2 ОДЗ) предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений, административных, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно - деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, служебные гаражи.

Производственные зоны (код зоны 3 ПЗ) предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов.

В санитарно - защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно- оздоровительных и спортивных сооружений.

Зоны инженерной инфраструктуры (код зоны 4 ИЗ) предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зоны транспортной инфраструктуры (код зоны 5 ТЗ)  предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Рекреационные зоны (код зоны 6 РЗ) предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя скверы, площади, а также особо охраняемые природные территории. На территориях рекреационных зон допускается строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно - развлекательного назначения в соответствии с градостроительными нормативами.

Зоны специального назначения (код зоны 8 СНЗ) предназначены для размещения объектов ритуального назначения, а также складирования и захоронения отходов. На территориях указанных зон размещение объектов относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон недопустимо.

Зоны акваторий (код зоны 10 АЗ) включают в себя земли занятые водными объектами и прибрежными территориями, а также водоохранные территории водозаборов, гидротехнических, водохозяйственных сооружений и иных водных объектов.

С целью установления наиболее точных градостроительных регламентов в  каждом виде зон создаются зоны в соответствии с классификатором градостроительного зонирования.

В составе жилых зон –  зона  жилой застройки средней этажности, зона индивидуальной жилой застройки.

В составе общественно-деловых зон –  зоны: административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового,  спортивного назначения, здравоохранения, соцобеспечения.

В составе производственной зоны – зона коммунально-складского назначения.

В составе зон инженерной инфраструктуры –  зоны: энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи.

В составе зон транспортной инфраструктуры –  зоны: внешнего транспорта,  городского транспорта, индивидуального транспорта,  улично-дорожной сети.

В составе  рекреационных зон –  зоны: мест отдыха общего пользования, природных территорий.

В составе зон специального назначения – зона ритуального назначения, зона складирования и захоронения отходов.

Зона акваторий включает русло и территорию прибрежных полос реки, ручьев, озер.

Классификатор градостроительного зонирования

| Территориальные зоны | Виды и обозначения территориальных зон | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Перечень объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ЖЗ Жилая зона | 1 02 Жилой застройки средней этажности | Многоквартирные жилые дома | 2-3 эт. жилые дома |
|  | 1 03 Индивидуальная жилая застройка постоянного проживания | Усадебная застройка | 1-2 эт. жилые дома с участками |
|  | 1 03 Индивидуальная жилая застройка сезонного проживания | Садово-огородные товарищества | Дачи Сады |
| 2 ОДЗ Общественно-деловая зона | 2 01 Административно-делового назначения | Объекты административно-делового назначения | Объекты административно- хозяйственного управления; общественные организации; пункты охраны общественного порядка, ГАИ, банки, сберкассы, страховые фирмы |
|  | 2 02 Социально- бытового назначения | Объекты бытового назначения; Объекты социального назначения | объекты бытового обслуживания: комбинат бытового обслужив, ателье пошивочные, фотоателье, химчистки, парикмахерские, прачечные, бани, ателье ремонта, туалеты объекты жилищно-коммунального обслуживания: гостиницы, объекты противопожарной службы отделения связи ЗАГСы, нотариальные конторы ветеринарные центры |
|  | 2 03 Торгового назначения | Объекты торговли; Объекты общественного питания, предприятия игорного бизнеса | Магазины, рынки, павильоны розничной торговли объекты общественного питания Ломбарды предприятия игорного бизнеса |
|  | 2 04 Учебно-образовательного назначения | детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учебные заведения | детские дошкольные учреждения, средние общеобразоват. школы, лицеи, колледжи, гимназии, художественные школы, музыкальные школы |
|  | 2 05 Культурно- досугового назначения | Объекты культурно-досугового назначения, Объекты культового назначения | Монументы, Архивы, библиотеки, Музеи, выставочные залы, Мемориальные памятники, Видеозалы, Теле и радиостудии Дома культуры Религиозно-культовые объекты |
|  | 2 06 Спортивного назначения | Объекты спортивного назначения | Спорткомплексы Бассейны Стадионы Спортивные открытые площадки Спортшколы и клубы Лодочные станции, яхтклубы |
|  | 2 07 Здравоохранения | Объекты здравоохранения | Амбулатория, Поликлиника Больница СЭС, дезостанции |
| 3 ПРЗ Производственная зона | 3 02 Коммунально-складского назначения | Объекты коммунально-складского назначения | Фабрики- прачечные, фабрики-химчистки Мусороперерабат. заводы Склады специализированные по комплексной поставке Торговые базы Склады ГСМ, нефтебазы Овощебазы |
| 4 ИЗ Зона инженерной инфраструктуры | 4 01 Энергообеспечения | Объекты энергообеспечения | Котельные Электроподстанции ГРС (газораспределительная станция), газохранилище ЛЭП |
|  | 4 02 Водоснабжения и очистки стоков | Объекты водоснабжения и очистки стоков | Водопроводные станции, водонапорные башни Очистные сооружения бытовой канализации Очистные сооружения пром. канализации КНС (канал. Насос. станции) |
|  | 4 03 Связи | Объекты связи | АТС, районные узлы связи Телефонные станции, передающие и принимающие станции |
| 5 ТЗ Зона транспортной инфраструктуры | 5 01 Внешнего транспорта | Объекты внешнего транспорта | Вод. транспорт (пристань) Аэропорты (вертолетная площадка) Автостоянки внешнего грузового транспорта |
|  | 5 02 Городского транспорта | Объекты транспорта | Гаражи Автостоянки АЗС СТО |
|  | 5 03 Индивидуального транспорта | Объекты хранения и обслуживания индивидуального транспорта | Индивидуальные гаражи Автостоянки индивидуального транспорта |
|  | 5 04 Улично-дорожной сети | Объекты улично-дорожной сети | Поселковая дорога; Главная улица; Улица в жилой застройке основная; Улица в жилой застройке второстепенная; Проезд. |
| 6 РЗ Рекреационная зона | 6 01 Мест отдыха общего пользования | Места отдыха общего пользования | Скверы Тематические парки |
|  | 6 02 Природных территорий | Природные территории | Тундра Памятники природы |
| 8 СНЗ Зона специального назначения | 8 01 Ритуального назначения | Объекты ритуального назначения | Кладбище |
| 10 АЗ Зона акваторий | 10 02 Акватории | Водные объекты. прибрежные полосы | Реки Озера, Прибрежные территории |
| 11 РФ Зона фонда перераспределения | 11 01 Перспективного освоения по генплану | Территории резервного фонда муниципальных земель | Участки под размещение жилой, общественно-деловой застройки |
|  | 11 02 Размещение рынка недвижимости | Территории резервного фонда муниципальных земель | Уникальные объекты Объекты социально-гарантированного минимума |

8. Основные технико-экономические показатели  проекта.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2005 г. | Первая очередь строительства (10 лет) | Расчетный срок (25 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ гп Приобье (в границах МО) |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах поселка | га | 1785,77 | 1785,77 | 1787,35 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.2 | жилые зоны | га | 158,46 |  | 282,67 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах МО (…) | 8,9 |  | 15,8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.2.1 | среднеэтажная жилая застройка | га | 23,80 |  | 59,59 |
|  |  | % от жилой зоны | 15,0 |  | 21,1 |
| 1.2.2 | индивидуальная жилая застройка постоянного проживания | га | 123,52 |  | 194,47 |
|  |  | % от жилой зоны | 78,0 |  | 68,8 |
| 1.2.3 | индивидуальная жилая застройка сезонного проживания | га | - |  | 28,61 |
|  |  | % от жилой зоны | - |  | 10,1 |
| 1.2.4 | временная застройка | га | 11,13 |  | - |
|  |  | % от жилой зоны | 7,0 |  | - |
| 1.3. | общественно-деловые зоны | га | 38,34 |  | 79,14 |
|  |  | (…) | 2,1 |  | 4,4 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.3.1 | административно-делового назначения | га | 3,62 |  | 5,68 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 9,4 |  | 7,2 |
| 1.3.2 | социально-бытового назначения | га | 1,97 |  | 4,51 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 5,1 |  | 5,7 |
| 1.3.3 | торгового назначения | га | 5,94 |  | 2,28 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 15,5 |  | 2,9 |
| 1.3.4 | учебно-образовательного назначения | га | 5,42 |  | 15,24 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 14,1 |  | 19,3 |
| 1.3.5 | культурно-досугового назначения | га | 1,11 |  | 6,85 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 2,9 |  | 8,7 |
| 1.3.6 | спортивного назначения | га | 17,15 |  | 27,42 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 44,7 |  | 34,6 |
| 1.3.7 | здравоохранения | га | 3,12 |  | 3,2 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | 8,1 |  | 4,0 |
| 1.3.8 | городского центра | га | - |  | 13,96 |
|  |  | % от общественно-деловой зоны | - |  | 17,6 |
| 1.4 | производственные зоны | га | 187,59 |  | 218,81 |
|  |  | (…) | 10,5 |  | 12,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.4.1 | промышленности | га | 0,00 |  | 1,42 |
|  |  | % от производственной зоны | 0,0 |  | 0,6 |
| 1.4.2 | коммунально-складского назначения | га | 187,59 |  | 217,39 |
|  |  | % от производственной зоны | 100,0 |  | 99,4 |
| 1.5 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 17,87 |  | 14,46 |
|  |  | (…) | 1,0 |  | 0,8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.5.1 | энергообеспечения | га | 11,23 |  | 3,66 |
|  |  | % от зоны инженерной инфраструктуры | 62,8 |  | 25,3 |
| 1.5.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | 4,94 |  | 9,28 |
|  |  | % от зоны инженерной инфраструктуры | 27,6 |  | 64,2 |
| 1.5.3 | связи | га | 1,70 |  | 1,52 |
|  |  | % от зоны инженерной инфраструктуры | 9,5 |  | 10,5 |
| 1.6 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 223,37 |  | 289,55 |
|  |  | (…) | 12,5 |  | 16,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.6.1 | внешнего транспорта | га | 63,62 |  | 20,22 |
|  |  | % от зоны транспортной инфраструктуры | 28,5 |  | 7,0 |
| 1.6.2 | городского транспорта | га | 11,68 |  | 2,39 |
|  |  | % от зоны транспортной инфраструктуры | 5,2 |  | 0,8 |
| 1.6.3 | индивидуального транспорта | га | 2,27 |  | 5,54 |
|  |  | % от зоны транспортной инфраструктуры | 1,0 |  | 1,9 |
| 1.6.4 | улично-дорожной сети | га | 145,73 |  | 261,40 |
|  |  | % от зоны транспортной инфраструктуры | 65,2 |  | 90,3 |
| 1.7 | рекреационные зоны | га | 560,47 |  | 370,38 |
|  |  | (…) | 31,4 |  | 20,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.7.1 | мест отдыха общего пользования | га | - |  | 71,03 |
|  |  | % от рекреационной зоны | - |  | 19,2 |
| 1.7.2 | городских природных территорий | га | 560,47 |  | 299,35 |
|  |  | % от рекреационной зоны | 100,0 |  | 80,8 |
| 1.8 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 48,75 |  | 23,52 |
|  |  | (…) | 2,7 |  | 1,3 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.8.1 | сельхоз. угодий | га | 40,52 |  | 16,50 |
|  |  | % от зоны сельскохозяйственного использования | 83,1 |  | 70,2 |
| 1.8.2 | животноводства | га | 8,23 |  | 7,02 |
|  |  | % от зоны сельскохозяйственного использования | 16,9 |  | 29,8 |
| 1.9 | Зоны специального назначения | га | 7,74 |  | 2,90 |
|  |  | (…) | 0,4 |  | 0,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.9.1 | ритуального назначения | га | 2,0 |  | 2,90 |
|  |  | % от зоны специального назначения | 25,8 |  | 100,0 |
| 1.9.2 | складирования и захоронения отходов | га | 5,74 |  | - |
|  |  | % от зоны специального назначения | 74,2 |  | - |
| 1.10 | Зоны акваторий | га | 543,25 |  | 422,16 |
|  |  | (…) | 30,4 |  | 23,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.10.1 | городских акваторий | га | 543,25 |  | 422,16 |
|  |  | % от зоны акваторий | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.11 | Зоны фонда перераспределения городских земель | га | - |  | 83,76 |
|  |  | (…) | - |  | 4,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.11.1 | размещения объектов рынка недвижимости | га | - |  | 19,81 |
|  |  | % от зоны перераспределения земель | - |  | 23,7 |
| 1.11.2 | перспективного освоения (по генплану) | га | - |  | 63,95 |
|  |  | % от зоны перераспределения земель | - |  | 76,3 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ (на 01.06.2004 г.) |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 7235 | 7911 | 8315 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | 9 | 15 |
| 2.2. | Плотность населения | га на чел. | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
| 2.3. | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 1504 | 1546 | 1533 |
|  |  | % от общей численности населения | 21 | 20 | 18 |
| 2.3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. (%) | 5212 | 5324 | 5145 |
|  |  | % от общей численности населения | 72 | 67 | 62 |
| 2.3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. (%) | 519 | 1041 | 1637 |
|  |  | % от общей численности населения | 7 | 13 | 20 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | кв. м. общей площади квартир | 186 973 | 198 711 | 307 893 |
|  |  | количество домов | 1 047 | 840 | 1 139 |
|  |  | рост (падение) от общей площади | - |  | 64,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | индивидуальный | кв. м. общей площади квартир | 0 |  | 0 |
|  |  | количество домов | 67 |  | 67 |
|  |  | % от общей площади | - |  | - |
|  | индивидуальный 1 эт. | кв. м. общей площади квартир | 69 638 |  | 90 244 |
|  |  | количество домов | 726 |  | 841 |
|  |  | % от общей площади | 37,2 |  | 29,3 |
|  | индивидуальный 2 эт. | кв. м. общей площади квартир | 10 245 |  | 9 810 |
|  |  | количество домов | 51 |  | 49 |
|  |  | % от общей площади | 5,5 |  | 3,2 |
|  | индивидуальный 3 эт. | кв. м. общей площади квартир | 511 |  | 511 |
|  |  | количество домов | 1 |  | 1 |
|  |  | % от общей площади | 0,3 |  | 0,2 |
|  | многоквартирный 1 эт. | кв. м. общей площади квартир | 12 509 |  | 7 477 |
|  |  | количество домов | 57 |  | 41 |
|  |  | % от общей площади | 6,7 |  | 2,4 |
|  | многоквартирный 2 эт. | кв. м. общей площади квартир | 73 436 |  | 145 764 |
|  |  | количество домов | 110 |  | 113 |
|  |  | % от общей площади | 40,1 |  | 47,3 |
|  | многоквартирный 3 эт. | кв. м. общей площади квартир | 14 733 |  | 52 899 |
|  |  | количество домов | 8 |  | 26 |
|  |  | % от общей площади | 7,9 |  | 17,2 |
|  | общежитие 1 эт. | кв. м. общей площади квартир | 721 |  | 0 |
|  |  | количество домов | 2 |  | 0 |
|  |  | % от общей площади | 0,4 |  | 0 |
|  | общежитие 2 эт. | кв. м. общей площади квартир | 3 543 |  | 0 |
|  |  | количество домов | 3 |  | 0 |
|  |  | % от общей площади | 1,9 |  | 0 |
|  | общежитие 3 эт. | кв. м. общей площади квартир | - |  | 1 188 |
|  |  | количество домов | - |  | 1 |
|  |  | % от общей площади | - |  | 0,4 |
|  | в том числе в общем объеме жилфонда |  |  |  |  |
| 3.2 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м. общей площади квартир | - | 36 371 | 59 493 |
|  |  | кол-во домов | - | 241 | 99 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 19,5 | 31,5 |
| 3.3 | Сущ. сохраняемый жилфонд | тыс. кв. м. общей площади квартир | - | 150 600 | 91 107 |
|  |  | кол-во домов | - | 806 | 707 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 80,5 | 48,7 |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м. общей площади квартир | - | 48 111 | 168 675 |
|  |  | кол-во домов | - | 34 | 398 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 25,7 | 90,2 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м. / чел. | 25 | - | 35 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО-БЫТОВОГО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты образования |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Школьные учреждения | объект | 3 |  | 6 |
| 4.1.2 | Дошкольные учреждения | объект | 3 |  | 5 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 2 |  | 1 |
| 4.1.4 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | объект | 1 |  | 1 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Больница | объект | 3 |  | 1 |
| 4.2.2 | Поликлиника | объект | 2 |  | 3 |
| 4.2.3 | Медицинский пункт | объект | 1 |  | 1 |
| 4.2.4 | Станция скорой медицинской помощи | объект | 0 |  | 1 |
| 4.2.5 | Стоматология | объект | 0 |  | 1 |
| 4.2.6 | Ветеринарная клиника | объект | 0 |  | 1 |
| 4.2.7 | Аптека | объект | 1 |  | 2 |
| 4.3 | Объекты физкультуры и спорта | объект | 4 |  | 10 |
| 4.4 | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 1 |  | 4 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 0 |  | 1 |
| 4.5 | Объекты торговли |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 69 |  | 62 |
| 4.5.2 | Рыночные комплексы | объект | 1 |  | 1 |
| 4.6 | Объекты общественного питания | объект | 8 |  | 10 |
| 4.7 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | 1 |  | 3 |
| 4.7.2 | Прачечная | объект | 1 |  | 2 |
| 4.7.3 | Баня | объект | 0 |  | 1 |
| 4.8 | Объекты жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 |  | 2 |
| 4.8.2 | Гостиницы | объект | 2 |  | 4 |
| 4.8.3 | Ритуальные услуги | объект | 0 |  | 1 |
| 4.8.4 | Пожарное депо | объект | 0 |  | 2 |
| 4.9 | Объекты кредитно-финансового назначения | объект | 1 |  | 3 |
| 4.10 | Объекты связи | объект | 5 |  | 7 |
| 4.11 | Объекты управления |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Организации и учреждения управления | объект | 31 |  | 27 |
| 4.11.2 | Юридические консультации | объект | 1 |  | 1 |
| 4.11.3 | Суды | объект | 0 |  | 1 |
| 4.12 | Объекты религиозного значения | объект | 2 |  | 4 |
| 4.13 | Объекты транспортного обслуживания | объект | 2 |  | 5 |

9. Электронная версия генерального плана МО городское поселение  гп. Приобье.

## 9.1 Описание структуры электронной версии проекта.

### 9.1.1 Общее описание проекта.

Электронная версия градостроительной документации гп. Приобье реализована в виде набора проектов (*.wor) формата MapInfo, записанных на оптический диск, прилагаемый к пояснительной записке.

Проекты представляют собой наборы графических и семантических данных позволяющих  формировать чертежи, входящие в состав проекта черты муниципального образования. Для просмотра и редактирования данных предполагается использование MapInfo Professional версии 6.5 и выше

Система координат географических данных проекта – местная.

Объем проекта: 500 МБ.

Проект содержит:

Слоев объектов в формате таблиц MapInfo – 102;

Рабочих проектов формате MapInfo - 77;

Используемые форматы данных:

*.doc – документ Microsoft Word;

*.jpg, *.tif – растровая топографическая основа;

*.tab – таблица MapInfo;

*.wor – рабочий набор MapInfo;

*.txt – текстовый файл.

### 9.1.2  Структура проекта.

\Приобье _проект

\Декоративная графика

- данная директория содержит таблицы в формате MapInfo используемые для оформления выходных чертежей;

\Инженерная инфраструктура

Верт_план.* -  отметки высот: существующие, проектируемые и рабочие;

Водопровод.* - существующие трассы водоснабжения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Диаметр_вода_мм;

Диаметр_тепло_мм;

Материал_и_кол_труб_вода;

Материал_и_кол_труб_тепло;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Примечание;

Водопровод_сохр.* - трассы водоснабжения, сохраняеме в ходе реализации генерального плана;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Диаметр_мм;

Материал_труб;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Примечание;

Водопровод_пр.* - проектируемые трассы водоснабжения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Диаметр_мм;

Материал_труб;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Примечание;

Водопропуск_труба.* - конструкция водопропускной трубы;

Газ.* - существующие трассы газоснабжения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Диаметр_мм;

Материал_и_кол_труб;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Примечание;

Газ_сохр.* - трассы газоснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Диаметр_мм;

Материал_и_кол_труб;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Примечание;

Газ_пр.* - проектируемые трассы газоснабжения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Диаметр_мм;

Материал_и_кол_труб;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Примечание;

Геология.* - инженерно-геологические изыскания;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Вид_работ;

Наименование;

Отметка;

Расположение;

Примечание;

Канализация.* - существующие трассы канализационных коллекторов;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Материал_и_диаметр;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Примечание;

Канализация_пр.* - проектируемые трассы канализационных коллекторов;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Материал_и_диаметр;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Примечание;

Канализация_сохр.* - трассы канализационных коллекторов, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Материал_и_диаметр;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Примечание;

Констр_дор.* - конструкция дорожной одежды с водоотводным лотком;

Констр_очист_сооруж.* - продольный разрез по оси очистного сооружения;

Лотки.* -  инженерные сооружения водоотведения: лотки, перепускные  трубы;

ЛЭП.* - существующие трассы электроснабжения низкого напряжения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Тип;

Наименование;

Марка_провода;

Марка_кабеля;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Тип_опор;

Примечание;

ЛЭП_сохр.* - существующие трассы электроснабжения низкого напряжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Тип;

Наименование;

Марка_провода;

Марка_кабеля;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Тип_опор;

Примечание;

ЛЭП_выс_нап.* - существующие трассы электроснабжения высокого напряжения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Тип;

Наименование;

Марка_провода;

Марка_кабеля;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Тип_опор;

Примечание;

ЛЭП_выс_нап_пр.* - проектируемые трассы электроснабжения высокого напряжения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Тип;

Наименование;

Марка_провода;

Марка_кабеля;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Тип_опор;

Примечание;

ЛЭП_ выс_нап_сохр.* - трассы электроснабжения высокого напряжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Тип;

Наименование;

Марка_провода;

Марка_кабеля;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Тип_опор;

Примечание;

Об_инж_инфр.* - существующие объекты инженерной инфраструктуры;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Тип Char;

Наименование;

Марка_и_мощность_котлов;

Фактическая_мощность;

Примечание;

Об_инж_инфр_сохр.* - объекты инженерной инфраструктуры, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Тип;

Наименование;

Мощность;

Примечание;

Об_инж_инфр_пр.* - проектируемые объекты инженерной инфраструктуры;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Тип;

Наименование;

Мощность;

Примечание;

Поперечники.* - внешний вид поперечного сечения дороги;

Сечение.* - местоположение поперечного сечения дороги;

Телефон.* - существующие линии телефонной связи;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Марка_кабеля;

Способ_прокладки;

Длина_м;

Примечание;

Тепло_вода.* - существующие трассы тепло- и водоснабжения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Диаметр_тепло_мм;

Диаметр_вода_мм;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Отметка_крышки_колодца_м;

Отметка_земли_м;

Отметка_дна_колодца_м;

Примечание;

Тепло_вода_сохр.* - существующие трассы тепло- и водоснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Диаметр_тепло_мм;

Диаметр_вода_мм;

Способ_прокладки;

Протяженность_м;

Отметка_крышки_колодца_м;

Отметка_земли_м;

Отметка_дна_колодца_м;

Примечание;

Тепло_вода_пр.* -  проектируемые трассы тепло- и водоснабжения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Наименование;

Тепло_диаметр_мм;

Тепло_число_ниток;

Гор_вода_диаметр_мм;

Гор_вода_число_ниток

Вода_диаметр_мм;

Вода_число_ниток;

Протяженность;

Прим;

Экспликация_об_инж_инф.* - экспликация объектов инженерной инфраструктуры;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

Номер;

Назначение;

Экспликация_об_инж_инф_сохр.* - экспликация объектов инженерной инфраструктуры, сохраняемых в ходе реализации генерального плана;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

Номер;

Назначение;

Экспликация_об_инж_инф_пр.* - экспликация проектируемых объектов инженерной инфраструктуры;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

Номер;

Назначение;

\Комплексная оценка

ОЗ_водоемов.* - водоохранные и прибрежные защитные полосы водоемов;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

ОЗ_водоемов_пр.* - проектируемые водоохранные и прибрежные защитные полосы водоемов;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

ОЗ_инж_инфр.* - санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

ОЗ_инж_инфр_пр.* - проектируемые санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

ОЗ_ист_водоснабж.* - санитарно-защитные зоны объектов водоснабжения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

ОЗ_ист_водоснабж_пр.* - проектируемые санитарно-защитные зоны объектов водоснабжения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

ОЗ_объек_спец_назн.* - санитарно-защитные зоны объектов специального назначения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

ОЗ_объек_спец_назн_пр.* - проектируемые санитарно-защитные зоны объектов специального назначения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

ОЗ_тр_инфр.* - санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

ОЗ_тр_инфр_пр.* - проектируемые санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

СЗЗ_предприятий.* - санитарно-защитные зоны промышленных и сельхоз- предприятий;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

СЗЗ_предприятий_пр.* - проектируемые санитарно-защитные зоны промышленных и сельхоз- предприятий;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Код;

Наименование;

Нормативный_размер;

Площадь;

Примечание;

Экспликация_СЗЗ.* - экспликация существующих санитарно-защитных зон;

Экспликация_СЗЗ_пр.* - экспликация проектируемых санитарно-защитных зон;

\Межевание

Зем_уч.* - границы земельных участков в соответствии с  проектом межевания;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Номер_зем_имущ_комплекса;

Порядковый_номер;

Адрес;

Назначение_объекта;

Площадь_земельного_участка_м2;

Собственник;

Вид_права;

Документ;

Арендатор;

Кадастровый_номер;

Инвентарный_номер;

Номер_по_реестру;

Норм_площадь_зем_участка_м2;

Статус;

Примечание;

Зем_имущ_комплекс.* - границы земельно-имущественных комалексов;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

Кад_номер;

Местоположение;

Собственник;

Назначение_об_недвижимости;

Форма_собственности;

Площадь_по_матер_инвентариз;

Примечание;

\Опорный план

Болото.* - болота;

Гидрография.* - природные водоёмы;

Лес.* - природные территории;

Отводы.* - земельные участки, поставленные на кадастровый учёт;

Площадные_объекты.* - границы территорий, не имеющих капитальных строений и сооружений;

Протока.* - природные водоемы;

Река.*- природные водоемы;

Стр_жил.* - здания используемые для жилья;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

КадастровыйНомер;

Район;

Микрорайон;

Назначение_объекта;

Улица;

Дом;

Корпус;

Литера;

Этажность;

Год_ввода;

Площадь_застройки;

Площадь_общая_здания;

Площадь_жилая;

Площадь_нежилая;

Материал_стен;

Степень_износа;

Инвентарн_стоимость;

Восстан_стоимость;

Собственник;

Балансодержатель;

Документ_на_здание;

Документ_на_зем_участок;

Форма_собственности;

Примечание;

Cтр_неж.* - нежилые здания и сооружения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

КадастровыйНомер;

Район;

Микрорайон;

Назначение_объекта;

Улица;

Дом;

Корпус;

Литера;

Этажность;

Год_ввода;

Площадь_застройки;

Площадь_общая_здания;

Площадь_жилая;

Площадь_нежилая;

Материал_стен;

Степень_износа;

Инвентарн_стоимость;

Восстан_стоимость;

Собственник;

Балансодержатель;

Документ_на_здание;

Документ_на_зем_участок;

Форма_собственности;

Примечание;

Стр_общ.* - здания и постройки используемые в общественных целях;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

КадастровыйНомер;

Район;

Микрорайон;

Назначение_объекта;

Улица;

Дом;

Корпус;

Литера;

Этажность;

Год_ввода;

Площадь_застройки;

Площадь_общая_здания;

Площадь_жилая;

Площадь_нежилая;

Материал_стен;

Степень_износа;

Инвентарн_стоимость;

Восстан_стоимость;

Собственник;

Балансодержатель;

Документ_на_здание;

Документ_на_зем_участок;

Форма_собственности;

Примечание;

Участки.* - земельные участки по материалам инвентаризации;

Функц_зонир.* - существующее функциональное зонирование территории;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Code – код вида функциональной территориальной зоны;

Zone – код функциональной территориальной зоны;

Subzone – наименование вида функциональной территориальной зоны;

Note  - Примечание;

Экспликация_сущ.*- экспликация существующих объектов;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

Номер – порядковый номер;

Назначение;

\Планировочная организация

Граница_застройки.* - существующая граница застроенной части территории;

Граница_МО.* - существующая граница МО;

Квартал.* - границы планировочных кварталов;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

Кадастровый_номер;

Площадь_м2;

Микрорайон.* - границы планировочных микрорайонов;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

Кадастровый_номер;

Площадь;

Район.* - границы планировочных районов;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

Кадастровый_номер;

Площадь_м2;

Мкрн.* - поворотные точки границ микрорайонов;

Кв.* - поворотные точки границ кварталов;

\Пояснительная записка

- данная директория содержит файлы формата Microsoft Word c пояснительной запиской к проекту черты муниципального образования;

\Проектные решения

Гидрография_пр.* - границы природных водоёмов с учётом благоустройства территории;

Название улиц_пр5000.* - названия улиц для отчёта «Схема зонирования территории»;

Планир_структура.* - планировочная структура;

Стр_жил_пр.* - проектируемые жилые здания;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

КадастровыйНомер;

Район;

Микрорайон;

Назначение_объекта;

Улица;

Дом;

Корпус;

Литера;

Этажность;

Год_ввода;

Площадь_застройки;

Площадь_общая_здания;

Площадь_жилая;

Площадь_нежилая;

Материал_стен;

Степень_износа;

Инвентарн_стоимость;

Восстан_стоимость;

Собственник;

Балансодержатель;

Документ_на_здание;

Документ_на_зем_участок;

Форма_собственности;

Примечание;

Стр_неж_пр.* - проектируемые нежилые здания и сооружения;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

КадастровыйНомер;

Район;

Микрорайон;

Назначение_объекта;

Улица;

Дом;

Корпус;

Литера;

Этажность;

Год_ввода;

Площадь_застройки;

Площадь_общая_здания;

Площадь_жилая;

Площадь_нежилая;

Материал_стен;

Степень_износа;

Инвентарн_стоимость;

Восстан_стоимость;

Собственник;

Балансодержатель;

Документ_на_здание;

Документ_на_зем_участок;

Форма_собственности;

Примечание;

Стр_общ_пр.* - проектируемые общественные здания;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

КадастровыйНомер;

Район;

Микрорайон;

Назначение_объекта;

Улица;

Дом;

Корпус;

Литера;

Этажность;

Год_ввода;

Площадь_застройки;

Площадь_общая_здания;

Площадь_жилая;

Площадь_нежилая;

Материал_стен;

Степень_износа;

Инвентарн_стоимость;

Восстан_стоимость;

Собственник;

Балансодержатель;

Документ_на_здание;

Документ_на_зем_участок;

Форма_собственности;

Примечание;

Территории_пр.* - проектируемые территории;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Code – Код вида функциональных территориальных зон;

Zone - Код функциональных территориальных зон;

Subzone - Наименование вида функциональных территориальных зон;

Note - Примечание;

Функц_зонир_пр.* - проектируемое функциональное зонирование территории;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Code – код вида функциональной территориальной зоны;

Zone – код функциональной территориальной зоны;

Subzone – наименование вида функциональной территориальной зоны;

Note - Примечание;

Экспликация_пр.* - экспликация проектируемых и сохраняемых объектов;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

Номер;

Назначение;

Экспликация_социально-значимых объектов.* - экспликация социально значимых объектов;

\Ситуационный план

Болото.* - болота ХМАО;

граница застройки_сит.* - граница застроенной части гп. Приобье;

границыМО.* - границы муниципальных образований ХМАО;

дорога.* - автодороги ХМАО;

лес.* - леса ХМАО;

Нас_пункты.* - населённые пункты ХМАО;

Реки.* - реки ХМАО;

\Транспортная инфраструктура

Дор_сеть.* - существующая дорожная сеть;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

категория;

название;

протяженность;

тип_покрытия;

ширина_полотна;

ширина_профиля;

Дор_сеть_пр.* - проектируемая дорожная сеть;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

Наименование;

Категория;

Название_улицы;

Площадь_покрытия_м2;

Тип_покрытия;

Ширина_проезжей_части_м;

Ширина_профиля_м;

Примечания;

Дор_сеть_пр_кат.* - проектируемая дорожная сеть с разделением по типу покрытия;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

ID;

категория;

название;

протяженность;

тип_покрытия;

ширина_полотна;

ширина_профиля;

Жел_дор.* - железнодорожная сеть;

Название улиц_пр_2000.* - наименования улиц для проектных отчётов М1:2000;

об_тр_инфр.* - существующие объекты транспортной инфраструктуры;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Тип;

Наименование;

Мощность;

Примечание;

об_тр_инфр_пр.* - проектируемые объекты транспортной инфраструктуры;

Наименование полей атрибутивной  таблицы:

Тип;

Наименование;

Мощность;

Примечание;

\Регламенты

- данная директория содержит файлы формата Microsoft Word c описанием регламентов использования территориальных зон поселения;

\Топография

- данная директория содержит векторные таблицы с топографической основой масштаба М1:500 и М1:2000.

## 9. 2 Описание рабочих наборов.

Схема современного использования территории (Опорный план) 5000.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «План современного использования территории (Опорный план) М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Современное состояние и использование территории»;

Рабочий набор содержит 6 окон:

Основные окна:

«План современного использования территории (Опорный план) М 1:5000» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Слои, формирующие рабочий набор:

Отводы – земельные участки, поставленные на кадастровый учёт;

Участки – земельные участки по материалам инвентаризации;

Стр_жил - существующие жилые здания;

Стр_неж - существующие нежилые здания и сооружения;

Стр_общ - существующие общественные здания.

Базовые слои:

Граница_застройки, Дор_сеть, Жел_дор, Гидрография, Лес.

Дополнительные слои:

Экспликация_сущ - экспликация существующих объектов,

Название улиц - наименование улиц,

Граница_застройки_декор – декоративный слой

Площадные_объекты - границы территорий, не имеющих капитальных строений и сооружений;.

Дополнительные окна:

«Ситуационная схема» Карта

Болото - болота ХМАО;

граница застройки_сит - граница застроенной части гп. Приобье;

границыМО - границы муниципальных образований ХМАО;

дорога - автодороги ХМАО;

лес - леса ХМАО;

Нас_пункты - населённые пункты ХМАО;

Реки - реки ХМАО.

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «План современного использования территории (Опорный план) М 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема современного функционального использования территории 5000.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «План современного функционального использования территории М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Современное состояние и использование территории»;

Рабочий набор содержит 6 окон.

Основное окно:

«Схема современного функционального использования территории 1:5000» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Слои, формирующие рабочий набор:

функц_зонир - существующее функциональное зонирование территории,

ОЗ_ист_водоснабж - охранные зоны объектов водоснабжения,

ОЗ_водоемов - водоохранные и прибрежные защитные полосы водоемов,

СЗЗ_предприятий санитарно-защитные зоны промышленных и сельхоз- предприятий,

ОЗ_тр_инфр – охранные  зоны объектов транспортной инфраструктуры,

ОЗ_объек_спец_назн – охранные зоны объектов специального назначения,

ОЗ_инж_инфр - охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Базовые слои:

Граница_застройки, Стр_жил, Стр_неж, Стр_общ, Дор_сеть, Жел_дор, Гидрография.

Дополнительные слои:

Название_улиц - наименование улиц,

Экспликация_СЗЗ – экспликация существующих санитарно-защитных зон.

Граница_застройки_декор – декоративный слой.

Дополнительные окна:

«Ситуационная схема» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Болото - болота ХМАО;

граница застройки_сит - граница застроенной части гп. Приобье;

границыМО - границы муниципальных образований ХМАО;

дорога - автодороги ХМАО;

лес - леса ХМАО;

Нас_пункты - населённые пункты ХМАО;

Реки - реки ХМАО.

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема современного функционального использования территории 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема современного инженерного и транспортного обеспечения территории.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема современного инженерного и  транспортного обеспечения территории 1:5000», принадлежащий массиву документов «Современное состояние и использование территории»;

Рабочий набор содержит 4 окон.

Основные окна:

«Схема современного инженерного и  транспортного обеспечения территории 1:2000» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Слои, формирующие рабочий набор:

Водопровод - существующие трассы водоснабжения,

Газ – существующие трассы газоснабжения,

Канализация – существующие трассы канализационных коллекторов,

ЛЭП - существующие трассы электроснабжения низкого напряжения,

ЛЭП_выс_нап - существующие трассы электроснабжения высокого напряжения,

тепло_вода – существующие трассы тепло- и водоснабжения,

Телефон - существующие линии телефонной связи,

об_инж_инфр - объекты инженерной инфраструктуры.

Базовые слои:

Граница_застройки, Стр_жил, Стр_неж, Стр_общ, Дор_сеть, Жел_дор, Река, Протока.

Дополнительные слои:

Экспликация_об_инж_инфр – экспликация существующих объектов инженерной инфраструктуры.

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема современного инженерного и  транспортного обеспечения территории 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Генеральный план 5000.Wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Генеральный план совмещенный с проектом планировки М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Градостроительное планирование и проект планировки»;

Рабочий набор содержит 5 окон.

Основное окно:

«Генеральный план совмещенный с проектом планировки М 1:5000» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Слои, формирующие рабочий набор:

территории_пр - проектируемые территории.

Базовые слои:

Граница_застройки, Стр_общ, Стр_жил, Стр_неж, стр_неж_пр, стр_жил_пр, стр_общ_пр, Квартал, Дор_сеть_пр, Жел_дор, Гидрография_пр.

Дополнительные слои:

Название_улиц_пр - наименование улиц,

Экспликация_пр - экспликация проектируемых и сохраняемых объектов,

Граница_застройки_декор – декоративный слой,

Доп_линии - декоративный слой.

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Генеральный план совмещенный с проектом планировки М 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Генеральный план 2000 (центральная часть).Wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Генеральный план совмещенный с проектом планировки М 1:2000 (Центральная часть)», принадлежащий массиву документов «Градостроительное планирование и проект планировки»;

Рабочий набор содержит 5 окон.

Основное окно:

«Генеральный план совмещенный с проектом планировки М 1:2000 (Центральная часть)» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Слои, формирующие рабочий набор:

территории_пр - проектируемые территории.

Базовые слои:

Граница_застройки, Стр_общ, Стр_жил, Стр_неж, стр_неж_пр, стр_жил_пр, стр_общ_пр, Квартал, Дор_сеть_пр, Жел_дор, Гидрография_пр.

Дополнительные слои:

Название_улиц_пр - наименование улиц,

Экспликация_пр - экспликация проектируемых и сохраняемых объектов,

Граница_застройки _декор – декоративный слой,

Доп_линии - декоративный слой.

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Генеральный план совмещенный с проектом планировки М 1:2000 (Центральная часть)»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Планировочная структура 5000.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Планировочная структура М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Градостроительное планирование и проект планировки»;

Рабочий набор содержит 6 окон.

Основное окно:

«Планировочная структура М 1:5000» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Слои, формирующие рабочий набор:

Планир_структура – планировочная структура.

Базовые слои:

Граница_застройки, Стр_общ, Стр_неж, стр_неж_пр, стр_общ_пр, Квартал, Дор_сеть_пр, Жел_дор, Гидрография_пр.

Дополнительные слои:

Название_улиц_пр - наименование улиц,

Экспликация_социально_значимых_объектов - экспликация социально значимых объектов,

Граница_застройки _декор – декоративный слой.

Дополнительные окна:

«Ситуационная схема» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

функц_зонир_пр - проектируемое функциональное зонирование территории,

Граница_МО – граница МО,

Граница_застройки – существующая граница застройки,

Квартал - границы планировочных кварталов,

Гидрография_пр - границы природных водоёмов с учётом благоустройства территории,

Граница_МО_декор - декоративный слой.

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Планировочная структура М 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема планировочной организации территории 5000. Wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема планировочной организации М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Градостроительное планирование и проект планировки»;

Рабочий набор содержит 6 окон:

Основное окно:

«Планировочная организация территории М 1:5000» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Слои, формирующие рабочий набор:

Микрорайон - границы планировочных микрорайонов,

Квартал - границы планировочных кварталов.

Базовые слои:

Граница_застройки, стр_неж_пр, стр_жил_пр, стр_общ_пр, Стр_неж, Стр_жил, Стр_общ, Дор_сеть_пр, Жел_дор, Гидрография_пр, Лес.

Дополнительные слои:

Название_улиц_пр5000 – наименования улиц,

Мкрн - поворотные точки границ микрорайонов,

Кв - поворотные точки границ кварталов,

Граница_застройки_ декор – декоративный слой.

Дополнительные окна:

«Ситуационная схема» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Граница_МО – граница МО,

Граница_застройки – существующая граница застройки,

Микрорайон - границы планировочных микрорайонов,

Квартал - границы планировочных кварталов,

Район - границы планировочных районов,

Дор_сеть_пр – проектируемая дорожная сеть,

Жел_дор – железнодорожная сеть,

Гидрография_пр - границы природных водоёмов с учётом благоустройства территории,

Лес – земли лесного фонда,

Граница_МО_декор - декоративный слой,

Граница_застройки_декор – декоративный слой.

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема планировочной организации М 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема межевания территории. Wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема межевания территории М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Градостроительное планирование и проект планировки»;

Рабочий набор содержит 6 окон:

Основые окна:

«Схема межевания территории М 1:5000» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Слои, формирующие рабочий набор:

Зем_имущ_комплекс - границы земельно-имущественных комалексов;

Зем_уч - границы земельных участков;

Базовые слои:

Граница_МО, Граница_застройки, Стр_неж, Стр_жил, Стр_общ, Дор_сеть_пр, Жел_дор, Гидрография_пр, Микрорайон, Квартал.

Дополнительные слои:

Строения_для_межевания – объекты недвижимости,

Комплексная_оценка_пр_для_межевания – границы территорий, имеющих градостроительные ограничения,

Название_улиц_пр5000 - наименование улиц,

Граница_застройки _декор – декоративный слой.

Дополнительные окна:

«Ситуационная схема» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Граница_МО – граница МО,

Граница_застройки – существующая граница застройки,

Микрорайон - границы планировочных микрорайонов,

Квартал - границы планировочных кварталов,

Гидрография_пр - границы природных водоёмов с учётом благоустройства территории,

Граница_МО_декор - декоративный слой.

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема межевания территории М 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Градостроительное планирование и проект планировки»;

Рабочий набор содержит 8 окон:

Основное окно:

«Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки М 1:5000» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Слои, формирующие рабочий набор:

Лотки - инженерные сооружения водоотведения: лотки, перепускные  трубы;

Верт_план - отметки высот: существующие, проектируемые и рабочие.

Базовые слои:

Граница_застройки, квартал, стр_неж_пр, стр_жил_пр, стр_общ_пр, Стр_неж, Стр_жил, Стр_общ, Дор_сеть_пр, Жел_дор, Гидрография_пр, Лес.

Дополнительные слои:

Горизонтали – топографическая основа,

Граница_застройки _декор – декоративный слой.

Дополнительные окна:

«Продольный разрез по оси очистного сооружения» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Констр_очист_сооруж - продольный разрез по оси очистного сооружения.

Дополнительные окна:

«Конструкция дорожной одежды с водоотводным лотком» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Констр_дор - продольный разрез по оси очистного сооружения.

Дополнительные окна:

«Конструкция водопропускной трубы» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Водопропуск_труба – конструкция водопропускной трубы.

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки М 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема зонирования территории. Wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема зонирования территории М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Градостроительное планирование и проект планировки»;

Рабочий набор содержит 6 окон:

Основые окна:

«Схема зонирования территории М 1:5000» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Слои, формирующие рабочий набор:

функц_зонир_пр - проектируемое функциональное зонирование территории,

ОЗ_тр_инфр_пр - проектируемые охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры,

ОЗ_объек_спец_назн_пр - проектируемые охранные зоны объектов специального назначения,

ОЗ_ист_водоснабж_пр - проектируемые санитарно-защитные зоны объектов водоснабжения,

ОЗ_инж_инфр_пр - проектируемые охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры,

ОЗ_водоемов_пр - проектируемые  охранные зоны водоёмов,

СЗЗ_предприятий_пр - проектируемые санитарно-защитные зоны промышленных и сельхоз- предприятий.

Базовые слои:

Граница_МО, Граница_застройки, стр_неж_пр, стр_жил_пр, стр_общ_пр, Стр_неж, Стр_жил, Стр_общ, Дор_сеть_пр_кат, Жел_дор, Гидрография_пр, Район, Микрорайон, Квартал.

Дополнительные слои:

Экспликация_СЗЗ_пр – экспликация проектируемых санитарно-защитных зон,

Название_улиц_пр5000 - наименование улиц,

Граница_застройки _декор – декоративный слой.

Дополнительные окна:

«Ситуационная схема» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

функц_зонир_пр - проектируемое функциональное зонирование территории,

Граница_МО – граница МО,

Граница_застройки – существующая граница застройки,

Микрорайон - границы планировочных микрорайонов,

Район - границы планировочных районов,

Дор_сеть_пр_кат – проектируемая дорожная сеть, разбитая по категориям,

Гидрография_пр - границы природных водоёмов с учётом благоустройства территории,

Граница_МО_декор - декоративный слой.

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема зонирования территории М 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

Схема инженерного и транспортного обеспечения территории.wor - рабочий набор MapInfo формирующий лист чертежа «Схема инженерного и транспортного обеспечения территории М 1:5000», принадлежащий массиву документов «Градостроительное планирование и проект планировки»;

Рабочий набор содержит 9 окон:

Основные окна:

«Схема инженерного и транспортного обеспечения территории М 1:5000» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Слои, формирующие рабочий набор:

Водопровод_пр - проектируемые трассы водоснабжения,

Водопровод_сохр - существующие трассы водоснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана,

Газ_пр – проектируемые трассы газоснабжения,

Газ_сохр – трассы газоснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана,

Канализация_сохр - трассы канализационных коллекторов, сохраняемые в ходе реализации генерального плана,

Канализация_пр - проектируемые трассы канализационных коллекторов,

ЛЭП_выс_нап_сохр - трассы электроснабжения высокого напряжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана,

ЛЭП_выс_напр_пр - проектируемые трассы электроснабжения высокого напряжения,

тепло_вода_пр – проектируемые трассы тепло- и водоснабжения,

тепло_вода_сохр – существующие трассы тепло- и водоснабжения, сохраняемые в ходе реализации генерального плана,

об_инж_инфр_сохр – сохраняемые объекты инженерной инфраструктуры,

об_инж_инфр_пр - проектируемые объекты инженерной инфраструктуры,

Сечение – местоположение поперечного сечения дороги.

Базовые слои:

Граница_застройки, Стр_жил, Стр_неж, Стр_общ, Стр_жил_пр, Стр_неж_пр, Стр_общ_пр,  Дор_сеть_пр_кат, Жел_дор, Река, Протока.

Дополнительные слои:

Экспликация_об_инж_инфр_пр - экспликация проектируемых объектов инженерной инфраструктуры,

Экспликация_об_инж_инфр_сохр - экспликация объектов инженерной инфраструктуры, сохраняемых в ходе реализации генерального плана.

Дополнительные окна:

«1-1» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Поперечники – внешний вид поперечного сечения дороги.

«2-2» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Поперечники – внешний вид поперечного сечения дороги.

«3-3» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Поперечники – внешний вид поперечного сечения дороги.

«4-4» Карта

Окно карты содержит следующие слои:

Поперечники – внешний вид поперечного сечения дороги.

Окно отчёта:

Отчёт представляет собой лист чертежа «Схема инженерного и транспортного обеспечения территории М 1:5000»,  сформированный с помощью основного и дополнительных окон, присутствующих в рабочем наборе, а также слоёв декоративной графики и подготовленный для вывода на печать.

## 9.3   Краткое руководство пользователя.

### 9.3.1 Введение.

После тщательного изучения различных программ, позволяющих создавать геоинформационные системы, наш выбор остановился на МaрInfo. В настоящее время ГИС MapInfo Professional является признанным лидером в области цифрового картографирования. В дополнение к традиционным для СУБД функциям, MapInfo позволяет собирать, хранить, отображать, редактировать и обрабатывать картографические данные, хранящиеся в базе данных, с учетом пространственных отношений объектов.

MapInfo Professional - настольная геоинформационная система, предназначенная для:

пространственного и статистического анализа графической и семантической информации;

управления пространственно-ориентированными данными о населении, объектах недвижимого имущества и т.д.;

получения в результате анализа информации о моделях и общих тенденциях развития;

вывода карт и отчетов на принтер/плоттер.

Среди многих географических информационных систем MapInfo отличается хорошо продуманным интерфейсом, оптимизированным набором функций для пользователя, удобной и понятной концепцией работы как с картографическими, так и с семантическими данными.

MapInfo адекватно воспринимает любое количество информации, позволяет её систематизировать в многосложных системах и достаточно быстро создает отчеты по стандартным задачам. Важно, то что при использовании MapInfo есть возможность оперативного получения аналитической, сводной либо выборочной информации. Например создание отчета на любую территорию города с картой функционального использования и таблицей по балансу территории занимает не более 30 минут, получение расчета по плотности застройки, подготовка справок о площадках перспективного развития, информации по проценту ветхого жилья, по площади озелененных территорий для расчета мощностей для их полива, по площади дорожного покрытия для организации его ремонта или уборки снега… Тысячи самых неожиданных вопросов ежедневно приходится решать органам управления архитектуры и градостроительства и на большинство из них генплан созданный как ресурс градостроительного кадастра в среде MapInfo дает незамедлительный и точный ответ.

В то же время есть возможность чуть более сложным путем создавать новые документы, подготовку которых впоследствии программисты могут также автоматизировать. Кроме того, в качестве обоснований выбора можно привести следующие качества: относительная простота и, как следствие,  легкость в освоение программы для обычного пользователя; качественная русификация как интерфейса программы так и прилагаемого к программе справочного материала; доступность конверторов для преобразования данных как «из» так и «в» формат MapInfo, а также программных средств (MapBasic) для решения небольших пользовательских задач.

В качестве примера процесса проектирования в формате MapInfo рассмотрим создание отчёта «Опорный план».	По каждому слою к каждому объекту привязаны семантические данные,  позволяющие с применением програмно-технических средств создавать стандартный отчет «Опорный план». При внесении изменений в какой либо из объектов в связи с изменением управленческих решений или в связи с введением в эксплуатацию новых объектов, при запросе «создать отчет», мы получим новый опорный план. Это значит, что работает режим мониторинга. И нет необходимости при постановке новой градостроительной проблемы «отрисовывать» опорный план заново, как это было всегда и у каждого проектировщика-градостроителя за плечами богатый опыт рисования и закрашивания, и вновь рисования…

Таким образом, применение  MapInfo в градостроительном проектировании минимизирует затраты на механическую низко квалифицированную работу, сокращая её до 10-20% от стандартного объема традиционных «бумажных» технологий  докомпьютерного периода, когда титанический труд техника-архитектора составлял 70-80% от общих затрат времени на создание градостроительных проектов.

Следует особо отметить, что при изменении объектов градостроительной деятельности имеется возможность актуального отображения этих изменений в электронной базе данных, а также занесения новой информации. Тем самым появляется возможность эффективного управления развитием  территории.

### 9.3.2 Основная часть.

Для начала работы следует скопировать каталог «Приобье_проект» со всем его содержимым с CD-диска на жёсткий диск компьютера.

MapInfo организует пространственные данные в виде таблиц, из которых состоит база данных. Таблица - форма хранения структурированной информации. Таблица состоит из записей (строк). Каждая запись - это структурированный набор данных, описывающих (представляющих) тот или иной объект карты. Структура записи представлена полями. Поле - это "минимальный элемент" хранения информации в таблице. Поля характеризуются типом в зависимости от хранимой информации. Тип поля определяет, какого сорта данные могут храниться в данном поле и какие операции над этими данными можно проделывать.

Графическая часть таблицы содержит данные позволяющие отображать форму и месторасположение объектов градостроительной деятельности, семантическая часть таблицы содержит описательные характеристики, присущие данным объектам.

Таблица MapInfo имеет расширение  tab. Для того, чтобы открыть таблицу, необходимо запустить MapInfo,  затем в меню «Файл» выбрать «Открыть таблицу». В появившемся диалоговом окне следует указать необходимую таблицу, в выпадающем списке «Вид» выбрать способ открытия таблицы  и нажать клавишу «Открыть». В зависимости от указанного способа открытия, таблица откроется или в активном окне карты, или в новом окне карты, либо списком.

Рабочий набор MapInfo имеет расширение wor.  Для того, чтобы открыть рабочий набор, необходимо запустить MapInfo, затем в меню «Файл» выбрать «Открыть рабочий набор». В появившемся диалоговом окне следует указать необходимый рабочий набор и нажать клавишу «Открыть». После выполнения этих действий в открываемый рабочий набор формирует лист чертежа.

Карта в MapInfo организована как набор слоев. Слои "уложены" в карте один на другой и являются как бы прозрачными. Каждый слой представляет отдельный аспект целой карты. Каждая открываемая в окне карты таблица представляется отдельным слоем карты. Слой содержит все графические объекты, на которые ссылается таблица. Это могут быть полигоны, ломаные, точки и надписи. Отображение объектов на слое регулируется средствами настроек слоев - ими задаются графические характеристики объектов, стиль и содержание надписей. Кроме слоев, по умолчанию называющихся по именам представляемых таблиц, MapInfo использует один специальный слой, называемый косметическим. Он не связан ни с одной таблицей базы данных и используется как вспомогательный при различных операциях. В карте в самом нижнем слое в качестве подложек могут использоваться растровые изображения - например, аэрофотоснимки, бумажные карты после их превращения в растровые файлы известных форматов. При этом для пользователя доступ к растру такой же, как и к векторным объектам - через таблицу и слой.

Чтобы посмотреть список слоёв, открытых в окне Карты, нужно в меню «Карта» выбрать «Управление слоями» или на панели инструментов нажать инструмент       «Слои»  .    На экране появится окно «Управление слоями».

В этом окне можно удалить слой из окна Карты  или добавить слой в окно Карты. Для того, чтобы сделать слой невидимым, необходимо убрать галочку в первом столбце напротив нужного слоя. Чтобы нарисовать объект в нужном слое, следует сделать этот слой изменяемым. Для этого следует во втором столбце напротив выбранного для редактирования слоя поставить галочку.  Чтобы сохранить все изменения, необходимо нажать «ОК».  Чтобы отменить изменения, необходимо нажать «Отмена».

Также, при необходимости, в окне карты можно отображать не только графическую, но и текстовую информацию.  Для этого в окне «Управление слоями» нужно выбрать слой, на котором будет отображаться текстовая информация и напротив него в столбце «Подписи» (4-й столбец) установить галочку. Затем нужно определить, какую информацию из выбранной таблицы следует показывать в окне карты. Для  этого следует нажать клавишу «Подписи» и в появившемся окне выбрать из выпадающего списка нужное поле. В графе «Стиль» можно настроить стиль шрифта подписи. В графе «Положение»  можно указать положение подписи по отношению к графическому объекту.

Для применения настройки следует нажать клавишу «ОК».

В приведённом для примера окне настройки выставлены таким образом, что в окне карты для каждой функциональной зоны отображается её код согласно Условным обозначениям по видам зон функционального назначения территории.

Информацию по  объекту в окне Карты можно посмотреть с помощью инструмента  .  Для этого необходимо нажать на инструментальной панели   и указать мышью на нужный объект в окне Карты. После этого на экране появляется окно «Информация».

В появившемся окне отображается информация по объекту. В правом нижнем углу окна отображается наименование слоя, на котором выбран объект.

В окне «Информация»  также можно изменить информацию об объекте. Для этого нужно выбрать необходимое поле и внести в это поле новые данные.

Если требуется сохранить внесённые изменения, то для этого используется инструмент  «Сохранить таблицу» .

Навигация в окне Карты осуществляется с помощью инструмента   .

-   эти инструменты позволяют увеличивать и уменьшать масштаб в окне карты.

-  включает инструмент «Выбор». Инструмент используется для выбора одного или более объектов, одной или более записи. Вы также можете использовать инструмент для операций правки на Карте, в Отчете или Списке. Для этого вы должны два раза кликнуть левой клавишей мыши на выбранном объекте.

В MapInfo существует девять инструментов для рисования. Эти инструменты позволяют рисовать и редактировать объекты карты. Вы также можете настраивать цвета, штриховки, типы линий, символы и стиль оформления подписей на карте.

Рассмотрим основные:

-  включает инструмент «Символ». Инструмент используется для создания точечного объекта, отмечаемого символом в окне Карты или окне Отчёта.

-   включает инструмент «Линия». Инструмент используется для рисования прямых линий в окнах Карт и Отчетов.

- включает инструмент «Полилиния». Инструмент используется для рисования ломаных линий в окнах Карт и Отчетов.

-  включает инструмент «Полигон». Инструмент используется для рисования многоугольников в окнах Карт и Отчетов, последовательно задавая его стороны.

-   включает инструмент «Текст» для создания текстовых объектов в окнах Карт и Отчетов.

-  открывает диалог "Символ", используемый для изменения стиля оформления точечных объектов.

Вы можете изменить тип символа, его размер и цвет. Диалог используется как для задания текущего стиля оформления точечных объектов и текста в Списках, так и для изменения стиля выбранных объектов.

-   открывает диалог "Линии", используемый для изменения стиля оформления линейных объектов.

Вы можете изменить тип линии, ее цвет и толщину. Диалог используется как для задания текущего стиля оформления областей, как и для изменения стиля выбранных объектов.

-   открывает диалог "Стиль области", используемый для изменения стиля оформления площадных объектов, таких как область, прямоугольник, эллипс и скругленный прямоугольник.

Вы можете изменить тип линии контура, ее цвет и толщину, также цвет и тип штриховки. Диалог используется как для задания текущего стиля оформления областей, так и для изменения стиля выбранных объектов.

-   открывает диалог "Стиль текста", используемый для изменения стиля оформления текстов.

Вы можете изменить шрифт, его написание, размер и цвет. Диалог используется как для задания текущего стиля оформления текстовых объектов, так и для изменения стиля выбранных объектов.

-   кнопка «Новый Список» позволяет представить данные таблицы в форме электронной таблицы и работать с ними. Новое окно Списка можно создать, если 	открыта хотя бы одна таблица.

-   кнопка «Новая Карта» открывает таблицу в виде Карты. Открыть новую Карту можно, если открыта хотя бы одна таблица, которая содержит графическую информацию.

-   кнопка «Новый Отчет» позволяет разместить на макете печатной станицы содержимое нескольких окон и подготовить их  к печати.

При выборе меню  Справка>Справочник MapInfo  открывается справочник, в котором подробно описаны меню, инструменты и функции MapInfo. Справочник предоставляет возможность получить быструю справку о той или иной команде MapInfo и её режимах, о структуре документов, а также пошаговые инструкции операций MapInfo.

## 9.4  Электронная версия правил землепользования и застройки.

В целях оперативного и удобного доступа к содержанию правил землепользования и застройки создан комплекс средств для хранения, отображения и вывода, в виде отчетов, информации, составляющих правила землепользования и застройки. Комплекс функционирует в программной среде MapInfo Professional, реализован с применением средств Delphi и встроенного языка программирования MapInfo – MapBasic.

Данный комплекс состоит из:

Графической части: таблица MapInfo (…\Проектные решения\функц_зонир_пр), содержащая зонирование территории поселения, к объектам которой привязана информация, составляющая правила землепользования и застройки;

Семантической части: набор из 11 db-таблиц, составляющих реляционную базу данных, в которой непосредственно хранится семантическая информация правил.

Программной части: прикладная программа, обеспечивающая связь между графической и семантическими частями комплекса и предоставляющая пользователю интерфейс взаимодействия.

По установке и использованию программы см. Руководство пользователя. (…\Регламенты\Reglament\ReadMe.doc)

## 9. 5   Технические рекомендации по созданию отдела ГГК.

### 9.5.1 Техническое обеспечение.

Техническое обеспечение отдела ГГК подразумевает оснащение отдела комплексом компьютерного оборудования и оргтехники. Примерный состав комплекта:

компьютер - 2 единицы;

монитор - 2 единицы;

принтер цветной;

принтер черно-белый;

сканер.

Приобретаемая техника должна состоять на гарантийном обслуживании поставщика на срок не менее 2 лет. Последующее плановое, внеплановое техническое обслуживание и ремонт техники проводится силами квалифицированных специалистов предприятия или привлекаемых на основании договора сторонних организаций.

Технические возможности компьютерного оборудования должны иметь резерв, для возможности последующего расширения решаемых задач.

Компьютерное оборудование обеспечивается надежным бесперебойным питанием.

Из набора вышеперечисленной техники комплектуются два рабочих места: рабочее место специалиста отдела ГГК и рабочее место начальника отдела ГГК.

Рабочие места оборудуются в соответствии всем санитарно-гигиеническим и эргономическим нормам и правилам. Каждое рабочее место закрепляется за конкретным пользователем, который несет ответственность за сохранность техники и оборудования.

Компьютеры отдела объединяются между собой в локальную сеть, при необходимости, подключаются к локальной сети всего предприятия.

### 9.5.2 Программное обеспечение.

На каждом  рабочем место устанавливается лицензированное программное обеспечение, позволяющее специалистам выполнять свои функции. Программное обеспечение приобретается у сертифицированных производителями поставщиков, с целью дальнейшей технической поддержки, обеспечения доставки обновлений и исправлений.

Минимальный комплекс программных продуктов включает в себя:

операционную систему;

офисный пакет программ;

геоинформационные программы;

антивирусный пакет программ.

Установка, настройка и поддержка в работоспособном состоянии программных средств осуществляется силами квалифицированных специалистов предприятия или привлекаемых, на основании договора, сторонних организаций.

Операционная система защищается программными, а при необходимости и аппаратными средствами от несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Антивирусные программы должны обеспечить постоянный мониторинг системы на предмет проникновения компьютерных вирусов. Базы антивирусных программ должны еженедельно обновляться и пополнятся.

Средствами операционной системы регламентируются права доступа пользователя к информационным ресурсам предприятия, организуется непрерывный аудит безопасности.

Организуется плановое ежедневное, еженедельное, ежемесячное и ежегодное архивирование  и резервное копирование всей важной информации. Архивные данные каталогизируются, периодически проверяются и копируются на другие носители для долговременного хранения.

## 9.6   Термины и определения.

### 9.6.1 Термины и определения, используемые при описании рабочих наборов.

Основное окно – окно, играющее главную роль при формировании окна отчёта и содержащее основную информацию  для данного окна.

Дополнительные окна – окна, предоставляющие необходимую дополнительную информацию при формировании окна отчёта.

Окно отчёта – окно,  в котором сводится и подготавливается к печати информация из Основного окна или нескольких Дополнительных окон.

Слои, формирующие рабочий набор – эти слои содержат основную информацию, необходимую для формирования Основного окна рабочего набора.

Базовые слои – см. Описание Базовых слоёв.

Дополнительные слои – слои, предоставляющие дополнительную информацию для основного и дополнительных окон рабочего набора.

Описание Базовых слоёв.

Графические материалы в массиве документов «Современное состояние и использование территории» и «Территориальное планирование» содержат блок базовых слоёв, повторяющихся в каждом рабочем наборе:

Объекты недвижимости:

стр_жил - существующие жилые здания;

стр_неж - существующие нежилые здания и сооружения;

стр_общ - существующие общественные здания;

стр_жил_пр - проектируемые жилые здания;

стр_неж_пр - проектируемые нежилые здания и сооружения;

стр_общ_пр - проектируемые общественные здания.

Транспортная инфраструктура, Река:

Дор_сеть – существующая дорожная сеть;

Дор_сеть_пр – проектируемая дорожная сеть;

Дор_сеть_пр_кат – проектируемая дорожная сеть с разделением по типу покрытия;

Названия_улиц - наименование улиц.

Река  – природные водоемы,

Планировочная организация:

Граница_МО – существующая граница муниципального образования;

Граница_застройки – существующая  граница застроенной части территории;

район - границы планировочных районов;

микрорайон - границы планировочных микрорайонов;

квартал - границы планировочных кварталов;

Декоративная графика:

граница_застройки_декор– вспомогательный слой для слоя «граница_застройки»;

Штамп_институт_цв – стандартный угловой штамп, содержащий сведения об исполнителях, организации, названии листа его масштабе и прочие сведения;

Роза_ветров – роза ветров гп. Приобье.

### 9.6.2 Термины и определения MapInfo.

Геоинформационная система (ГИС) - программное и аппаратное обеспечение, предназначенное для эффективного создания, обработки, показа и анализа всех типов географических или пространственно распределенных данных. ГИС обеспечивает функции и средства, необходимые для хранения, анализа и представления географической информации.

Таблица – базы данных в MapInfo организованы в виде таблиц. Таблицы состоят из строк и столбцов. Каждая строка содержит информацию об определённой характеристике объекта. Каждый столбец содержит определённый вид сведений обо всех элементах таблицы. Также в таблицах содержатся сведения о графических объектах. Таблица MapInfo имеет расширение  tab.

Записи - набор информации об одном объекте в таблице или базе данных. Одной записи соответствует одна строка в окне Списка.

Поле – именованная часть записи, соответствующая одной колонке в окне Списка. Поле содержит определённый вид информации об объекте. Запись о каждом объекте в базе данных состоит из значений одного или нескольких полей.

Слой – структурная единица карт в MapInfo. В MapInfo карта, как правило, состоит из нескольких наложенных один поверх другого слоёв. Когда таблица показывается в одном из окон Карт, ей сопоставляется отдельный слой в данном окне Карты.

Тематическая карта – тип карты, на которой с помощью условного выделения (цвет, штриховка) показывается распределение на карте некоторых данных.

Тематический слой - слой, содержащий в себе тематическую карту. Тематический слой расположен непосредственно над тем слоем карты, для которого строится тематическая карта. Порядок следования тематических слоев для одного слоя карты зависит от типа тематической карты.

Тематическая раскраска - объекты карты – точки, линии, области – могут быть раскрашены разным цветом или штриховками в зависимости от их параметров, т.е. информации об объекте.

Рабочий набор – файл проекта, содержащий описание открытых окон и таблиц MapInfo.

Окна - в MapInfo для представления информации используются окна Карт, Списков, Графиков, Отчетов. Кроме того, вспомогательные функции выполняют инструментальные панели, окна Легенды, Информации и некоторые другие.

Окно Карты – окно,  в котором информация представлена на географической карте. В окне Карты графическая информация представлена в виде слоёв. Каждому слою соответствует открытая в окне Карты таблица MapInfo.

Окно Списка – окно табличного представления семантических данных слоя MapInfo. Одна строка Списка соответствует записи таблицы MapInfo, а колонка содержит значения одного поля для каждой записи (например, колонки "ФИО", "Адрес", "Цена" и т. п.). Имя таблицы показывается в строке заголовка в окне Списка. Имена колонок (полей) показываются в строке заголовка окна. Названия колонок отображаются сразу под заголовком окна Списка.

Окно Легенды – составляющая часть тематической карты, содержащая объяснения значений условных знаков, позволяет отображать условные обозначения для тематических карт и слоев.

Окно Отчёта – окно,  в котором сводится и подготавливается к печати информация из одного или нескольких окон MapInfo. В окне Отчета предоставляются средства масштабирования, макетирования, а также сохранения шаблонов многолистных карт. Работая с MapInfo, можно формировать и распечатывать отчеты с фрагментами карт, списками, графиками и надписями. При выводе на печать MapInfo использует стандартные драйверы операционной системы.

Приложения

# Text boxes

Сохраняемый на 2 очередь

S общ = 91 107 м2

кол-во домов = 707

Убыль жилфонда на 2 очередь

Sобщ = 59 493 м2

кол-во домов = 99

Новое стр-во на 2 очередь Sобщ = 168 675 м2

кол-во домов = 398

Жилфонд 2025 год

Sобщ = 307 893 м2

кол-во домов = 1 139

Ср. обеспеч-ть = 35 м2/чел.

Жилфонд 2015 год

Sобщ = 198 711 м2

кол-во домов = 840

Ср. обеспеч-ть = 25 м2/чел.

Новое стр-во на 1 очередь

Sобщ = 48 111 м2

кол-во объектов = 34

Жилфонд с износом < 60%

Sобщ = 91 107 м2

кол-во домов = 707

Жилфонд с износом > 60%

Sобщ = 95 864 м2

кол-во домов = 340

Убыль жилфонда на 1очередь Sобщ = 36 371 м2

кол-во домов = 241

Существующий жилфонд*

Sобщ = 186 971 м2

кол-во домов = 1 047

Ср. обеспеч-ть = 26 м2/чел.

12,9 кв.м/чел.

Сохраняемый на 1 очередь

S общ = 150 600 м2

кол-во домов = 806