генеральный план ГОРОДСКОГО поселения Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Положение о территориальном планировании

ТОМ 1

г. Санкт-Петербург

2020 год

Заказчик:

УЖКХиС администрации

Октябрьского района

Муниципальный контракт:

№ 161/20 от 18.09.2020г.

генеральный план городского поселения Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Положение о территориальном планировании

ТОМ 1

| Генеральный директор |  | К.И. Крашенинников |
| --- | --- | --- |

Санкт-Петербург

2020 г.

Оглавление

Общие положения	4

1.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения местного значения	5

1.1	Объекты физической культуры и массового спорта	5

1.2	Объекты отдыха и туризма	6

1.3	Предприятия и объекты обрабатывающей промышленности	7

2.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры	8

3.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов транспортной инфраструктуры	12

5.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	13

# Общие положения

Территориально Приобье расположено в центральной части Октябрьского района, на левом берегу реки Обь, в 300 км от города Ханты-Мансийск. Связь с районными центрами возможна только водным путем, зимой по зимнику. Железнодорожной и автомобильной магистралью Приобье связано с Няганью и далее направлением до Екатеринбурга. До окружного центра водным путем и автомобильной магистралью.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» пгт. Приобье наделен статусом муниципального образования городское поселение.  Общая площадь территории муниципального образования 92,6 кв.км.

Основная роль МО ГП Приобье в системе расселения Октябрьского района – это крупный транспортный узел с развитой складской инфраструктурой, включающий в себя крупнейший в районе речной порт и железнодорожную станцию. Основной производственной направленностью является: первичная деревообработка, строительство, сельское хозяйство. Немаловажная роль поселения заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности местного населения, повышении уровня их жизни, сохранение историко-культурного наследия.

В составе генерального плана муниципального образования Приобье Октябрьского района выделены следующие этапы планирования:

-	Первая очередь – 2030 год.

-	Расчетный срок – 2045 год.

- Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения местного значения

Ориентировочное местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения местного значения отображено на Карте планируемого размещения объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В таблицах для каждого объекта указан его Код – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов местного значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

- Объекты физической культуры и массового спорта

Таблица 1.1-1. Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 602010302 | Стадион | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | планируемый к размещению | пгт. Приобье | Строительство стадиона, количество мест на трибунах определяется заданием на проектирование | Первая очередь | Не устанавливаются |

- Объекты отдыха и туризма

Таблица 1.2-1. Объекты туризма и отдыха местного значения

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 602030903 | Обустройство благоустроенных стоянок туристских автобусов, личного автотранспорта и сопутствующей инфраструктуры | создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | планируемый к размещению | пгт. Приобье | Обустройство «зеленых стоянок» - благоустроенных стоянок туристских автобусов, личного автотранспорта и инфраструктуры в городских и сельских поселениях на пути следования основных туристских маршрутов пгт. Приобье | Первая очередь | Не устанавливаются |

- Предприятия и объекты обрабатывающей промышленности

Перечень проектируемых предприятий и объектов обрабатывающей промышленности местного значения приведен в таблице 2.1-1.

Таблица 1.3-1. Предприятия и объекты обрабатывающей промышленности местного значения, планируемые для размещения на территории городского поселения Приобье

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | 602020215 | Пункт приема рыбы у населения | Обеспечения населения Октябрьского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры качественной рыбной продукцией | планируемый к размещению | пгт. Приобье | Строительство пункта приема рыбы | Первая очередь |  |

- Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры

Таблица 2.1-1. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, планируемые к размещению на территории городского поселения Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты электроснабжения |
| 1. | 602040217 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Обеспечение электроснабжением новых потребителей | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство трех ТП 10 кВ: ТП 2х250 кВА ТП 2х630 кВА ТП 2х630 кВА | Первая очередь | Охранная зона 10 м |
| 2. | 602040311 | Линии электропередачи 10 кВ | Обеспечение электроснабжением новых потребителей | Планируемый к реконструкции | пгт Приобье | Реконструкция 0,4 км ВЛ 10 кВ | Первая очередь | Охранная зона 10 м |
| Объекты водоснабжения |
| 3. | 602041202 | Водопровод | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к реконструкции | пгт Приобье | Реконструкция сетей водоснабжения | Расчетный срок | Не устанавливается |
| 4 | 602041202 | Водопровод | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство сетей водоснабжения | Расчетный срок | Не устанавливается |
| 5 | 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Производительность до 4 м3/с | Первая очередь | I пояс ЗСО – 30 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами |
| 6. | 602041101 | Водозабор | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к реконструкции | пгт Приобье | Производительность 0,58 м3/с | Первая очередь | I пояс ЗСО – 30 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами |
| Объекты водоотведения |
| 7. | 602041301 | Канализационные очистные сооружения | Очистка бытовых стоков с жилых и общественных зданий | Планируемый к реконструкции | пгт Приобье | Производительность 1100 м3/сут. | Первая очередь | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 8. | 602041303 | Канализационная насосная станция КНС | Перекачка бытовых канализационных стоков | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство пяти КНС | Расчетный срок | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 9. | 602041303 | Канализационная насосная станция КНС | Перекачка бытовых канализационных стоков | Планируемый к реконструкции | пгт Приобье | Реконструкция КНС на ул. Строителей | Первая очередь | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 10. | 602041401 | Самотечный коллетор бытовой канализации | Водоотведение канализационных стоков | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство хоз-бытовой канализации 24,3 км | Расчетный срок | Не устанавливается |
| 11. | 602041401 | Напорный коллетор бытовой канализации | Водоотведение канализационных стоков | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство хоз-бытовой напорной канализации 3,0 км | Расчетный срок | Не устанавливается |
| 12. | 602041302 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистка ливневых стоков | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство 4 ОСДК: ЛОС на площадке проектных КОС, 3 колодца-отстойника | Расчетный срок | Санитарно-защитная зона 50 метров |
| 13. | 602041305 | Насосноя станция дождевой канализации НСДК | Перекачка ливневых стоков на ОСДК | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство НСДК | Расчетный срок | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 14. | 602041404 | Закрытый самотечный коллетор дождевой канализации | Водоотведение поверхностного стока | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство ливневой канализации 4,7 км | Расчетный срок | Не устанавливается |
| 15. | 602041403 | Закрытый напорный коллетор дождевой канализации | Водоотведение поверхностного стока | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство напорной ливневой канализации 2,1км | Расчетный срок | Не устанавливается |
| Объекты теплоснабжения |
| 16. | 602040901 | Котельная | Обеспечение теплоснабжением | Планируемый к реконструкции | пгт Приобье | Реконструкция существующих котельных: - котельная №2 ЦОК - котельная №3 - котельная №7 - котельная №9 | Первая очередь | Не устанавливается |
| 17. | 602040901 | Котельная | - | Планируемый к ликвидации | пгт Приобье | Демонтаж существующих котельных: - котельная №1 - котельная №5 | Первая очередь | Не устанавливается |
| 18. | 602041001 | Теплосеть | Обеспечение теплоснабжением | Планируемый к реконструкции | пгт Приобье | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения. Общая протяженность сетей – 0,6 км | Первая очередь | Не устанавливается |
| 19. | 602041001 | Теплосеть | Обеспечение теплоснабжением | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство новых сетей теплоснабжения. Общая протяженность сетей – 1.1 км | Расчетный срок | Не устанавливается |
| Объекты газоснабжения |
| 20. | 602040514 | Газораспределительный пункт | Обеспечение газоснабжением | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство трех газораспределительных пунктов | Расчетный срок | Охранная зона 10 м |
| 21. | 602040602 | Газопровод высокого давления | Обеспечение газоснабжением | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство газопровода высокого давления Общая протяженность сетей – 1,1 км | Расчетный срок | Охранная зона 2 м |
| 22. | 602040604 | Газопровод низкого давления | Обеспечение газоснабжением | Планируемый к размещению | пгт Приобье | Строительство газопровода низкого давления Общая протяженность сетей – 11,3 км | Расчетный срок | Охранная зона 2 м |

- Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 3.1-1. Объекты транспортной инфраструктуры местного значения, планируемые к размещению на территории городского поселения Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 602030406 | Улицы и дороги местного значения | Обеспечение транспортного сообщения внутри населенного пункта | Планируемый к размещению | пгт. Приобье | 1,5 км | Первая очередь | - |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент застройки, мах, % | Максимальная этажность застройки | Площадь зоны, га |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20 | 3 | 209,7 | - | - |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 40 | 4 | 58,6 | Ликвидация котельной, пгт. Приобье | Местного значения поселения |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 80 | 3 | 10,5 | - | - |
| Зона специализированной общественной застройки | 80 | 5 | 42,3 | Строительство средней школы в пгт. Приобье | Местного значения муниципального района |
|  |  |  |  | Реконструкция здания МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» в пгт. Приобье |  |
|  |  |  |  | Строительство дома культуры |  |
|  |  |  |  | Строительство стадиона | Местного значения поселения |
|  |  |  |  | Строительство объекта здравоохранения | Регионального значения |
|  |  |  |  | Строительство крытого хоккейного корта |  |
| Производственная зона | 80 | 5 | 219,3 | - | - |
| Коммунально-складская зона | 80 | 4 | 117,1 | Индустриальный парк, пгт. Приобье | Регионального значения |
|  |  |  |  | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики |  |
|  |  |  |  | Строительство пункта приема рыбы у населения, пгт. Приобье | Местного значения поселения |
| Зона инженерной инфраструктуры | 80 | - | 18,1 | Строительство трансформаторной подстанции (ТП), пгт. Приобье | Местного значения поселения |
|  |  |  |  | Строительство водопроводных очистных сооружений, пгт. Приобье |  |
|  |  |  |  | Реконструкция водозабора, пгт. Приобье |  |
|  |  |  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений, пгт. Приобье |  |
|  |  |  |  | Строительство канализационной насосной станции КНС, пгт. Приобье |  |
|  |  |  |  | Реконструкция канализационной насосной станции КНС, пгт. Приобье |  |
|  |  |  |  | Строительство очистных сооружений дождевой канализации, пгт. Приобье |  |
|  |  |  |  | Строительство насосной станции дождевой канализации НСДК, пгт. Приобье |  |
|  |  |  |  | Реконструкция котельной, пгт. Приобье |  |
|  |  |  |  | Строительство газораспределительного пункта, пгт. Приобье |  |
| Зона транспортной инфраструктуры | 80 | 3 | 210,4 | Реконструкция Сергинского речного порта в пгт. Приобье (Октябрьский район, городское поселение Приобье, пгт. Приобье | Регионального значения |
|  |  |  |  | Реконструкция транспортно-логистического центра в пгт. Приобье | Регионального значения |
|  |  |  |  | Благоустроенные стоянки туристских автобусов, личного автотранспорта и сопутствующей инфраструктуры | Местного значения поселения |
| Зона сельскохозяйственного использования | - | - | 27,4 | - | - |
| Зона сельскохозяйственных угодий | - | - | 6969,3 | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Регионального значения |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 20 | - | 1,3 | - | - |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 70 | 3 | 10,4 | - | - |
| Зона озелененных территорий общего пользования | - | - | 16,7 | - | - |
| Зона отдыха | 40 | 4 | 9,5 | - | - |
| Зона лесов | - | - | 525,9 | - | - |
| Зона специального назначения | - | - | 2,0 | - | - |
| Зона кладбищ | 65 | - | 8,2 | - | - |
| Зона складирования и захоронения отходов | 65 | - | 5,9 | - | - |
| Зона озелененных территорий специального назначения | - | - | 4,6 | - | - |

2 Значение объекта: федеральное, региональное или местное

# Footnotes

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов местного значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (ред от 06.07.2018 г.)

Значение объекта: федеральное, региональное или местное