ООО «ЛогиКа» Проект планировки и проект межевания территории с постановкой на кадастровый учет «мкр. Юбилейный» Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории Изм. № док. Подп. Дата 2020

ООО «ЛогиКа» Проект планировки и проект межевания территории с постановкой на кадастровый учет «мкр. Юбилейный» Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории Директор Арзамасова А. П. (подпись) Разработал Савина Е. В. (подпись) 2020

Состав документации по планировке территории

«Проект планировки и проект межевания территории с постановкой на кадастровый учет «мкр. Юбилейный»

Шифр – МК №01873000188200000300001 от 16.06.2020 г.

| Номер тома | Наименование документации | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основная часть проекта планировки территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории | - | 15 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Чертеж планировки территории | 1:2000 | 1 | н/с |
| 3 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 | 1 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории | - | 43 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры территории | 1:10000 | 1 | н/с |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2000 | 1 | н/с |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и воздействия их последствий | 1:2000 | 1 | н/с |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта, схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 | 1 | н/с |
| 6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:2000 | 1 | н/с |
| 7 | Схема архитектурно-планировочной организации территории | 1:2000 | 1 | н/с |
| 8 | Схема благоустройства и озеленения территории | 1:1500 | 1 | н/с |
| Основная часть проекта межевания территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 3. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории | - | 25 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Чертеж межевания территории | 1:2000 | 1 | н/с |

Схема границ территорий объектов культурного наследия отсутствует, в связи с отсутствием в границах территории проектирования объектов культурного наследия.

Содержание

1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории	7

2. Природные условия и ресурсы территории	8

2.1 Климатическая характеристика	8

2.2 Рельеф	8

2.3 Геологическая  и гидрографическая характеристика	8

3. Архитектурно-планировочные решения	9

3.1 Анализ существующих характеристик территории	9

3.2 Архитектурно-планировочные решения по развитию территории	9

4. Обоснование принятых планировочных решений	10

4.1 Красные линии	10

4.2 Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории	11

4.2.1 Жилищный фонд	11

4.2.2 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	13

4.3 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	13

4.3.1 Водоснабжение	14

4.3.2 Водоотведение	14

4.3.3 Теплоснабжение	15

4.3.4 Газоснабжение	15

4.3.5 Электроснабжение	15

4.3.6 Связь	16

4.4 Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории	16

4.5 Инженерная подготовка территории	17

4.6 Объекты культурного наследия	17

5. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов	18

6. Функциональное зонирование территории	18

7. Зоны с особыми условиями использования	18

8. Мероприятия по охране окружающей среды	20

9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	21

10. Очередность планируемого развития территории	22

11. Основные технико-экономические показатели проекта	23

Приложение 1. Постановление Администрации городского поселения Приобье от 24.04.2020 г. № 173 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории мкр. Юбилейный»	24

Приложение 2. Техническое задание	25

Приложение 3. Технические условия от МП «Эксплуатационная генерирующая компания» МО городское поселение Приобье на подключение теплоснабжения объекта	37

Приложение 4. Технические условия от МП «Эксплуатационная генерирующая компания» МО городское поселение Приобье на подключение к муниципальной системе водоснабжения жилых домов	39

Приложение 5. Технические условия от АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР»	42

Приложение 6. Ответ о рассмотрении документации по планировке территории от АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР»	43

Введение

Подготовка проекта планировки и проекта межевания с постановкой на кадастровый учет осуществляется на территорию мкр. Юбилейный в пгт. Приобье городского поселения Приобье, Октябрьского района ХМАО-Югры.

Основанием для подготовки документации является Постановление Администрации городского поселения Приобье от 24.04.2020 г. № 173 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории мкр. Юбилейный».

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, направленных на повышение эффективности использования территории и улучшения качества городской среды.

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены и использованы следующие нормативные правовые акты и документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- РДС	30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- Постановление Правительства Ханты-мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- Решение Совета депутатов муниципального образования городского поседения Приобье от 05.03.2015г №6 «Об утверждении норм градостроительного проектирования пгт.Приобье»;

- Устав городского поселения Приобье;

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, пгт. Приобье.

Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки:

- Топографическая съемка масштаба 1:500;

- Кадастровый план территории (86:07:0102004);

- Генеральный план Муниципального образования городского поселения Приобье;

- Правила землепользования и застройки городского поселения Приобье;

- Нормативы градостроительного проектирования городского поселения Приобье, утвержденные Советом депутатов поселения от 05.03.2015 г. №6.

Подготовка документации осуществляется на основании муниципального контракта № 01873000188200000300001 от 16.06.2020 г., заключенного между Администрацией городского поселения Приобье и ООО «Логика».

По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает требованиям статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Проектируемая территория – территория участка мкр. Юбилейный в пгт. Приобье площадью 9,38 га. Проект разработан на территорию, расположенную в районе пересечения улицы Юбилейная – улицы Речников – улицы Газовиков.

Территория проектирования расположена в кадастровом квартале – 86:07:0102004.

На момент проектирования территория представляет собой полуразрушенную, частично застроенную территорию. Существующее использование территории соответствует сведениям о земельных участках, с учетом их использования и документов территориального планирования.

Схема размещения территории проектирования

## 2. Природные условия и ресурсы территории

## 2.1 Климатическая характеристика

Климат района Приобье континентальный, характеризуется суровой и длительной зимой и коротким теплым летом.

В соответствии с климатическим районированием территории пгт. Приобье относится к 1 климатическому району, подрайону 1Д, который характеризуется суровой длительной зимой. Самым холодным месяцем является декабрь, месяц с абсолютным минимумом -54°С.

Самым теплым - июль с абсолютным максимумом +34°С. Расчетная температура (средняя, наиболее холодной пятидневки) составляет -38°С.

Весна короткая с резким подъемом температуры, отличается малым количеством осадков и низкой влажностью. Для весеннего периода характерно формирование погод с переходом температуры воздуха через 0°, повторяемость которых составляет более 50%. Повторяемость безморозных погод ещё не велика.

Лето короткое, средняя температура июля 16,8°С. Преобладающими являются погоды солнечные, умерено-влажные (3 класс) и днем облачная погода (4 класс). Жаркие и сухие погоды отмечаются редко.

Осень короткая с возвратами тепла в начале сезона и частыми заморозками в сентябре. Осенью преобладают морозные погоды.

Зима характеризуется большими колебаниями температуры воздуха, пасмурностью, сильными ветрами и метелями. Зимой преобладают значительно морозные, морозные и сильно морозные погоды.

Среднегодовое количество осадков составит 561 мм. Максимум осадков выпадает в июле и августе 73-64 мм. Характер летних осадков обычно ливневый.

Устойчивый снежный покров устанавливается 24 октября, сходит 9 мая. Число дней со снежным покровом составляет 192 дня.

Преобладающими направлениями ветра в течение года являются ветры северо-западного направления.

Район Приобья отличается избыточным увлажнением. Ветрозащита и снегозащита в поселении необходима.

## 2.2 Рельеф

Согласно районированию территория области по степени сложности природных условий для промышленного и гражданского строительства район пгт. Приобье относится к Нижнеобскому району (осложненные районы).

Территория приурочена к пойменной террасе р. Оби и характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими значительных затрат по её инженерной подготовке.

Территория полностью находится в зоне затопления паводковыми водами р. Оби и 1% обеспеченности.

Глубина промерзания грунтов по СНиП принимается равной для суглинистых и глинистых грунтов 2,4 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 2,88 м.

Отметки поверхности колеблются от 19 до 20 метров.

## 2.3 Геологическая  и гидрографическая характеристика

В границах проектируемой территории водные объекты отсутствуют.

## 3. Архитектурно-планировочные решения

## 3.1 Анализ существующих характеристик территории

Проектируемая территория – участок микрорайона Юбилейный, расположенная в центральной части пгт. Приобье площадью 9,38 га. Проект разработан на территорию, расположенную в районе пересечения улицы Юбилейная – улицы Речников – улицы Газовиков.

Территория проектирования расположена в кадастровом квартале – 86:07:0102004.

На момент проектирования территория представляет собой частично застроенную территорию. Существующее использование территории соответствует сведениям о земельных участках, с учетом их использования и документов территориального планирования.

На территории проектирования частично расположена застройка индивидуальными жилыми домами, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, объекты торгового назначения, в виде продовольственных магазинов и объекты инженерной инфраструктуры.

Планируемая территория в настоящее время имеет ограничения, характеризуемые сложившимся кадастровым делением и существующими территориальными условиями.

На территорию проекта планировки:

- водоохранная зона водных объектов не распространяется;

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения не распространяются;

- зоны охраны объектов архитектурного и культурного наследия не установлены.

## 3.2 Архитектурно-планировочные решения по развитию территории

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующей застройки, и размещение на свободной от застройки территории новой, малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а также формирование улично-дорожной сети и образование земельных участков под новыми и существующими объектами торгового и жилого назначения.

Планировочные решения проекта выполнены с учетом сложившихся на момент проектирования территориальных условий и кадастрового деления территории и определяются следующими положениями:

- сохранение существующей жилой застройки;

- размещение новой малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- благоустройство и озеленение территорий общего пользования (выделение рекреационной зоны и площадок, предназначенных для организации занятия физической культурой и отдыха населения).

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки городского поселения Приобье, территория проектирования расположена в территориальной зоне:

ЖМ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Муниципального образования городского поселения Приобье на территории проектирования расположены функциональные зоны: зона жилой застройки средней этажности.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки проектом не предусмотрено. В Генеральный план пгт. Приобье предложено на территории мкр. Юбилейный установление зоны малоэтажной жилой застройки.

На проектируемой территории предусмотрено установление красных линий, регулирующие обозначение планируемых границ территорий общего пользования, а также линия регулирования застройки, которая регламентирует размещение объектов капитального строительства внутри квартала и зона планируемого размещения объектов капитального строительства земельного участка (с учетом отступа 3 метра от границы участка и 5 метров от границы красной линии), которая регламентирует размещение объектов капитального строительства в границах земельного участка.

Проектом межевания установлены границы земельных участков под проектируемые объекты местного значения (при учете существующих планировочных ограничениях), выделена зона планируемого размещения объекта капитального строительства на земельном участке, уточнены границы под существующими объектами.

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в границах проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение эффективности ее использования в связи проведением комплекса мероприятий по застройке территории малоэтажными жилыми домами и благоустройству территории для создания комфортной среды жизнедеятельности населения.

## 4. Обоснование принятых планировочных решений

## 4.1 Красные линии

Согласно пункту 11 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ: красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

На проектируемой территории определены устанавливаемые красные линии, регулирующие обозначение существующих границ территорий общего пользования. Проектом предусмотрено установление красных линий территории мкр. Юбилейный.

Красные линии запроектированы с учетом:

- сложившегося кадастрового деления территории;

- существующей застройки;

- планируемой и сложившейся улично-дорожной сети.

Красные линии установлены в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), утвержденной Постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30.

Таблица 1

Ведомость координат поворотных точек красных линий

Система координат МСК-86 зона 2

| Номер точки | Х | У | Длина, м | Дирекционный угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1127709,75 | 2479115,16 | 37,4 | 346° 56' 23" |
| 2 | 1127746,22 | 2479106,70 |  |  |
|  |  |  | 47,0 | 348° 32' 5" |
| 3 | 1127792,32 | 2479097,35 |  |  |
|  |  |  | 80,5 | 23° 19' 52" |
| 4 | 1127866,28 | 2479129,25 |  |  |
|  |  |  | 121,1 | 24° 48' 6" |
| 5 | 1127976,19 | 2479180,04 |  |  |
|  |  |  | 111,1 | 27° 6' 8" |
| 6 | 1128075,12 | 2479230,67 |  |  |
|  |  |  | 45,4 | 134° 16' 8" |
| 7 | 1128043,40 | 2479263,21 |  |  |
|  |  |  | 24,3 | 135° 59' 4" |
| 8 | 1128025,94 | 2479280,08 |  |  |
|  |  |  | 72,3 | 123° 6' 51" |
| 9 | 1127986,44 | 2479340,64 |  |  |
|  |  |  | 13,1 | 120° 43' 49" |
| 10 | 1127979,77 | 2479351,86 |  |  |
|  |  |  | 26,4 | 125° 14' 14" |
| 11 | 1127964,54 | 2479373,42 |  |  |
|  |  |  | 90,8 | 127° 19' 50" |
| 12 | 1127909,50 | 2479445,59 |  |  |
|  |  |  | 8,7 | 125° 38' 16" |
| 13 | 1127904,46 | 2479452,63 |  |  |
|  |  |  | 18,6 | 210° 42' 19" |
| 14 | 1127888,43 | 2479443,10 |  |  |
|  |  |  | 26,5 | 211° 53' 18" |
| 15 | 1127865,96 | 2479429,12 |  |  |
|  |  |  | 70,8 | 205° 49' 35" |
| 16 | 1127802,26 | 2479398,29 |  |  |
|  |  |  | 82,9 | 201° 2' 32" |
| 17 | 1127724,93 | 2479368,54 |  |  |
|  |  |  | 119,0 | 203° 26' 40" |
| 18 | 1127615,72 | 2479321,18 |  |  |

## 4.2 Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории

## 4.2.1 Жилищный фонд

В границах проектирования присутствует сложившаяся жилая застройка. Существующая жилая застройка представлена индивидуальными и многоквартирными жилыми домами этажностью 2 и 3 этажа.

В соответствии с топографической съемкой количество существующих жилых домов, расположенных в границах проектируемого участка, составляет 21 индивидуальный жилой дом, один из которых строящейся и 6 многоквартирных малоэтажных жилых домов.

Общая площадь застройки в границах территории проекта составляет 8082 кв.м.

Таблица 2

Существующая структура жилищного фонда

| Наименование объекта | Этажность | Количество жилых домов | Площадь жилищного фонда, кв.м | Расчетное количество проживающих, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный жилой дом | 1-2 | 20 | 2676 | 60 |
| Многоквартирный малоэтажный жилой дом | 3 | 1 | 2311 | 108 |
| Многоквартирный малоэтажный жилой дом | 2 | 5 | 6184 | 336 |
| Всего |  | 26 | 11156 | 504 |

Таблица 3

Характеристика существующих жилых домов

| № п/п | Адрес | Тип застройки | Площадь застройки, кв. м | Этажность | Жилая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр. Речников, д. 15 | Индивидуальный жилой дом | 204 | 1 | 163,2 |
| 2 | мкр. Юбилейный, д. 2 | Индивидуальный жилой дом | 207 | 2 | 331,2 |
| 3 | мкр. Газовиков, строен. 28б | Индивидуальный жилой дом | 159 | 2 | 254,4 |
| 4 | мкр. Газовиков, д. 32а | Индивидуальный жилой дом | 107 | 1 | 85,6 |
| 5 | мкр. Газовиков, д. 31 | Индивидуальный жилой дом | 155 | 2 | 248 |
| 6 | мкр. Газовиков, д. 30 | Индивидуальный жилой дом | 110 | 1 | 88 |
| 7 | мкр. Газовиков, д. 36 | Индивидуальный жилой дом | 167 | 1 | 133,6 |
| 8 | мкр. Газовиков, д. 35 | Индивидуальный жилой дом | 188 | 1 | 150,4 |
| 9 | мкр. ПСО, д. 6 | Индивидуальный жилой дом | 110 | 1 | 88 |
| 10 | мкр. ПСО-39, д. 4 | Индивидуальный жилой дом | 65 | 1 | 52 |
| 11 | мкр. ПСО, д. 3 | Индивидуальный жилой дом | 71 | 2 | 113,6 |
| 12 | мкр. ПСО, д. 2 | Индивидуальный жилой дом | 106 | 2 | 169,6 |
| 13 | мкр. ПСО, д. 10 | Индивидуальный жилой дом | 134 | 2 | 214,4 |
| 14 | мкр. ПСО, д. 10а | Индивидуальный жилой дом | 36 | 1 | 28,8 |
| 15 | мкр. ПСО-39, д. 11 | Индивидуальный жилой дом | 51 | 1 | 40,8 |
| 16 | мкр. ПСО-39, д. 12 | Индивидуальный жилой дом | 60 | 1 | 48 |
| 17 | мкр. ПСО-39, строен. 22 | Индивидуальный жилой дом | 63 | 1 | 50,4 |
| 18 | мкр. ПСО-39, д. 21а | Индивидуальный жилой дом | 45 | 1 | 36 |
| 19 | мкр. ПСО-39, д. 21б | Индивидуальный жилой дом | 226 | 1 | 180,8 |
| 20 | мкр. ПСО-39, д. 23а | Индивидуальный жилой дом | 230 | 1 | 184 |
| 21 | мкр. Юбилейный, д. 1 | Многоквартирный малоэтажный жилой дом | 1111 | 2 | 1777,6 |
| 22 | мкр. Юбилейный, д. 29 | Многоквартирный малоэтажный жилой дом | 498 | 2 | 796,8 |
| 23 | мкр. Юбилейный, д. 28 | Многоквартирный малоэтажный жилой дом | 498 | 2 | 796,8 |
| 24 | мкр. Юбилейный, д. 6 | Многоквартирный малоэтажный жилой дом | 837 | 2 | 1339,2 |
| 25 | мкр. Юбилейный, д. 5 | Многоквартирный малоэтажный жилой дом | 963 | 3 | 2311,2 |
| 26 | мкр. Газовиков, 14г | Многоквартирный малоэтажный жилой дом | 921 | 2 | 1473,6 |

Проектом предложено формирование 6 домов малоэтажной многоквартирной жилой застройки, общей площадью застройки 5395 кв.м.

Таблица 4

Проектируемая структура жилищного фонда

| Наименование объекта | Этажность | Количество жилых домов | Площадь жилищного фонда, кв.м | Расчетное количество проживающих, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный малоэтажный жилой дом | 3 | 6 | 12948 | 612 |

При расчете численности населения использован коэффициент семейности 3.

Расчетная численность населения в границах проекта составляет 1116 человека. Плотность населения в жилой застройке составляет 119 чел/га.

Согласно СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», с учетом минимальных параметров, для каждого жилого дома проектом предусмотрена площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадка для отдыха взрослого населения, площадка для занятий физкультурой и общая площадка для выгула собак на территории общего пользования.

## 4.2.2 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Общественно-деловая застройка представлена существующими объектами торгового назначения в виде двух продовольственных магазинов, расположенных по адресу: микрорайон ПСО-39, дом 30а и 30.

Размещение новых объектов общественно-делового и торгового назначения проектом не предусматривается. Объекты социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания населения расположены вне границ территории проектирования.

## 4.3 Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится существующие инженерные коммуникации (сеть газоснабжения, сеть водоснабжения, сеть теплоснабжения, сеть водоотведения, воздушная линия электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ, подземные кабельные линии электропередачи, линия связи, трансформаторные подстанции), расположенные в границах проектирования.

Проектом предусмотрено переустройство и строительство новых участков инженерных сетей и сооружений инженерной инфраструктуры для планируемой к размещению жилой застройки. Существующую и проектную многоквартирную жилую застройку планируется обеспечить централизованной системой водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

Переустройство участков сетей необходимо уточнить при разработке проектной документации на планируемые к размещению объекты капитального строительства.

## 4.3.1 Водоснабжение

В границах проектируемой территории действует централизованная система водоснабжения. Водоснабжение объектов организовано посредством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Для обеспечения водоснабжением проектируемой жилой застройки территории мкр. Юбилейный предусмотрено выполнить переустройство разводящей (внутриквартальной) сети водоснабжения с тупиковыми отводами до потребителей, преимущественно подземного способа прокладки, совместно с сетями теплоснабжения. Протяженность разводящей сети водоснабжения, установленная проектом планировки, составит – 1506,7 м.

Согласно техническим условиям, полученным от МП «Эксплуатационная регенерирующая компания» точку подключения предусмотреть от основного водопровода МП «ЭКГ» мкр. Юбилейный с диаметром трубы 108 мм. В месте врезки необходимо установить запорную арматуру и изготовить колодец.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества, а также повышения надежности и качества работы системы водоснабжения необходимо выполнить:

- прокладку новых участков водопроводной сети подземного способа прокладки с подключением к существующей водопроводной сети, с применением полимерных трубопроводов;

- замену водопроводных сетей, имеющих высокий износ.

Ориентировочный объем водопотребления проектируемой территории составит 278,83 м3/сут. Показатели водопотребления уточнить на стадии подготовки рабочей документации, после уточнения характеристик планируемых к размещению объектов.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях должны быть установлены пожарные гидранты. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Местоположение пожарных гидрантов уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для системы водоснабжения застройки проектируемой территории.

## 4.3.2 Водоотведение

На территории мкр. Юбилейный централизованная система водоотведения отсутствует.  На момент разработки проекта, на территории функционирует локальная система водоотведения.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки необходимо обеспечить территорию централизованной системой водоотведения посредством строительства новых и реконструкции действующих сетей и строительством объектов водоотведения.

Согласно техническим условиям, полученным от МП «Эксплуатационная регенерирующая компания» точка подключения централизованной канализации – напорный коллектор КОС с диаметром трубы 219 мм, проложенный через проектируемую КНС.

Проектом планировки предусмотрено размещение разводящей (внутриквартальной) сети водоотведения протяженностью – 765,7 м, а также, для надежной работы сети предусмотрено размещение 1 канализационной насосной станции, расположенной в верхней части проектируемой территории.

Ориентировочный объём водоотведения проектируемой территории составит 230,79 м3/сут.

Среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению. Показатели водоотведения уточнить на стадии подготовки рабочей документации, после уточнения характеристик планируемых к размещению объектов.

## 4.3.3 Теплоснабжение

В границах проектируемой территории для обеспечения теплоснабжением существующей застройки действует централизованная система теплоснабжения. Теплоснабжение жилых домов мкр. Юбилейный д. 6 и 5 обеспечивается газом. Для присоединения проектируемых объектов необходимо выполнить строительство и реконструкцию распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей.

Для обеспечения проектируемой территории централизованной системой теплоснабжения надлежащего качества проектом предусмотрено строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей общей протяженностью -  1435,1 м.

Согласно техническим условиям, полученным от МП «Эксплуатационная регенерирующая компания» подключение сети теплоснабжения предусмотреть от проложенной теплотрассы по адресу: мкр. Юбилейный в районе дома 1, с диаметром трубы 159 мм. В точке подключения установить запорно-регулирующую арматуру.

Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации температурных удлинений трубопроводов определить при разработке проектно-сметной документации. При наличии технической возможности, тепловые сети проложить совместно с сетями водопровода.

## 4.3.4 Газоснабжение

В границах проектирования сеть газоснабжения присутствуют. Подключение сетей газораспределения планируется от существующего транзитного газопровода. Для газификации проектируемой территории предусмотрено строительство газопроводов низкого давления.

Решениями проекта планировки для организации централизованного газоснабжения жилой застройки планируется строительство распределительных (внутриквартальных) газопроводов низкого давления.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования пгт. Приобье, обеспеченность газоснабжением при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения, необходимо предусмотреть 114 м3/год на 1 человека, следовательно, для газоснабжения проектируемой территории необходимо обеспечить 348,5 м3/сут. Протяженность сети газоснабжения, установленной проектом планировки, составляет – 726,5 м.

Объем газопотребления и способ прокладки на данной территории необходимо уточнить проектной документацией, после уточнения размещения планируемых объектов капитального строительства.

## 4.3.5 Электроснабжение

На проектируемой территории электроснабжение потребителей осуществляется по воздушным и подземным (кабельным) линиям электропередачи от 3 трансформаторных пунктов, расположенных на территории жилой застройки (внутри квартала).

Для подключения проектируемой жилой застройки необходимо выполнить строительство новых электросетевых объектов, воздушных линий электропередачи, а также реконструкцию действующих в целях повышения пропускной способности электрических сетей и создания условий для присоединения новых (дополнительных) электрических нагрузок.

Согласно проекту планировки, общая протяжённость воздушных и кабельных линий электропередачи составит:

ЛЭП – 10 кВ – 141,9 м;

ЛЭП - 0,4 кВ – 2310,2 м;

Подземный кабель линии электропередачи низкого напряжения – 93,2 м.

Воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, попадающие под проектную застройку или улично-дорожную сеть, проектом предлагается ликвидировать.

Электрические нагрузки подлежат уточнению после утверждения объемно-планировочного решения жилой застройки и размещения планируемых объектов капитального строительства.

## 4.3.6 Связь

По проектируемой территории проходят действующие кабельные линии связи. Существующая сеть связи микрорайона представлена развитой инфраструктурой, которая позволяет удовлетворить информационные потребности жителей.

Таблица 5

Характеристика существующей инженерной инфраструктуры

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Кабельная линия электропередачи низкого напряжения | 93,2 м |
| Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | 2210,7 м |
| Воздушная линия электропередачи 10 кВ | 141,9 м |
| Сеть водоснабжения | 1541,9 м |
| Сеть теплоснабжения | 1416,4 м |
| Сеть газоснабжения | 399,1 м |
| Хозяйственно-бытовая канализация | 69,5 м |
| Трансформаторная подстанция | 3 штук |

## 4.4 Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории

В границах проекта планировки существующая улично-дорожная сеть представлена улицами районного и местного значения:

- улица Юбилейная - магистральная улица районного значения регулируемого движения с асфальтовым типом покрытия и шириной проезжей части 8-7,5 метров;

- улица Речников - магистральная улица районного значения регулируемого движения с асфальтовым типом покрытия и шириной проезжей части 7,5 метров;

- улица Газовиков - улица местного значения регулируемого движения с грунтовым типом покрытия проезжей части шириной 3,5 метров;

- внутриквартальные проезды, обеспечивающие проезд к существующей застройке, с асфальтовым и цементным типом покрытия проезжей части с шириной 3,75-6 метров.

С учетом сложившегося кадастрового деления и фактического использования территории, ширина улицы Речников в границах красных линий принята в размере от 16 до 20 метров.

Таблица 6

Показатели существующей улично-дорожной сети

| Наименование улицы | Категория проездов и дорог | Ширина проезжей части, м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| улица Юбилейная | магистральная улица районного значения | 8-7,5 | 420 |
| улица Речников | магистральная улица районного значения | 7,5 | 305 |
| улица Газовиков | улица местного значения | 3,5 | 167 |

Проектом предложено расширение существующей проезжей части улиц и размещение новой внутриквартальной улично-дорожной сети в виде улицы местного значения, с шириной проезжей части 6 метров, проездов, с шириной проезжей части 3,75-6 метров и тротуаров, обеспечивающие безопасное движение и доступ к существующей и проектируемой жилой застройке.

Для обеспечения пешеходного движения вдоль улиц предусмотрены тротуары шириной 2 метра. Пешеходное движение осуществляется вдоль улиц, а также внутри территории микрорайона. Проектом предлагается формирование пешеходной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное пешеходное движение населения.

На территории, движение транспорта регулируется дорожными знаками. По улице Юбилейная, за границей проекта планировки, расположена существующая остановка общественного транспорта. Строительство новых остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на рассматриваемой территории не предусматривается.

Для временного хранения автомобилей возле объектов общественного и жилого назначения предусмотрены стоянки транспортных средств. Объекты транспортной инфраструктуры на расчетный срок не предусмотрены. Хранение личного транспорта жителями жилой застройки предусмотрено осуществлять возле жилого дома.

Существующая улично-дорожная сеть обеспечивает безопасное и организованное движение транспорта и пешеходов. Данное расположение улично-дорожной сети позволяет использовать территорию общего пользования в границах красных линий.

Показатели существующей улично-дорожной сети:

- организация улиц в застройке, обеспечен доступ ко всем объектам капитального строительства;

- безопасное движение транспортных средств и пешеходов;

- протяженность внутриквартальной улично-дорожной сети (без учета магистральной улицы районного значения) – 2,384 км;

- плотность улично-дорожной сети внутри квартала составляет 0,25 км/га.

Существующая улично-дорожная сеть обеспечивает безопасное и организованное движение транспорта и пешеходов. Данное расположение улично-дорожной сети позволяет использовать территорию общего пользования в границах красных линий.

## 4.5 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории направлена на установление мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий.

Для того чтоб создать на территории благоприятные условия для строительства и проживания, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- проведение земляных работ;

- проведение вертикальной планировки для создания нормативных уклонов по проезжим частям для обеспечения стока с минимальной подсыпкой и выемкой грунта.

В границах улично-дорожной сети существующая ливневая канализация, обеспечивающая водоотведение поверхностного стока - отсутствует. Согласно Генеральному плану совмещенного с проектом планировки, водоотводный лоток предусмотрен за границей проекта планировки.

Проектом выполнена вертикальная планировка территории, указаны существующие и проектные отметки высот, а также произведен расчет проектируемого уклона по проезжей части улиц. Отметки высот взяты по осям проезжих частей улиц.

## 4.6 Объекты культурного наследия

На территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

## 5. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и в целях регулирования градостроительной деятельности и определения назначения территорий устанавливаются границы территориальных зон.

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки городского поселения Приобье территория проектирования расположена в территориальной зоне:

- ЖМ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории пгт. Приобье проектом не предусмотрено. Проектное решение отвечает нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов.

## 6. Функциональное зонирование территории

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Муниципального образования городского поселения Приобье на территории проектирования расположены функциональные зоны:

- Зона жилой застройки средней этажности.

В Генеральный план пгт. Приобье предложено на территории мкр. Юбилейный установление зоны малоэтажной жилой застройки.

## 7. Зоны с особыми условиями использования

На рассматриваемой территории к территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности, относятся охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарный разрыв от объектов транспортной инфраструктуры, санитарно-защитная зона от котельной и иные зоны с особыми условиями использования территории.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Для воздушных линии электропередачи в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны:

для 0,4 кВ в размере 2 метров в каждую сторону от крайних проводов;

для 1-20 кВ в размере 10 метров в каждую сторону от крайних проводов;

для подземных кабельных линий электропередачи устанавливается в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

Для трансформаторных подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранная зона сети водоснабжения

Для сетей водоснабжения в соответствии с СП 31.1330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (таблица 12.5), регламентируемый расстояние по горизонтали (в свету) до сетей водоснабжения, можно принять охранную зону от осей водопровода с каждой стороны по 5 м.

Охранная зона тепловых сетей

Согласно Приказу Минстроя Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» (пункт 4) охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (таблица 12.5) и СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (табл. А 3) регламентируют расстояние по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей.

Охранная зона сети газоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» установлены размеры охранных зон газопроводов:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов и вдоль трасс подземных газопроводов, выполненных из стальных труб охранная зона устанавливается в размере 4 м, 2 м от оси газопровода в каждую сторону.

Охранная зона линий связи

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578) устанавливают охранные зоны для воздушных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от крайних проводов воздушных линий связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Охранная зона сети водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации)

Согласно СП 31.1330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СП 42.13330.2016 (таблица 12.5).): Охранная зона сетей канализации устанавливается не менее 5 метров от стенок трубопровода.

Санитарный разрыв от объектов транспортной инфраструктуры

Согласно Генеральному плану пгт. Приобье, с западной стороны вдоль территории проектирования расположены пути железнодорожного транспорта от которых на территорию проектирования попадает санитарный разрыв, установленный в размере 50 метров от крайних границ железнодорожных путей.

Санитарно-защитная зона

Согласно Генеральному плану пгт. Приобье и фактическому использованию территории в границах территории проектирования попадает санитарно-защитная зона в размере 50 метров, установленная от действующей котельной, расположенной по адресу: мкр. Газовиков, строение 25.

Котельная, расположенная по адресу: мкр. Газовиков, 36д -  недействующая и подлежит ликвидации, в связи с чем, от данного объекта санитарно-защитная зона не установлена.

Зона затопления паводковыми водами

Согласно генеральному плану пгт. Приобье территория проектирования полностью находится в зоне затопления паводковыми водами р. Оби 1% обеспеченности. Данная зона поставлена на кадастровый учет с реестровым номером 86:07-6.1253 (Зона с особыми условиями использования территории).

## 8. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом предложены мероприятия по охране окружающей среды.

Большая часть территории имеет естественное озеленение. Озеленение территории кроме декоративно-планировочной функции выполняет санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумо- и ветрозащитные функции.

При эксплуатации застройки предлагается сохранить существующее благоустройство территории и создать систему зеленых насаждений (в том числе сохранение существующего озеленения территории).

Предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;

- целенаправленное формирование крупных насаждений в составе озелененных территорий общего пользования;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки;

- организация плано-регулярной системы санитарной очистки территории, своевременный сбор и вывоз бытовых отходов;

- освещение территории.

Санитарная очистка территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на специализированном полигоне.

Санитарная очистка территории осуществляется по плановой системе очистки с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов ликвидационным методом со сбором твердых бытовых отходов населения в существующие площадки ТБО.

Проектом предусматривается устройство 2 проектных контейнерных площадок для проектируемой жилой застройки. На территории существующей многоквартирной жилой застройки расположена существующая площадка ТБО.

Для проектируемой жилой застройки предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, согласно санитарным правилам, не реже 1 раза в 3 дня. Организация очистки намечается ликвидационным методом со сбором твердых бытовых отходов населения и общественных организаций в металлические или пластиковые контейнеры объемом 0,75 м3. Вывоз ТКО планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Санэпиднадзора. При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта населения.

Для проектируемых 6 малоэтажных многоквартирных жилых домов с численностью населения 612 человек объем образования твёрдых бытовых отходов будет составлять 528,3 мз  в год.

Таблица 7

Объем образования отходов в жилой застройке

| Виды отходов | Расчетная единица | Норма накопления в год | Кол-во | Расчетный объем накопления, кг/год | Расчетный объем накопления, мз в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы | На 1 человека | 200 кг | 612 чел. | 122 400 | 489,6 |
| Мусор от уборки дорог, улиц | На 1 м 2 площади | 1 кг | 9675 кв. м | 9 675 | 38,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 528,3 |

Норма накопления твёрдых бытовых отходов в год принята согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство «Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложению К, таблице К1, нормы накопления коммунальных отходов от жилых зданий составляет 190-225 кг на человека.

Суточный объем накопления мусора на территории проектирования составит 1,4 м3.

Проектом принята частота вывоза отходов 2 раза в неделю (1 раз в трое суток). Для сбора 3-х суточного объема накапливаемого мусора необходимое количество контейнеров для проектируемой застройки составит 6 штук при условии объема применяемого контейнера 0,75 м3. Проектом предусматривается устройство в границах проекта 2 контейнерных площадок (по 3 контейнера на площадке, согласно нормативу, допускается размещать не более 5 контейнеров на одной площадке). Проектное решение удовлетворяет действующим нормативам.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Вывоз отходов с территории проекта планировки планируется на полигон ТБО.

Мероприятия по охране окружающей среды позволят снизить техногенную нагрузку на окружающую природную среду, уменьшить загрязнение территории и сохранить природные богатства. Необходимо проводить мониторинг и мероприятия по охране окружающей среды.

## 9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Раздел выполнен с учетом требований СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории пгт. Приобье могут возникнуть в результате аварий на объектах инженерной инфраструктуры (объекты электроснабжения) и при аварии на автомобильном транспорте. На территории пгт. Приобье к опасным пожаро- и взрывоопасным объектам относятся склад газа и метана и склады ГСМ.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований. Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- наличие резервного электроснабжения;

- усиление охраны жизнеобеспечивающих объектов;

- своевременная реконструкция или замена устаревшего оборудования систем жизнеобеспечения.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах.

Чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории могут возникнуть в результате сильного ветра, сильного снегопада, гололедных явлений, заморозков, тумана, грозы.

Соблюдение мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечит защиту населения и снизят ущерб, наносимый окружающей природной среде, жизни и здоровью населения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Пожарная охрана на территории проекта планировки обеспечивается Пожарной частью пгт. Приобье, Филиал МКУ по ХМАО-Югре «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району», расположенной за границами проекта планировки по адресу: ул. Строителей,17а.

## 10. Очередность планируемого развития территории

Проект планировки разработан на территорию мкр. Юбилейный в пгт. Приобье с целью развития территории.

Проектом предложено формирование жилой застройки с размещением необходимых площадок различного функционального назначения для отдыха населения, зон отдыха (рекреации) под размещение территории общего пользования, а также выделения территорий для устройства улично-дорожной сети и размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Проектом предложено:

- установление красных линий территории, линии регулирования застройки;

- установление зон размещения объектов капитального строительства;

- установление границ земельных участков.

Очередность планируемого развития территории:

1 этап. Утверждение градостроительной документации, устанавливающей расположение земельных участков, красных линий и линий регулирования застройки. Проведение кадастровых работ. Подготовка межевых планов. Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

2 этап. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

3 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилого назначения. Возведение застройки планируется вести в один этап строительства.

4 этап. Создание благоустройства территории (озеленение территории общего пользования, организация площадок ТБО).

## 11. Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь территории в границах проекта | га | 9,38 | 9,38 |
| 1.1 | зона малоэтажной жилой застройки | га | 9,38 | 9,38 |
| 2 | Жилищный фонд | кв. м | н/д | 24104 |
| 3 | Население | человек | н/д | 1116 |
| 4 | Объекты общественного назначения |  |  |  |
| 4.1 | Магазин | кол-во | 2 | 2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети районного значения | км | 0,725 | 1,051 |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети местного значения | км | 0,167 | 0,623 |
| 5.3 | Проезды |  | - | 1,761 |
| 5.4 | Остановочный пункт общественного пассажирского транспорта | кол-во | 1 | 1 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Кабельная линия электропередачи низкого напряжения | м | 93,2 | 93,2 |
| 6.2 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | м | 2210,7 | 2310,2 |
| 6.3 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | м | 141,9 | 141,9 |
| 6.4 | Сеть газоснабжения | м | 399,1 | 726,5 |
| 6.5 | Сеть водоснабжения | м | 1541,9 | 1506,7 |
| 6.6 | Сеть теплоснабжения | м | 1416,4 | 1435,1 |
| 6.7 | Сеть хозяйственно-бытовой канализации | м | 69,5 | 765,7 |
| 6.8 | Канализационная насосная станция | кол-во | - | 1 |
| 6.9 | Трансформаторная подстанция | кол-во | 3 | 3 |

## Приложение 1. Постановление Администрации городского поселения Приобье от 24.04.2020 г. № 173 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории мкр. Юбилейный»

## Приложение 2. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории с постановкой на кадастровый учет «мкр. Юбилейный»

| №п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |
| 1. | Основание для проектирования | Постановление администрации городского поселения Приобье от 24.04.2020г. №.173 Выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории с постановкой на кадастровый учет «мкр.Юбилейный». |
| 2. | Заказчик | Администрация городского поселения Приобье |
| 3. | Исходные данные | 1) Генеральный план, Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения Приобье (утверждены решением Совета депутатов муниципального образования городского поселения Приобье от 27.11.2008 №11) (изменения 19.02.2019 №34). 2) Постановление администрации городского поселения Приобье от 24.04.2020г. №.173. Выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории с постановкой на кадастровый учет «мкр.Юбилейный». |
| 4. | Стадийность проектирования | Выполнение работ осуществляется в два этапа: I этап – разработка и сдача Проекта Заказчику - 70 календарных дней со дня заключения контракта; II этап – участие в общественных обсуждениях, доработка Проекта согласно замечаниям и дополнениям, полученным в результате проведения общественных обсуждений, сдача Проекта Заказчику в окончательной форме - 30-календарных дней со дня назначения общественных обсуждений. |
| 5. | Сроки проектирования | Срок выполнения работ - с даты заключения контракта 70 дней. |
| 6. | Источник финансирования | Бюджет городского поселения Приобье. |
| 7. | Нормативно правовая база и методическая база | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Земельный кодекс Российской Федерации. 3. Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 4.Устав городского поселения Приобье. 5. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ. 6. Решение Совета депутатов муниципального образования городского поседения Приобье от 05.03.2015г №6 «Об утверждении норм градостроительного проектирования пгт.Приобье» 7. СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 8. Постановление правительства ХМАО-Югры от 13.06.2007 г. № 153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа» (в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 01.06.2012 N 190-п). 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 10. Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы. |
| 8. | Форма, порядок и сроки расчетов за выполненные работы: | Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) дней на основании представленных Исполнителем счета-фактуры, после подписания акта выполненных работ. |
| 9. | Территория проектирования | Территория проектирования расположена в границах МО городское поселение Приобье, Октябрьского района ХМАО-Югры. Площадь проектируемой территории 9,18 га. Схема Границ проектирования – Приложение к техническому заданию М1:2500 |
| 10. | Исходные материалы | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: 10.1.Сведения, характеризующие состояние проектируемой территории мкр. Юбилейный и пгт. Приобье на период выполнения проекта планировки: 10.1.1. Данные инженерных изысканий -инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания мкр. Юбилейный М 1:2000 или 1:1000; - топографо-геодезические материалы пгт. Приобье м 1:5000 или 1:10000; - адресная карта пгт. Приобье; 10.1.2. Сведения о транспортной и инженерной инфраструктурах -материалы опорных (дежурных) и адресных планов, регистрационных планов подземных инженерных коммуникаций и атласов геологических выработок (в населенных пунктах); -данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения, транспортном обслуживании территории; -сведения о существующем уровне автомобилизации в пгт. Приобье -предварительные технические условия на подключение к инженерным сетям; 10.1.3. Сведения об объектах недвижимости -информация о земельных участках и объектах недвижимости в пределах границ проекта планировки, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре на бумажной основе и в цифровом виде; -инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям, учреждения обслуживания и другим объектам недвижимости на проектируемой территории; - информация об объектах недвижимого имущества, являющихся имуществом РФ или субъектов РФ; 10.1.4. Документы территориального планирования - генеральный план муниципального образования городской округ Приобье; -документацию по планировки территории пгт. Приобье -схема границ проекта планировки и материалы смежных границ земельных участков; -комплексную инженерную схему поселения (при наличии) -местные нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки пгт. Приобье, иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального района, городского поселения Приобье, регулирующие землепользование, застройку, эксплуатацию инженерных сетей и систем. 10.1.5. Сведения об ограничении использования проектируемой территории -сведения о зонах с особыми условиями использования территорий; - сведения о наличии (отсутствии) на проектируемой территории объектов культурного наследия (историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры); -сведения о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых; -сведения об установленных санитарно-защитных и охранных зонах; -сведения об установленных сервитутах и иных ограничениях; 10.2 Сведения о планируемом использовании проектируемой территории -информация о выданных разрешениях на проведение проектно-изыскательских работ в пределах границ проектирования; -информация о рассматриваемых запросах юридических и (или) физических лиц на предоставление земельных участков в пределах границ проектирования; -информация о выданных градостроительных планах земельных участков на проектируемой территории: -информация о разрешениях на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства; - решения органов государственной власти и местного самоуправления о разрешении об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на проектируемой территории; - решения органов государственной власти и местного самоуправления о предоставлении земельных участков физическим и юридическим лицам; - решения органов государственной власти и местного самоуправления о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд; -соглашение о выкупе земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам в государственную или муниципальную собственность; -решения о развитии застроенной территории; -иная разрешительная документация, устанавливающая или изменяющая правовой режим использования территории; Перечень исходной информации может быть уточнен Исполнителем по согласованию с Заказчиком. |
| 11. | Форма ,порядок и сроки расчетов за выполнение работы: | Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанного в контракте, в течении 30 дней на основании счета-фактуры, после подписания акта выполненных работ. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |
| 12. | Требования к составу проекта. | Ориентировочная площадь территории проектирования 7,45 га. Площадь территории может быть откорректирована в ходе выполнения проектных работ. Документацией по планировке территории микрорайона Юбилейный планируется предусмотреть ориентировочно 5 многоквартирных домов, общей площадью жилья 12000 кв.м., количество квартир – 185. Состав проекта планировки выполнить в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 13.06.2007 г. № 153-п (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.06.2012 N 190-п) 12.1. Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки с подразделением на графическую и текстовую части. 12.2. Материалы по обоснованию проекта планировки с подразделением на графическую часть и пояснительную записку. 12.3. Материалы межевания территории в составе проекта планировки с подразделением на графическую и текстовую части. 12.4. Демонстрационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний, в составе: - схема расположения элемента планировочной структуры в генеральном плане п.г.т. Приобье в масштабе генерального плана, - схема использования территории в период подготовки проекта (опорный план) в масштабе 1:2000, - чертёж основной части проекта (утверждаемая часть): |
| 13. | Требования к составу и содержанию этапов разработки | Проект выполняется в четыре этапа: I этап - Эскиз планировки; II этап - Проектные решения проекта планировки III этап - Проект межевания. I этап - Эскиз планировки 13.1.1. Выполнить анализ: – современного использования территории; – решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией; – наличия на территории проектирования установленных и вновь выявленных объектов культурного наследия и археологических памятников, а также зон размещения этих объектов; – планировочных ограничений развития территории проектирования (на основании предоставленных исходных данных о зонах с особыми условиями использования территории и требований нормативно-технических документов, природных особенностей территории); – современного состояния системы социального обслуживания населения в пределах территории проектирования; – существующего транспортного обслуживания территории проектирования; – действующей системы инженерно-технического обеспечения территории проектирования; – предложений по развитию и реконструкции улично-дорожной сети п.гт. Приобье, связанной с развитием рассматриваемой территории проектирования в имеющихся исходных и базовых документах; – существующих сооружений системы инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, имеющихся предложений по их развитию и составу мероприятий. 13.1.2. Разработать эскизные предложения: – по развитию проектируемой территории, улично-дорожной сети, систем инженерно-технического обеспечения в увязке с этапами развития и реконструкции улично-дорожной сети и источников инженерного обеспечения пгт. Приобье; – по принципиальным решениям функционального зонирования и архитектурно-планировочной организации проектируемой территории; II этап - Проектные решения проекта планировки 13.2.1. На основе согласованного эскиза планировки выполнить расчеты: – дополнительной численности населения и трудящихся; – параметров нового капитального строительства по видам объектов: основного, условно-разрешенного и дополнительного назначения; – участков территории, необходимой для размещения новых объектов капитального строительства; – нормируемых элементов территории для обеспечения функционирования новых объектов капитального строительства в соответствии с действующими нормативами; – мест для постоянного и временного хранения автотранспортных средств для новых объектов капитального строительства в соответствии с действующими нормативами; – дополнительных инженерных нагрузок от новых объектов капитального строительства. 13.2.2. Разработать решения: – по развитию улично-дорожной сети, объектов транспортной инфраструктуры, организации движения транспорта и транспортного обслуживания населения; – по установлению зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе федерального и регионального значения): основного, условно-разрешенного и дополнительного назначения, объектов транспортного обслуживания, а также развития системы хранения и обслуживания транспортных средств; – по развитию системы инженерно-технического обеспечения и инженерного оборудования территории, необходимых для развития территории проектирования (по видам) в установленных границах и решения по подключению сетей инженерного обеспечения к существующим и проектным головным источникам инженерного обеспечения, расположенным вне границ проекта планировки; – по установлению красных линий, других линий регулирования застройки, с разработкой разбивочного чертежа красных линий; – по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории проектирования; – по составу мероприятий по защите территории проектирования от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по размещению сооружений гражданской обороны (раздел выполнить силами лицензированной для проведения указанных работ организации). III этап - Проект межевания 13.3.1. Разработать решения по межеванию территории проектирования с установлением границ земельных участков, предназначенных для капитального строительства объектов инвестирования, индивидуальной жилой застройки. 13.3.2. Разработать предложения по резервированию в пределах территории проектирования земель, обеспечивающих размещение предусмотренных проектом планировки объектов капитального строительства, необходимых для государственных нужд согласно предоставленного в составе исходных данных перечня таких объектов. |
| 14. | Основные требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов. | Содержание проекта принять в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 №153-п (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.06.2012 N 190-п) «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, документов территориального планирования муниципальных образований». 14.1 Содержание материалов по обоснованию (обосновывающая часть): 14.1.1 На схеме расположения элемента планировочной структуры отобразить: - границы и (или) фрагменты границ муниципальных районов, поселений и (или) городских округов; - существующие и планируемые границы и (или) фрагменты границ населенных пунктов; - планировочные элементы населенных пунктов и транспортно-коммуникационные связи, элементы ландшафта (реки, озера, леса, открытые пространства и т.д.); - границы и (или) фрагменты границ земель различных категорий (земли сельскохозяйственного назначения, земли особо охраняемых природных территорий и объектов, земли лесного и водного фондов, земли запаса, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения); - границы и (или) фрагменты границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 14.1.2. На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорном плане) отобразить: - границы проектируемой территории; - крупные инженерные сооружения; - объекты транспортной инфраструктуры; - линейные объекты инженерной инфраструктуры; - существующие и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) красные линии; - сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта; - границы зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения; - границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, и объекты капитального строительства, находящиеся в собственности федерального, регионального и местного значения; - границы территориальных зон (жилых, общественно-деловых, производственных, инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационных, специального назначения, иных видов территориальных зон) и установленных градостроительных регламентов; - существующую застройку с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, уличную сеть с указанием типов покрытия проезжей части, транспортные сооружения, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры; - границы земельных участков с указанием форм собственности и разрешенных видов использования 14.1.3. На схеме организации улично-дорожной сети и схеме движения транспорта отобразить: - категории улиц и дорог; - организацию движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных переходов, светофоров; - транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы); - остановочные пункты всех видов общественного транспорта; - основные пути пешеходного движения; - хозяйственные проезды и скотопрогоны; - сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные); - автозаправочные станции. 14.14. На схеме границ территорий объектов культурного наследия (при наличии) отобразить границы территорий объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения. 14.1.5. На схеме границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий, отобразить: - границы водоохранных и санитарно-защитных зон; - границы зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; - границы охранных зон и зон охраняемых объектов; - границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения; - границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения; - границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий; - границы иных зон, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 14.1.6. На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории отобразить: - вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны); - планируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных и понижения уровня грунтовых вод); - существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (дамбы, плотины, отводящие каналы и т.д.). 14.1.7. На схеме размещения инженерных сетей и сооружений отобразить: - существующие (сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые) и проектируемые трассы инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации (в том числе ливневой), теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, телевидения, радиофикации и телефонизации с их основными параметрами, дренажная сеть, а также места подключения инженерных сетей к магистральным инженерным сетям и сооружениям населенного пункта; - размещение пунктов управления системами инженерного оборудования; - предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций и границ объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции); - существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения. 14.1.8. На разбивочном чертеже красных линий отобразить: - границы проектируемой территории; - существующие и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) красные линии; - существующие здания и сооружения; - границы и наименования технических зон инженерных сооружений и коммуникаций; - номера концевых, поворотных точек с ведомостью координат; - расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий; - прочие размеры, облегчающие вынос красных линий в натуру (на местность). 14.1.9. На схеме архитектурно-планировочной организации территории отобразить: - существующие (сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые) и проектируемые здания и сооружения, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, территории отдыха, спорта и другого назначения, улицы, проезды и пешеходные связи, зеленые насаждения и природный ландшафт; - территории, относящиеся к различным этапам освоения (строительства, реконструкции, благоустройства и т.д.). 14.1.10. Предложения по застройке территории выполнить в составе материалов, характеризующих архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории. 14.1.11. На схеме благоустройства и озеленения отобразить существующие (сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые) и проектируемые территории благоустройства и озеленения, в том числе площадки всех видов, дорожно-тропиночная сеть с характеристикой мощения, зеленые насаждения с указанием их ассортимента, устройство и элементы наружного освещения. 14.1.12. Пояснительная записка, обосновывающая принятые планировочные решения, должна содержать описание: - мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с характеристикой потенциально опасных объектов, на которых хранятся, перерабатываются, транспортируются химические, взрывопожароопасные, радиационно опасные вещества, и зон чрезвычайных ситуаций, образующихся при авариях, катастрофах на этих объектах, водохранилищ и сооружений напорного фронта, зон возможного катастрофического затопления; - мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; - предложений по развитию систем транспортного обслуживания территории (учитывающих протяженность улично-дорожной сети, линий и маршрутов общественного транспорта, количество сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств); - предложений по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории (учитывающих текущее и перспективное водо-, газо-, энергопотребление, потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д.); - предложений по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, планируемой территории (детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник, аптек, объектов розничной торговли, питания, бытового обслуживания, объектов культуры и искусства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультурно-спортивных сооружений, отделений связи, кредитных организаций и т.д.); - мероприятий по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния окружающей среды планируемой территории, поверхностных водоемов, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, планировочных ограничений 14.1.13. При незначительной информационной насыщенности схем (чертежей) обосновывающей части проекта информация нескольких схем (чертежей) может отображаться на одной схеме, входящей в состав обосновывающей части. 14.2 Содержание материалов проекта межевания территории: 14.2.1. Чертеж(и) межевания территории, М 1: 2000. На чертеже должны быть отражены: -красные линии; Содержание проекта принять в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 №153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, документов территориального планирования муниципальных образований». 14.3. Содержание материалов по обоснованию (обосновывающая часть): 14.3.1 На схеме расположения элемента планировочной структуры отобразить: - границы и (или) фрагменты границ муниципальных районов, поселений и (или) городских округов; - существующие и планируемые границы и (или) фрагменты границ населенных пунктов; - планировочные элементы населенных пунктов и транспортно-коммуникационные связи, элементы ландшафта (реки, озера, леса, открытые пространства и т.д.); - границы и (или) фрагменты границ земель различных категорий (земли сельскохозяйственного назначения, земли особо охраняемых природных территорий и объектов, земли лесного и водного фондов, земли запаса, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения); - границы и (или) фрагменты границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 14.3.2. На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорном плане) отобразить: - границы проектируемой территории; - крупные инженерные сооружения; - объекты транспортной инфраструктуры; - линейные объекты инженерной инфраструктуры; - существующие и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) красные линии; - сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта; - границы зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения; - границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, и объекты капитального строительства, находящиеся в собственности федерального, регионального и местного значения; - границы территориальных зон (жилых, общественно-деловых, производственных, инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационных, специального назначения, иных видов территориальных зон) и установленных градостроительных регламентов; - существующую застройку с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, уличную сеть с указанием типов покрытия проезжей части, транспортные сооружения, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры; - границы земельных участков с указанием форм собственности и разрешенных видов использования 14.3.3. На схеме организации улично-дорожной сети и схеме движения транспорта отобразить: - категории улиц и дорог; - организацию движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных переходов, светофоров; - транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы); - остановочные пункты всех видов общественного транспорта; - основные пути пешеходного движения; - хозяйственные проезды и скотопрогоны; - сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные); - автозаправочные станции. 14.3.4. На схеме границ территорий объектов культурного наследия (при наличии) отобразить границы территорий объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения. 14.3.5. На схеме границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий, отобразить: - границы водоохранных и санитарно-защитных зон; - границы зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; - границы охранных зон и зон охраняемых объектов; - границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения; - границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения; - границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий; - границы иных зон, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 14.3.6. На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории отобразить: - вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны); - планируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных и понижения уровня грунтовых вод); - существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (дамбы, плотины, отводящие каналы и т.д.). 14.3.7. На схеме размещения инженерных сетей и сооружений отобразить: - существующие (сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые) и проектируемые трассы инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации (в том числе ливневой), теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, телевидения, радиофикации и телефонизации с их основными параметрами, дренажная сеть, а также места подключения инженерных сетей к магистральным инженерным сетям и сооружениям населенного пункта; - размещение пунктов управления системами инженерного оборудования; - предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций и границ объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции); - существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения. 14.3.8. На разбивочном чертеже красных линий отобразить: - границы проектируемой территории; - существующие и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) красные линии; - существующие здания и сооружения; - границы и наименования технических зон инженерных сооружений и коммуникаций; - номера концевых, поворотных точек с ведомостью координат; - расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий; - прочие размеры, облегчающие вынос красных линий в натуру (на местность). 14.3.9. На схеме архитектурно-планировочной организации территории отобразить: - существующие (сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые) и проектируемые здания и сооружения, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, территории отдыха, спорта и другого назначения, улицы, проезды и пешеходные связи, зеленые насаждения и природный ландшафт; - территории, относящиеся к различным этапам освоения (строительства, реконструкции, благоустройства и т.д.). 14.3.10. Предложения по застройке территории выполнить в составе материалов, характеризующих архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории. 14.3.11. На схеме благоустройства и озеленения отобразить существующие (сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые) и проектируемые территории благоустройства и озеленения, в том числе площадки всех видов, дорожно-тропиночная сеть с характеристикой мощения, зеленые насаждения с указанием их ассортимента, устройство и элементы наружного освещения. 14.3.12. Пояснительная записка, обосновывающая принятые планировочные решения, должна содержать описание: - мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с характеристикой потенциально опасных объектов, на которых хранятся, перерабатываются, транспортируются химические, взрывопожароопасные, радиационно опасные вещества, и зон чрезвычайных ситуаций, образующихся при авариях, катастрофах на этих объектах, водохранилищ и сооружений напорного фронта, зон возможного катастрофического затопления; - мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; - предложений по развитию систем транспортного обслуживания территории (учитывающих протяженность улично-дорожной сети, линий и маршрутов общественного транспорта, количество сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств); - предложений по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории (учитывающих текущее и перспективное водо-, газо-, энергопотребление, потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д.); - предложений по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, планируемой территории (детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник, аптек, объектов розничной торговли, питания, бытового обслуживания, объектов культуры и искусства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультурно-спортивных сооружений, отделений связи, кредитных организаций и т.д.); - мероприятий по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния окружающей среды планируемой территории, поверхностных водоемов, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, планировочных ограничений 14.3.13. При незначительной информационной насыщенности схем (чертежей) обосновывающей части проекта информация нескольких схем (чертежей) может отображаться на одной схеме, входящей в состав обосновывающей части. 14.4 Содержание материалов проекта межевания территории: 14.4.1. Чертеж(и) межевания территории, М 1: 2000. На чертеже должны быть отражены: -красные линии; -линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; -границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; -границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и целей, не связанных со строительством; -границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения (при наличии таких объектов); -границы формируемых земельных участков, которые могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам по их инициативе в целях обеспечения нормативных размеров принадлежащих им участков в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности; ­границы формируемых земельных участков территорий общего пользования, иных земельных участков, не предназначенных для строительства; ­границы земельных участков, раздел, объединение, перераспределение или выдел из которых планируется в соответствии с проектом межевания территории, разрешительной документацией или решениями правообладателей земельных участков (при необходимости); ­границы земельных участков, подлежащих преобразованию в результате изъятия (в том числе путем выкупа) для государственных и муниципальных нужд; ­границы земельных участков, подлежащих отмене в результате преобразования, перераспределения, изъятия (в том числе путем выкупа); -границы территорий объектов культурного наследия; -границы зон с особыми условиями использования территорий; -границы зон действия публичных сервитутов; 14.4.2. Схемы границ вновь сформированных участков. М 1:100 или М 1:500. На схемах должны быть отражены: -все линии ограничения использования участка, указанные на чертеже межевания, на чертежах проекта планировки; -ведомость координат угловых и поворотных точек границ участка; -сведения об общей площади участка. 14.4.3. Пояснительная записка проекта межевания территории должна содержать: -перечень исходных материалов для межевания территории; -сведения об опорно-межевой сети на территории проектирования; -сведения о функционально-планировочной организации территории; -сведения о действующей системе землепользования на проектируемой территории и правообладателях объектов недвижимости; -сведения о сервитутах и иных ограничениях; -порядок формирования границ земельных участков при разработке проекта планировки; -технико-экономические показатели по проекту межевания; 14.5 Содержание материалов основной (утверждаемой) части проекта планировки: Основная (утверждаемая) часть проекта планировки выполняется в составе текстовой (Положение о размещении объектов капитального строительства) и графической частях. 14.5.1. Положение о размещении объектов капитального строительства содержит: ­перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и их характеристики (функциональное назначение, состав, этажность, общая площадь, строительный объем, площадь застройки); ­характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о предельно допустимых минимальных и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории. 14.5.2. Графическая часть. Чертеж (чертежи) проекта планировки. На чертеже (чертежах) должны быть отображены: - красные линии и их разбивка; -границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, автомобильные дороги и другие линейные объекты; -линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, включая тротуары, пешеходные дорожки, линии связи, объекты пешеходной и транспортной инфраструктур; -границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и иных объектов капитального строительства. |
| 15. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Предусмотреть проектом мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 16. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть проектом мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды. |
| 17. | Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения | Предусмотреть проектом мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с Градостроительным кодеком РФ и статьёй 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». |
| 18. | Требования к предоставлению документации | 13.1. Проектные материалы передаются Заказчику в 1-м экземпляре на бумажной основе и в 1 экз. на электронном носителе. -текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются на форматах кратного А4; -электронные версии текстовых и графических материалов проекта предоставляются на DVD или CD диске; -текстовые материалы в электронном виде должны быть представлены в текстовом формате DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX; -графические материалы (в виде карт) на бумажных носителях предоставляются на форматах кратного от А2 до А0 (выбранный формат должен обеспечивать наглядность карты); -графические материалы проекта должны быть представлены в векторном виде, в формате ГИС MapInfo Professional версии 10 или новее (TAB) в местной системе координат (МСК-86), установленной в соответствии с действующим законодательством; и в формате PDF. |
| 19. | Порядок согласования и утверждения результатов работы | 14.1 В соответствии с п. 11 настоящего ТЗ, эскиз архитектурно-планировочной организации территории, разбивку красных линий, схему расположения инженерных сетей и сооружений согласовать с Заказчиком до начала разработки II этапа; 14.2. Проект планировки и проект межевания (Обосновывающая часть) передается Заказчику в 1 экз. в бумажном или электронном виде для проверки на соответствие документации территориального планирования, градостроительного зонирования, требованиям регламентов, законодательства и нормативно-техническим документам. |
| 20. | Дополнительные требования Согласование проекта | Демонстрационные материалы к проведению публичных слушаний. По результатам публичных слушаний произвести доработку проекта. Публичные слушания в срок выполнения работ не входят. |
| 21. | Срок разработки проекта | С даты заключения контракта в течении 70 (календарных дней). |

## Приложение 3. Технические условия от МП «Эксплуатационная генерирующая компания» МО городское поселение Приобье на подключение теплоснабжения объекта

## Приложение 4. Технические условия от МП «Эксплуатационная генерирующая компания» МО городское поселение Приобье на подключение к муниципальной системе водоснабжения жилых домов

## Приложение 5. Технические условия от АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР»

## Приложение 6. Ответ о рассмотрении документации по планировке территории от АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР»